# Sisäilma-analyysinäytteet

Taulukossa 1 on esitetty kohteessa kerättyjen VOC-yhdisteiden sisäilma-analyysien tulokset. Sisäilman VOC-analyysin tulokset on pääosin raportoitu yhdisteen omalla vasteella. Taulukossa 1 on esitetty sisäilman VOC-analyysin tolueenivasteella lasketut pitoisuudet kursiivilla. Taulukon harmaa väri merkitsee kyseiselle yhdisteelle kirjallisuudessa raportoidun hajukynnyksen ylitystä.

Taulukko 1. Tunnistettujen yhdisteiden sisäilman VOC-analyysien tulokset

| Yhdiste | VOC 1086 tekstiilityö [μg/m3] | VOC puutyö [μg/m3] | VOC konesali [μg/m3] | VOC luonnon- tutkimus [μg/m3] | VOC liikunta- sali 1 [μg/m3] | VOC liikunta- sali 2 [μg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt |
| Suoraketjuisia ja haaroittuneita hiilivetyjä | 3,2 | 1,8 | 1,1 | 1 | 0,4 | 0,3 |
| Rengasrakenteisia hiilivetyjä | 0,7 |  | 0,4 |  |  |  |
| Aromaattiset hiilivedyt |
| bentseeni |  |  | 0,6 |  |  |  |
| tolueeni |  | 2 | 0,5 |  |  |  |
| m-/p-ksyleenit | 0,7 | 1,1 |  | 0,7 | 0,3 | 0,5 |
| o-ksyleeni | 0,5 | 0,6 |  | 0,4 |  | 0,3 |
| etyylibentseeni | 0,3 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |
| 1,3,5-trimetyylibentseeni | 0,2 | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| styreeni | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 |  |  |
| Muita alkyylibentseenejä | 10,7 |  |  |  |  |  |
| Terpeenit ja niiden johdannaiset |
| pineeni | 17,7 | 10,9 | 4,9 | 8,1 | 1,1 | 1,6 |
| β-pineeni | 1 | 1 |  | 0,3 |  |  |
| Δ-3-kareeni | 8,1 | 6,6 | 1,5 | 3,1 | 0,4 | 0,6 |
| Alkoholit |
| butanoli | 6,6 | 4 | 0,9 | 1,8 | 0,7 | 1,9 |
| 2-etyyli-1-heksanoli | 1,1 | 1,3 |  | 0,9 |  |  |
| bentsyylialkoholi | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 1,8 |  |  |
| propyleeniglykoli |  | 1,2 |  |  |  |  |
| fenoli | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,1 |  | 2,7 |
| Muut alkoholit |  | 5,6 |  |  |  |  |
| Eetterit |
| 2-butoksietanoli | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |  |  |
| 2-(2-etoksietoksi)etanoli |  |  |  | 1,1 |  |  |
| 2-(2-butoksietoksi)etanoli | 4,3 | 5,2 | 2,7 | 3,5 |  |  |
| Muut glykolieetterit |  | 1,3 | 2,3 |  |  |  |
| Aldehydit ja ketonit |
| n-pentanaali |  | 1,3 |  |  |  | 0,7 |
| n-heksanaali | 35,4 | 16,2 | 3,1 | 11,1 | 3,2 | 5,7 |
| n-heptanaali | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |  | 0,3 |
| n-oktanaali | 3,3 | 2,2 | 1,7 | 2,6 |  |  |
| n-nonanaali | 11,7 | 7,3 | 4,4 | 11,1 |  | 4,7 |
| n-dekanaali | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1 |  | 0,7 |
| bentsaldehydi | 9,2 | 8,2 | 11,1 | 3,1 | 0,7 | 4,4 |
| asetofenoni | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 3,6 | 0,6 | 1,2 |
| Esterit |
| etyyliasetaatti | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |  | 0,1 |
| butyyliasetaatti | 2 | 4,7 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 0,3 |
| Orgaaniset hapot |
| etikkahappo | 1,3 | 4,3 |  | 4,2 |  | 1,3 |
| heksaanihappo | 4,5 | 3,1 |  | 1 |  |  |
| Piiyhdisteet |
| heksametyylisyklotrisiloksaani | 0,2 |  | 1,9 |  |  |  |
| oktametyylisyklotetrasiloksaani |  | 0,5 | 0,8 |  |  |  |
| dekametyylisyklopentasiloksaani |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Rikkiyhdisteet |
| bentsotiatsoli | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |  |  |
| TVOC | 132,5 | 95,7 | 50,1 | 45,8 | 7,4 | 24,3 |

Kaikille tutkituista näytteistä analysoiduille haihtuville orgaanisille yhdisteille ei ole kirjallisuudessa määritetty hajukynnystä. Analyysissä mitattiin kuitenkin hajukynnyksen ylittäviä yhdistepitoisuuksia, joten tutkitussa tilassa on selvästi mitattavia hajuja.

Korkeimmat pitoisuudet mitattiin aldehydeille (n-heksanaali, n-nonanaali ja bentsaldehydi) sekä terpeeneille (pineeni). Aldehydit ovat yleisiä muovituotteiden emissioyhdisteitä ja terpeenejä puolestaan vapautuu puusta. Lähes kaikissa sisäilmanäytteissä esiintyi pieniä pitoisuuksia orgaanisia happoja. Orgaanisten happojen pääasiallinen rakennusmateriaaliperäinen lähde on linoleum. Orgaanisten happojen hajut koetaan yleensä epämiellyttävinä.

Tiloista 1086 (tekstiilityö), puutyö, konesali ja luonnontutkimus kerätyistä sisäilmanäytteistä analysoitiin pieniä pitoisuuksia bentsotiatsolia. Bentsotiatsoli on tyypillinen kumimatoista haihtuva orgaaninen rikkiyhdiste. Orgaanisten rikkiyhdisteiden hajut koetaan yleensä erittäin epämiellyttävinä.

Orgaanisten yhdisteiden summakonsentraatiot (TVOC) on raportoitu tolueeniekvivalentteina. Tutkittujen tilojen sisäilmasta mitatut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden summakonsentraatiot (TVOC) ovat kokemustemme mukaan normaaleja.