Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				 	RAPORTTI 22.5.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA124.1KATRINTUPA

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

cc. Merja Ryytty

LAUSUNTO	VANTAA124.1KATRINTUPA, käyttötilojen kosteusvaurioepäilyselvi-

tys  4.5.2006

KOHDE		Katrintupa, ryhmäperhepäiväkoti, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa

LIITTYY		Hanke, pohjaviemärin uusinta

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden sijainti

on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

sa2.5 7.1 	       7.0	         2.8 	2.7	sa2.0		sa1.8

K7

K5	2.7

9.6  JAKELUKEITTIÖ 11	      2.6	        RYHMÄHUONE 1

10.0	              3.5		  2.9	4.8

sa2.3

3.1

sa8.9 9.3	                sa7.7      9.1 sa12.5

9.3 sa11.4	              8.4	    6.3	046

SK		PESUH. 10 K3 	  K4

K6

4.1	      9.7    sa8.9         7.6       8.2	8.0	3.5 	4.3 		   sa3.2

sa7.1

karmi/jalkal. 18.0/A2	K1 K2	        karmit 16.0/A2

ET 8       mosaiikkibetoni

6.3	7.2        7.4	  sa4.1	4.4

8.5	   5.9     sa2.9            7.2	                 sa2.2			  sa1.7

8.6 	     sa4.1	7.0

PUKUH. 5           TK6

3.7 	             sa2.7

3.5	3.8            8.9

sa2.0	sa2.0		sa2.0	  sa1.9

kostea kiviseinä

kostea lattia

näytteestä todettu mikrobikasvua	Kn

Kaaviomainen pohjakuva tutkituista tiloista

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KAT1.  Pesuhuoneen 10 oven oikea pieli, käytävän 	M 	++ 	++

puolelta jalkalistan alta  			homeitiöitä ja –rihmastoa;

bakteerikasvua ja -rihmaa

V  -	+++

Penicillium

Aspergillus sp.

KAT2.  Pesuhuoneen 10  oven oikean karmin 	 	M 	+ 	++

alapää  			 		homeitiöitä ja –rihmastoa

V  	- 	+ 						Aspergillus ochraceus

KAT3.  Pesuhuoneen 10 lattia, muovimaton alta  	M 	++ 	+++

homeitiöitä ja –rihmastoa;

bakteerikasvua ja -rihmaa

V  -	++

Aspergillus versicolor

KAT4.  Pesuhuoneen 10 ja tilan 046 välisen kevyen 	M 	+ 	-

väliseinän sisältä   				homeitiöitä

V  -	-

KAT5.  Jakelukeittiö 11, tiskiallaskaapin vaurioituneet 	M 	+ 	+++

sokkelilevyt 				homeitiöitä ja –rihmastoa,

Acremonium, ym.

V  + 	++

Penicillium

Aspergillus sp.

Chaetomium

KAT6.  Pesuhuone 10, suihkun ja WC:n välinen  	M 	+++ 	+++

kiviseinä muovitapetin alta  			homeitiöitä ja –rihmastoa;

bakteerikasvua ja -rihmaa

V  -	+++

Tritirachium roseum

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KAT7.  Jakelukeittiön lattia muovimaton alta  		M 	- 	-

V  -	+

Geomyces

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Lattioiden sekä seinien kosteusmittauslukemat ja kosteat rakenteet on esitetty edellä olevassa kaaviomaisessa pohjakuvassa. Näytteet on mikroskopoitu ja tulokset on esitetty edellä olevassa taulukossa.

Näytteistä KAT1, KAT3 ja KAT6 todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdissa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni").

Näytteistä KAT1 ja KAT6 todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä viljelymenetelmällä. Näytteistä KAT2, KAT3 ja KA5 todettiin viljelymenetelmällä erityisen haitallisena pidettyjä homesieniä.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittelemme kosteuslähteen eliminoimista rakennusteknisellä korjauksella.

Kosteat lattiat

Suosittelemme muovimaton poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla. Suosittelemme lattioiden laatoittamista keraamisilla laatoilla kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla. Lattioita ei tarvitse kuivattaa, jos ne laatoitetaan.

Kosteat kiviseinät

Pesuhuoneessa 11 kiviseinät ovat kosteitta alareunastaan paikoitellen jopa noin yhden metrin korkeudelle asti. Suosittelemme pesuhuoneen seinien muovitapettien poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen kiviainespintaan asti. Suosittelemme puhdistettujen seinäpintojen desinfiointia Novitrol 483:lla ja kuivattamista.

Suosittelemme seinien tasoittamista sementtipohjaisella tasoitteella (esimerkiksi Ardument 950 pohjustettuna vedellä ohennetulla Ardion 51 –liuoksella: 1 osa Ardion 51 sekoitettuna 3 osaan vettä). Maaliksi suosittelemme hengittävää silikoniemulsiomaalia. Hengittävä maalauskäsittely kestää seinien mahdollisen vähäisen kostumisen uudelleen ja päästää liiallisen kosteuden haihtumaan maalikalvon läpi. Silikoniemulsiomaali likaantuu kuitenkin helpommin kuin esimerkiksi kovapintainen Luja –pintamaali tai Remontti-Ässä.

Keittiön puukalusteet ja viemäriputkikotelo

Suosittelemme kalusteiden vaurioituneiden lastulevyosien sekä lattian päällä olevan lastulevyrakenteisen viemäriputken suojakotelon poistamista.

Pesuhuoneen 10 ja tilan 046 ovenkarmit

Suosittelemme pesuhuoneen 10 ja tilan 046 ovenkarmien sekä niiden vierestä käytävän seinän jalkalistojen poistamista. Suosittelemme lisäksi seinäpinnan mekaanista puhdistamista lujaan kiviainespintaan asti sekä desinfiointia karmin ja jalkalistojen kohdalta.  Uusiksi jalkalistoiksi suosittelemme muovisia profiililistoja.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Tietoa on myös Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RATU –kortissa 82 – 0239 Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku.

Espoossa 18.5.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA124 kuva1.  Keittiössä on vaurioituneista lastulevyrakenteita.

VANTAA124 kuva2.  Pesuhuoneen seinät ovat kosteita alaosastaan. Muovitapetin

alta otetusta näytteestä todettiin runsasta home- ja

sädesienikasvua.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.