Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus		TOIMENPIDE-EHDOTUS 25.11.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen	VANTAA189KAUPUNGINTALO B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-

EHSOTUS	VANTAA189KAUPUNGINTALO B, oireilutilojen

terveyshaittaepäilyselvitys 29.10. ja 14.11.2007

KOHDE	Asematie 7, 01300 Vantaa, Vantaan kaupungintalo,

B –siipi, huoneet 651, 652, taukotila 634, 633, 628, 712

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Pekka Wallenius, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

1.  ILMANVAHOTO

Suosittelemme ilmanvaihdon säätämistä siten, että tilojen alipaineisuus ja sen myötä rakenteiden kautta tuleva vuotoilman määrä vähenee. Suosittelemme raittiin korvausilman riittävän määrän turvaamista teknisillä ratkaisuilla.

2.  IKKUNAT

Suosittelemme ikkunaremonttia, jossa erityisesti vanhat karmit, karmipuut ja orgaaniset karmieristeet vaihdetaan uusiin. Suosittelemme esiin tulleiden pintojen puhdistamista ja desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla ennen uusien karmipuiden asentamista pakoilleen.

Suosittelemme ikkunoiden alapuolella olevien kuparilevyjen alapuolen tarkastamista. Suosittelemme mahdollisten huonokuntoisten puisten tukirakenteiden uusimista. Tukirakenteissa olevista mikrobikasvustoista peräisin olevia aineenvaihduntatuotteita voi kulkeutua sisälle ikkunoiden vuotoilmavirtausten mukana.

3.  VIHERKASVIT

Suosittelemme aitojen viherkasvien korvaamista muovisilla jäljitelmillä.

4.  LATTIALISTAT

Suosittelemme oireilutilojen sekä niiden vieressä olevin tilojen sekä käytävän jalkalistojen irrottamista, seinälevyjen ja esiin tulleiden alajuoksujen sekä lattiapinnan samanaikaista puhdistamista ja desinfiointia. Samanaikainen puhdistaminen ja desinfiointi voidaan tehdä harjaamalla sekä kaapimalla ja käyttämällä Novitrol 483:a valmiin pesuaineliuoksen tapaan. Märkänä tehty puhdistus ei aiheuta pölyhaittaa. Likaantunut liuos poistetaan, mutta käsiteltyjä pintoja ei huuhdella.

Uusiksi jalkalistoiksi suosittelemme muovisia profiililistoja tai alapinnaltaan

Novitrol:illa suojattuja puulistoja.

5.  HUONEEN 712 PALJEOVI

Suosittelemme paljeoven poistamista huoneesta 712.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Tietoa on myös Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RATU –kortissa 82 – 0239 Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku.

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohta

III 7.6 MIKROBIOLOGISET OLOT, s 75: ”... Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Tämän vuoksi kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt on poistettava.”

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohdan 7.6 Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen, s. 83 mukaan ”Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen vaatii yleensä kosteusvaurioihin perehtyneiden rakennusalan asiantuntijoiden ammattitaitoa oikeiden rakennusteknisten korjausratkaisujen löytämiseksi… Kostuneet rakennusmateriaalit, jotka ovat mikrobien vaurioittamia, on yleensä vaihdettava puhtaisiin materiaaleihin. Korjaustöiden aikana on huolehdittava korjauskohteen riittävästä eristämisestä esimerkiksi osastoimalla.”

Espoossa 25.11.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.