Ilmanvaihdon toimivuuden selvitys

Vantaan kaupungintalo

Asematie 7

01300 VANTAA

ASB-YHTIÖT,

Oy IV-Special Ab, Helsinki

Ilmanvaihdon toimivuuden selvitys

## Tilaaja

Vantaan kaupunki, Tilakeskus

Hankepalvelut, hankevalmistelu

Kielotie 13, 01300 VANTAA

## Kohde

Vantaan Kaupungintalo

Asematie 7

01300 VANTAA

Vantaan Kaupungintalo on tiili-/ betonirakenteinen 2-kerroksinen rakennus, jossa on kokokellari. Talossa on kaupungin ylimmän johdon tiloja, valtuuston tilat, toimistotiloja, henkilökuntaravintola ja keittiö, sekä normaalit aputilat.

## Toimeksianto

Toimeksiantona oli alun perin ilmanvaihtolaitoksen puhdistus Vantaan Kaupungintalossa, jossa töitä aloitettaessa huomattiin että ilmanvaihtokanavia ei pystytä puhdistamaan kunnolla koska osa kanavista on huonokuntoisia rakenneainekanavia ja osa mineriittikanavia jotka ovat halkeilleet. Mineriittikanavista otettiin näytteet (2.kpl) joista selvisi kanavien sisältävän asbestia. Toimitettuamme lausunnot ja ilmoitettuamme ilmanvaihtolaitoksen puhdistuksen tilaajalle Hannu Nevalaiselle asiasta, päätettiin pitää palaveri 4.12.07 jossa selvitetään edellä mainitun kohteen jatko toimenpiteistä. Palaverissa päätettiin että kohteeseen tehdään ilmanvaihdon toimivuuden selvitys, palaverin jälkeen Mikko Krohn tilasi työn.

## Tutkimuskäynti

Ilmanvaihdon toimivuutta ja rakenteita selvitettiin 10–14.12.07 kuvaamalla

ja ilmamääriä mittaamalla 18–21.12.07 välisinä aikoina.

## Rajaukset

Selvitys koskee Vantaan kaupungintalon yleisilmanvaihdon toimivuutta

## Merkinnät

Ilmamäärät mitattiin ja merkattiin liitteenä olevaan mittapöytäkirjaan sekä kohteesta otettiin valokuvia jotka ovat liitteenä.

# TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT

## Lähtötilanne

Alun perin rakennuksessa on ollut painovoimainen ilmanvaihto ja pieneltä osalta koneellinen poisto, joiden kanavaosuuksia ei ole rakennettu kovin huolellisesti.

## Selvitysmenetelmät

Kanavarakenteita yritettiin ensin kuvata Wöhler 7808 pudotus- ja työntökameralla, mutta rakenneainekanavissa oli niin paljon betonipaakkuja, rautoja ym. että kamera ei kulkenut kunnolla eteenpäin. Kuvaukset suoritettiin digikameralla.

Mittaustyössä käytettiin Airflow LCA 30 VA- torvimittaria sekä Dräger Flow-Check virtausilmaisinta ilmanvaihtokoneiden ollessa päällä.

Virtausilmaisinta jouduttiin käyttämään monessa huonetilassa ilmamäärämittarin sijasta, koska huoneen lautasventtiilit olivat niin lähellä kattoa että ilmamäärämittarin torviosa ei mahtunut väliin

## PÄÄHAVAINNOT

Kohteeseen on vuosien varrella huoneiden käyttötarkoitusten muuttuessa tehty monia  pieniä ja vähän isompiakin remontteja ja samalla ilmanvaihtokanavien lisä- ja muutostöitä.

Muutostöitä on tehty niin paljon että ilmanvaihto ei enää kokonaisuutena toimi ja muutostöiden laatukin on ollut todella surkeaa.

Moneen toimistohuoneeseen ei ole asennettu lainkaan ilmanvaihtoa ja monen toimistohuoneen muutostöissä ilmanvaihtokanavia ei ole asennettu ja jos on asennettu, kanavaliitoksia ei ole tehty kunnolla ja/tai kanavaosuuksia ei ole viety perille asti.

Seurauksena on että tällä hetkellä 1. ja 2.kerroksen välikatot toimivat ”ilmanvaihtokammioina” ja poistoilmakoneet imevät poistoilman rakenteita myöten hallitsemattomasti.

Näin ollen ilmanvaihtoa ei voida mitata ja säätää siten että kaikilla oleskeluvyöhykkeillä saavutettaisiin kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto.

Toimistohuoneissa no: 635, 636, 638, 639, 640–641, 642, 643, 644, 647 ja 655 (11.kpl) ei ole lainkaan poistoilmaventtiileitä.

1. kerroksen laajennusosan toimistohuoneiden no: 645, 646 ja siivouskomeron poistoilmaventtiilit puhaltavat. Samoin tapahtuu myös 1. ja 2. kerroksen laajennusosan

WC-tiloissa.

Kanavat ovat rakenneaineisia, eikä selvinnyt mihin kanavat johtavat.

1. kerroksen A-osan WC no. 130: poistoventtiili puhaltaa, kanava on rakenneaineinen.

WC no.128: kanavassa ei tapahdu minkäänlaista ilmanvirtausta , kanava on mineriittiä.

Kellarikerroksessa oli ilmanvaihtoselvitystyön aikana käynnissä kuivatustyöt ja osa kellaritiloista oli alipaineistettu, näin ollen kellarissa ei voinut suorittaa kunnollista tutkimusta.

D2 Suomen rakentamismääräyskokoelman ilmanvaihtosäädöksen mukaan uusissa toimistohuoneissa ilmanvaihtuvuuden pitäisi olla 1,5(l/s)/m2 eli  20m²:n toimistohuoneessa ilmanvaihtuvuus pitää olla 30 l/s.

Tämän säädöksen mukaan vain yksi toimistohuone koko rakennuksessa olisi täyttänyt vaatimuksen.

Suurin osa toimistohuoneista jää yli 50 % alle nykyisten ilmanvaihtomääräysten.

Isossa osassa huoneiden kanavamuutostöissä on käytetty mineriittikanavia (sisältävät asbestia), jotka ovat menneet ilmeisesti jo asennusvaiheessa rikki. Kanavien rakennusaineena on käytetty myös erityyppisiä lastulevyjä. (Kuvaraportti lopussa)

## TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Nykyistä ilmanvaihtoa ei saa enää järkevästi toimivaksi ilman koko kaupungintalon käsittävää perusteellista remonttia, eikä nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän päärunkokanavia voi edes käyttää uuden ilmanvaihtojärjestelmän osina niiden huonon kunnon vuoksi.

– Kuvat selvityksineen

## – Mittapöytäkirjat liitteenä

## Kuvat selvitysteksteineen

| Kuva 1 | 2.krs. B-siipi kopiohuone. (Mineriittikanavaa) Venttiilin ja runkokanavan välistä puuttuu kanavaa noin 30cm |  | Kuva 2 | 2.krs. B-siipi kopiohuoneen Venttiilin ja runkokanavan välistä otettu kuva välitilaan. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 3 | 2.krs. B-siipi, huoneeseen 712 menevä poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) Kanava pahasti lohkeillut ja huoneeseen johtava metallikanavan liitos tiivistämättä. |  | Kuva 4 | 2.krs. B-siipi, huoneeseen 712 menevä poistoilmakanava toiseen suuntaan. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 5 | 2.krs. B-siipi WC / m poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) Kanavan pohjalla reiän teosta syntyneet jätteet. |  | Kuva 6 | 2.krs. B-siipi, huoneiden 727–228 poistoilmakanava (Rakenneainekanavaa) Runkokanavissa on betonia ym. epätasaisuuksia mikä estää runkokanavien vaakaosuuksien kuvaamista. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 7 | 2.krs. B-siipi. Huoneessa 714 ei ole kanavaa ollenkaan vain venttiili katossa |  | Kuva 8 | 2.krs. B-siipi. Huoneen 714 välitila venttiilin yläpuolelta kuvattu. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 9 | 2.krs. B-siipi. Huone 716, poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) |  | Kuva 10 | 2.krs. B-siipi, huoneessa venttiili sijoitettu kaapin sisään. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 11 | 1.krs. B-siipi Huone 628-630 poistoilmakanava. (Rakenneainekanavaa) Venttiilin kiinnitykset eivät ole tiiviitä, poistoilmaa ei pystytä hallitusti ohjaamaan huoneisiin, poistoilmanvaihto imee rakenteista. |  | Kuva 12 | Rakenneainekanavissa on myös reikiä. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 13 | 1.krs. B-siipi Huone 633 poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) |  | Kuva 14 | 1krs. B-siipi Huoneesta 633 lähtevä pystykanava |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 15 | 1.krs. B-siipi wc 1 poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) Hormi romahtanut. |  | Kuva 16 | 1.krs. B-siipi wc 2 poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) Kanava lohkeillut |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 17 | 1.krs. Laajennusosa Huone 637. Huoneeseen on asennettu oma poistoilmapuhallin -6 /-23 l/s |  | Kuva 18 | 1.krs. Laajennusosa Huone 646. Venttiili puhaltaa, pysty on rakenneaineinen. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 19 | 2.krs. C-siipi Huone 743 poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) |  | Kuva 20 | 2.krs. C-siipi Huone 744 poistoilmakanava. (Repeillyt lastulevykanava) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 21 | 2.krs. C-siiven aula. |  | Kuva 22 | 2.krs. C-siiven aula, venttiilit johtavat suoraan rakenteisiin. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 23 | 1.krs. C-siipi WC:n poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) |  | Kuva 24 | 1.krs. C-siipi Huone 663 poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 25 | 2.krs. A-siipi WC:n poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) |  | Kuva 26 | 2.krs. A-siipi WC:n poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 27 | 2.krs. C-siipi Huone 706 poistoilmakanavavat. (Mineriittikanavaa) |  | Kuva 28 | 2.krs. C-siipi Huone 703 poistoilmakanava. kanavassa risteilee sähköjohtoja |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 29 | 1.krs. A-siipi Huone 602 poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) |  | Kuva 30 | 1.krs. A-siipi Huone 617 poistoilmakanava. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 31 | 1.krs. A-siipi WC:t No:128 poistoilmakanavat. ei tapahdu laisinkaan ilmavirtausta (Mineriittikanavaa) |  | Kuva 32 | 1.krs. A-siipi Huone 611 poistoilmakanava. (Mineriittikanavaa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 33 | 1.krs. A-siipi Huone 615 poistoilmakanava. Tiili / Vanerilevy kanava |  | Kuva 34 | 1.krs. A-siipi. Runkokanavassa vesiputki ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ASB-YHTIÖT, Oy IV Special Ab

Helsinki 16.1.2008

_________________________________

Pauli Näsälä (GSM 0400 502 751)

fax. 0207 311 145

Pauli.nasala@asb.fi