RAPORTTI						15.06.2005

TILAAJA:

Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

Kohde:

Vantaan Kaupungintalo

Asematie 7

01300 VANTAA

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki

Tilakeskus, talonsuunnittelu

Maarit Tallberg, h. 321

Kielotie 13, 01300 Vantaa

## Päivämäärä:

## 14.06.2005

Huomiot:

Tutkittu lämmönjakohuoneen painovoimainen poistohormi.

Lämmönjakohuoneessa oli voimakas alipaine, ilma virtasi poistohormista sisäänpäin, 	savu ei mene alipaineen vuoksi ylös. Pari metriä piipun yläpäästä vaakaveto josta 	kamera ei mene, myöskään alhaalta ylöspäin ei pääse kameralla, koska hormin sisus 	on niin epätasainen että kamera tarttuu siihen.

Tutkittu myös 1. kerroksen huonetta jossa haju esiintyy, huoneessa on erittäin 	voimakas alipaine ulkoilmaan nähden. Huoneen seinän takana on wc:t joiden 	poistoilmahormit eivät vedä yhtään. Koko 1. kerros tuntuu olevan alipaineinen 	myöskin pannuhuoneen porraskäytävään nähden.

Toiminta ehdotuksia:

Lämmönjakohuoneen hormin kuvaamiseksi/korjaamiseksi olisi purettava keittiöstä 	alaslaskettukatto (koska vaakahormi kulkee välikatossa) ja tehtävä apuaukko seinään. 	Ilmanvaihto olisi myöskin sammutettava, että saataisiin savut ylös.

Hajun poistamiseksi: Tutkitaan korvausilman kulkureitit.

Tutkitaan ilmanvaihtolaitteiden toiminta ja puhtaus.

Suomen Hormistosaneeraus Oy

_________________________

## Seppo Parviainen

0400-531 519

seppo.parviainen@hormistosaneeraus.com