# Sisäilman mikrobit

Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä kpl/m3 eli pesäkkeen muodostavien hiukkasten määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Sieni-itiöt, pitoisuus, kpl/m3 | Bakteerit, pitoisuus, kpl/m3 | Sädesienet, pitoisuus, kpl/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 229 | Toimistohuone | 23.10.06 | Yhteensä Aureobasidium sp. steriilit | 27 17% 83% | 260 | 0 |
|  |  |  | 24.10.06 | Yhteensä Penicillium sp. Rhodotorula sp. steriilit | 35 25% 13% 62% | 800 | 0 |
| M2 | 228 | Toimistohuone | 23.10.06 | Yhteensä Tritirachium sp. Cladosporium sp. hiivat steriilit | 40 11% 11% 11% 67% | 140 | 4 |
|  |  |  | 24.10.06 | Yhteensä Cladosporium sp. Penicillium sp. steriilit | 44 10% 10% 80% | 190 | 0 |
| M3 |  | Ulkoilma | 23.10.06 | Yhteensä Cladosporium sp. Penicillium spp. Botrytis sp. Aureobasidium sp. Tritirachium sp. steriilit | 890 58% 4% 2% 1% 1% 34% | 600 | 7 |
|  |  |  | 24.10.06 | Yhteensä Cladosporium sp. Penicillium spp. Botrytis sp. Alternaria sp. Aureobasidium sp. hiivat steriilit | 700 31% 6% 1% 1% 1% 1% 59% | 80 | 0 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilman lämpötila, °C | Sisäilman suhteellinen kosteus, % | Ulkoilman lämpötila, °C | Ulkoilman suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.10.06 | 20,4-24,0 | 44-55 | 13,4 | 88 |
| 24.10.06 | 20,4-24,1 | 48-57 | 14,1 | 85 |

Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 mukaan:

Sieni-itiöt

- pitoisuustaso 100-500 kpl/m3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava,

- pitoisuustaso yli 500 kpl/m3 talviaikana on kohonnut,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja.

Bakteerit

- pitoisuustaso yli 4500 kpl/m3 on kohonnut.

Sädesienet

- pitoisuustaso yli 10 kpl/m3 talviaikana on kohonnut, sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 10 kpl/m3).

# Mikrobit rakennusmateriaaleissa

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden  mikrobimäärät normaalista poikkeavat. Näytteistä tehtiin suoraviljelyt elatusalustoille, joista tutkittiin homesienien, bakteereiden ja sädesienien kasvu. Elatusalustat olivat mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar  bakteereille ja sädesienille.

Suoraviljelynäytteissä todettiin mikrobeja seuraavasti. Pitoisuudet on esitetty kasvustojen (pesäkkeiden) määrinä elatusalustoilla käyttäen suhteellista asteikkoa, jossa:

-	= pesäkkeiden määrä = 	0

+	= pesäkkeiden määrä =	1 – 20

++	= pesäkkeiden määrä = 	21 – 50

+++	= pesäkkeiden määrä = 	51 – 200

++++	= pesäkkeiden määrä = 	yli 200.

Homesienien kohdalla on esitetty, mistä homesienisuvuista näytteissä oli kysymys.

| Näytteen-ottopiste | Tilan ja näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Homesienet | Bakteerit | Sädesienet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR1 | Toimistohuone 228. Eristevillaa pilarin ympäriltä lattian alapuolelta, eristekerroksen alaosa | 18.10.06 | Yhteensä Aureobasidium* sp. Cladosporium sp. Penicillium sp. steriilit | ++ + + + + | ++ | + |
| MR2 | Toimistohuone 228. Eristevillaa lattian alapuolelta, eristekerroksen yläosa | 18.10.06 | Yhteensä Aureobasidium* sp. Chrysonilia* sp. Penicillium spp. hiivat* | +++ + + + +++ | +++ | - |

*) kosteusvaurioindikaattori

Materiaaleissa on normaalistikin todettavissa mikrobi-itiöitä ja rihmastoa. Materiaalien pintojen mikrobimääriä pidetään poikkeavina silloin, kun mikrobiviljelyssä todettujen pesäkkeiden määrä on selvästi tavanomaista suurempi tai kun mikrobien koostumus on poikkeava. Homesienien ja bakteereiden kokonaismäärän kohdalla tämä tarkoittaa asteikkoa ++, +++ tai ++++ ja myös vähäisempää asteikkoa + silloin, kun kysymyksessä on ns. kosteusvaurioindikaattori (mm. Aureobasidium-suku) tai sädesieni.

# Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa

Huonetilojen rakenteita tutkittiin pintakosteudenilmaisimella Gann Hydromette UNI 1. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä 0-160. Rakenteessa on vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta. Tutkitussa kohteessa pintailmaisimen avulla ei todettu poikkeavia kosteuslukuarvoja.

# Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) ilmanäyte kerättiin pumpulla Tenax –putkeen, joka analysoitiin kaasukromatografisesti Työterveyslaitoksen laboratoriossa Helsingissä. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 228 | Toimistohuone | 24.10.06 | 50 |

Edellä mainitun näytteen tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat:

| Yhdiste | Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m3 |
| --- | --- |
|  | V1 V2 V3 |
| Aromaattiset yhdisteet: |  |
| Bentseeni | 0,6 |
| Tolueeni | 1 |
| Ksyleenit (p,m) | 1 |
| Aromaattiset yhdisteet yhteensä | 2,6 |
| Alkaanit: |  |
| Dekaani | 0,7 |
| Undekaani | 0,6 |
| Heksadekaani | 0,6 |
| Alkaanit yhteensä | 1,9 |
| Karbonyylit: |  |
| Heksanaali | 0,6 |
| Nonanaali | 2 |
| Dekanaali | 2 |
| Bentsaldehydi | 3 |
| Asetofenoni | 1 |
| Asetoni * | 2 |
| Karbonyylit yhteensä | 10,6 |
| Esterit: |  |
| Etyyliasetaatti | 1 |
| Esterit yhteensä | 1 |
| Alkoholit: |  |
| 2-Metyyli-1-propanoli | 0,6 |
| 1-Butanoli | 0,8 |
| 1,2-Propaanidioli | 11 |
| 2-Etyyli-1-heksanoli | 1 |
| Alkoholit yhteensä | 13,4 |
| Alkoholi- ja fenolieetterit: |  |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanoli | 6 |
| Alkoholi- ja fenolieetterit yhteensä | 6 |
| Muut yhdisteet: |  |
| Orgaaniset Si-yhdisteet ** | 9 |
| Dekametyylisyklopentasiloksaani | 2 |
| Muut yhdisteet yhteensä | 11 |
| Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m3 | 46,5 |

*  Määritetty tolueeniekvivalenttina, tunnistus Wileyn massaspektritietokanta. Ei kuulu TVOC-alueeseen.

**  Määritetty tolueeniekvivalenttina, tunnistus Wileyn massaspektritietokanta. Pitoisuudet semikvantitatiivisia.

Sisäilmastoluokituksen 2000 mukaiset luokitustasot TVOC-arvon osalta ovat:

S1  ≤  200 µg/m3

S2  ≤  300 µg/m3

S3  ≤  600 µg/m3.

# Painesuhdemittaukset

Tilojen painesuhteet muihin tiloihin nähden mitattiin mikromanometrin avulla. Ilmavirtaus kahden tilan välillä havaitaan jo yhden pascalin paine-erolla, jolloin ilmavirtaus voidaan todeta mittauspisteeseen päästettävän savun avulla. Tulokset olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Tila | Vertailutila | Pvm | Tila ali-/ ylipaineinen | Paine-ero Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE1 | Toimistohuone 228 | Käytävä 292 / 293 | 23.10.06 | Alipaineinen | (savu) |
|  |  |  | 24.10.06 | Alipaineinen | (savu) |
| PE2 | Toimistohuone 229 | Käytävä 293 | 23.10.06 | Ylipaineinen | (savu) |
|  |  |  | 24.10.06 | Ylipaineinen | (savu) |
| PE3 | Käytävä 293 | Porrashuone 291 | 23.10.06 | Ylipaineinen | (savu) |
| PE4 | Toimistohuone 227 | Käytävä 292 | 24.10.06 | Ylipaineinen | (savu) |