L Ä M P Ö K U V A U S

Kiirunatien päiväkoti

Kiirunatie 3, VANTAA

SISÄLLYSLUETTELO

1. KOHTEEN YLEISTIEDOT	3

1.1 Kohde ja osoite	3

1.2 Tutkimuksen tilaaja	3

1.3 Tutkimuksen tavoite	3

1.4 Tutkimuksen tekijä	3

1.5 Tutkimusajankohta	3

1.6 Kuvaus kohteesta	3

2. LÄHTÖARVOT	4

2.1 Mittausmenetelmät	4

2.1.1 Lämpökuvaus	4

2.1.2 Ilman olosuhteet	4

2.2 Ulko- ja sisäilman olosuhteet	4

3. KÄSITTEITÄ LÄMPÖKUVAUKSEEN	5

4. TULKINTAOHJEET JA RAJA-ARVOT	6

4.1 Lämpökuvaus	6

4.2 Sisäilma	8

4.2.1 Kosteus ja lämpötila	8

4.2.2 Paine-ero	8

4.3 Lämpökuvauksen raja-arvot	9

5. YHTEENVETO LÄMPÖKUVAUKSESTA	10

Liitteet

Pohjakuva

Lämpökuvasivut

# 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT

## 1.1 Kohde ja osoite

Kiirunatien päiväkoti

Kiirunatie 3

01450 VANTAA

## 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Vantaan kaupungin tilakeskus

Talonsuunnittelu

Arto Alanko

Kielotie 13

01300 VANTAA

## 1.3 Tutkimuksen tavoite

Lämpökuvauksen tarkoitus rakennuksen kunnon- ja laadunvalvonnassa on määrittää rakennuksen ulkovaipan lämpötekninen kunto, lämmöneristyskerroksen toimivuus ja rakenteellinen tiiviys (ilmanpitävyys).  Lisäksi lämpökameran avulla voidaan samalla selvittää rakennuksesta muita rakennuksen ja rakenteiden toimivuuteen sekä olosuhteisiin ja asumisviihtyvyyteen liittyviä tekijöitä kuten ilman virtausreittejä, rakenteiden fysikaalista toimintaa, rajoitetuin edellytyksin kosteusvaurioita ja LVIS-laitteiden toimintaa.

## 1.4 Tutkimuksen tekijä

Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Kim Seppänen

PL 230

13100 HML

p. 0400-125 903 ja 03-646 2573

kim.seppanen@hamk.fi

## 1.5 Tutkimusajankohta

Lämpökuvaus suoritettiin 	10.3.2006 kello 8:00 alkaen.

Raportointi suoritettiin 	10.-13.3.2006

## 1.6 Kuvaus kohteesta

Tutkimuksen kohteena on vuonna 1984 valmistunut 2- kerroksinen päiväkotikiinteistö.

Ilmanvaihto:

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

Ulkoseinärakenne:

Betonielementti. Sisäkuori 260mm betonia, eristeenä n. 150mm mineraalivillaa ja ulkokuorena betoni/tiili.

Yläpohjarakenne:

Ontelolaattayläpohja, eristeenä 350 mm puhallettua mineraalivillaa.

Lämmitys:

Suora sähkölämmitys ilmavirtauspatterein. Tuloilmassa esilämmitys.

Alapohja:

Maanvarainen betonilaatta.

# 2. LÄHTÖARVOT

## 2.1 Mittausmenetelmät

### 2.1.1 Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on suoritettu mittaavalla infrapunalämpökameralla.

Kamera: ThermaCAM P60 serial nro: 21801446.

Lämpökuvaus suoritettiin yksivaiheisena sisäpuolelta.

Kuvaus suoritettiin kaikkiin tiloihin, niiltä osin kuin tilojen kalusteet sen mahdollistivat.

### 2.1.2 Ilman olosuhteet

Ilman olosuhteet ja paine-erot mitattiin kuvausten aikana ilman fysikaalisten ominaisuuksien mittalaitteella: Testo 445

## 2.2 Ulko- ja sisäilman olosuhteet

Kuvausten aikana ulkoilman lämpötila oli n. -14°C.

Edeltävänä päivänä auringonpaiste lämmitti ilmaa ja rakennusta, joten sää ei ollut vakaa kuvausta edeltävän 24 tunnin aikana.

Tuulen nopeus kuvausaikana n. 1 m/s.

Sisäilman lämpötila oli n. 21,7°C.

Kuvausaikana ilmanvaihto oli huoltomiehen mukaan puoliteholla pakkasen takia.

Rakennuksessa vallitsi kuvausaikana yläkerrassa 2 ja alakerrassa 8 Pascalin alipaine ulkoilmaan nähden.

# 3. KÄSITTEITÄ LÄMPÖKUVAUKSEEN

Lämpökamera:

Lämpökamera on lämpösäteilyn vastaan otin. Se mittaa kuvauskohteen pinnasta lähtevän lämpösäteilyn voimakkuutta. Lämpökameran ilmaisin muuttaa kohteen lämpösäteilyvoimakkuuden lämpötilatiedoksi, josta lämpökuva muodostetaan digitaalisesti reaaliajassa.

Lämpökuvaus:

Lämpökuvaus on ainetta rikkomaton rakennusten laadun- ja

-kunnonarviointimenetelmä. Lämpökuvausta voidaan käyttää yhtenä tutkimusmenetelmänä niin uudisrakennusten laadunvalvontamittauksissa kuin vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissakin.

Emissiivisyys:

Pinnan kyky lähettää lämpösäteilyä. Emissiivisyysluku, emissiviteetti, kertoo kuinka suuri osa kappaleen lähettämästä energiasta on pinnasta lähtevää omaa energiaa. Emissiivisyysluku vaihtelee 0-1 välissä. Lämpökuvauksessa käytetty emissiivisyys ilmoitetaan mittausraportissa.

Oleskeluvyöhyke:

Huoneen osa, jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 metrin korkeudella lattiasta ja sivupinnat ovat 0,6 metrin etäisyydellä seinistä tai vastaavista kiinteistä rakennusosista.

Huoneilman lämpötila:

Ilman lämpötila mitattuna mistä tahansa oleskeluvyöhykkeeltä 1,1 m:n korkeudelta. Huoneilman lämpötila mitataan standardin SFS 5511 kohdan 4 mukaisesti.

Lämpöviihtyvyys:

Lämpöviihtyvyyden kokeminen ja terveydelliset vaikutukset ovat yksilöllisiä ja riippuvat monesta tekijästä, kuten sisäilmaolosuhteista, ihmisen terveydentilasta, iästä, herkistymisestä, altistusajasta sekä psykologisista tekijöistä.

Lämpötilaindeksi:

Lämpötilaindeksillä voidaan arvioida rakennuksen vaipan lämpöteknistä toimivuutta. Vaipan pintalämpötiloja voidaan arvioida ja verrata toisiinsa lämpötilaindeksiä käyttämällä silloin, kun lämpötilojen mittauksia ei voida tehdä vakio-olosuhteissa (– 5 °C ± 1 °C :n ulkolämpötilassa).

Lämpötilaindeksi annetaan prosentin tarkkuudella ja se määritellään seuraavasti:

TI =	(Tsp–To)/(Ti–To)x100 [%]		(1)

TI = 	lämpötilaindeksi

Tsp = 	sisäpinnan lämpötila, °C

(mitattu esim. lämpökameralla)

Ti = 	sisäilman lämpötila, °C

To = 	ulkoilman lämpötila, °C

# 4. TULKINTAOHJEET JA RAJA-ARVOT

## 4.1 Lämpökuvaus

Lämpökuvausten tulosten tulkinta perustuu rakenteellisiin normeihin (Ympäristöministeriö: Rakennusmääräyskokoelman osat C3, C4, D2, D3), jotka antavat rakenteille toiminnalliset vaatimukset. Terveydelliset ohjeet (Sosiaali- ja terveysministeriö: Asumisterveysohje) määrittävät pintalämpötilojen ohjeelliset arvot.

Lämpökuvaus on suoritettu siten, että poikkeamat jotka täyttävät seuraavat raportoinnin kriteerit, ovat raportoitu:

- lämpökuvauksessa havaitut selkeät viat, jotka vaikuttavat oleellisesti rakennuksen tai rakenteiden toimivuuteen, pitkäaikaiskestävyyteen tai rakenteiden vaurioitumiseen

- poikkeamat joissa rakenteiden pintalämpötila alittaa lämpötilaindeksi TI 70 % vastaavan pistemäisenkin pintalämpötilan

- ikkuna ja ovirakenteissa poikkeamat joissa pintalämpötila alittaa lämpötilaindeksi TI alle 61 % vastaavaa pintalämpötilan.

Seuraava kuvaaja kertoo yksinkertaistettuna asuintilojen sisäpintojen raja-arvojen käytön.

Raportoiduista poikkeamista on määritetty korjausluokkasuositus (1…4). Korjausluokitus on laadittu lähinnä käytettäväksi tilanteisiin, joissa mahdollisten korjausten maksaja on jokin muu taho kuin rakennuksen käyttäjä. Esim. vanhan omakotitalon omistajan voi hyvinkin olla järkevää korjata myös korjausluokka 4 luokiteltuja vikoja asumisviihtyvyyden parantamiseksi, kun taas urakoitsijaa ei voida velvoittaa korjaamaan vastaavaa vikaa takuukorjauksena. Korjausluokan arvioinnissa on myös pyritty ottamaan huomioon tilan käyttötarkoitus, jossa poikkeama on havaittu, sekä poikkeaman laajuus ja sen sijainti tilassa.

Asuin- ja oleskelutiloihin soveltuva korjausluokitus on seuraava:

1. Korjattava:  Ilmavuoto tai eristevika, joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi, sekä/tai heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa.

2. Harkinnan varainen korjaus: Korjaustarve on erikseen harkittava korjauskustannusten ja saavutetun hyödyn suhteen. Yleensä täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

3. Lisätutkimuksia: Rakenteen kosteustekninen toiminta selvitettävä ja/tai kunto selvitettävä kosteus- tai muun vaurion mahdollisuuden vuoksi.

4. Ei toimenpiteitä.

Lämpötilaindeksin suuruus antaa asiantuntemattomallekin lukijalle peruskäsityksen poikkeamasta. Lämpötilaindeksi on laskennallinen luku, ja Asumisterveysohjeen antamia hyvän tason ja tyydyttävän tason määrityksiä sovelletaan asuintilojen tuloksia tulkittaessa. Muiden tilojen osalta on käytetty muuta perustelua, kuten rakenteen turmeltumisen arviointia.

## 4.2 Sisäilma

### 4.2.1 Kosteus ja lämpötila

Sisäilmastoluokitus 2000 mukaiset ilman laadun tavoitearvot sisäilmastoluokittain lämpötilan ja kosteuden osalta.

|  |  | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huonelämpötila | Talvi | 21-22 | 20-22 | 20-23 |
|  | Kesä | 23-24 | 23-26 | 22-27 |
| Ilman suhteellinen kosteus | Talvi | 25-45 | - | - |

S1= Yksilöllinen sisäilmasto

S2= Hyvä sisäilmasto

##### S3= Tyydyttävä sisäilmasto

### 4.2.2 Paine-ero

Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero aiheutuu kolmesta tekijästä:

- Savupiippuilmiö jonka aiheuttaman paine-eron suuruus riippuu, lämpötilaerosta ja rakennuksen korkeudesta.      (20C asteen lämpötilaero ja 2 kerroksinen rakennus = 3Pa)

- Ilmanvaihdon tasapainotuksesta.

- Tuulen suunnasta ja voimakkuudesta.

Sisäilman ja ulkoilman väliselle paine-erolle ei ole annettu selkeitä raja-arvoja. Ilmanvaihdon tasapainotus pyritään tekemään siten, että rakennukseen muodostuu suunnilleen 5 Pascalin alipaine.

Jos rakennuksessa on ylipainetta, muodostuu konvektiovirtauksia sisäilmasta rakenteisiin ja sisäilma sisältämä kosteus saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita.

Liian suuri alipaine aiheuttaa vastaavasti ilmavuotoja etenkin lattianrajaan ja liitoskohtiin ja syntyy vedon tunnetta.

Paine-eron mittaus kertoo ilmanvaihdon tasapainotuksesta, sekä on yksi työkalu lämpökuvaajalle ilmavuotojen tulkinnassa.

## 4.3 Lämpökuvauksen raja-arvot

Seuraavat kuvaajat kertovat yksinkertaistettuna Asumisterveysohjeiden suosituspintalämpötilat asuin-, ja oleskelutiloissa eri ulkoilman lämpötiloille.

Lattian keskimääräisen pintalämpötilan ohjearvot mitattuna oleskeluvyöhykkeellä SFS 5511 mukaan.

Seinän keskimääräisen pintalämpötilan ohjearvot mitattuna oleskeluvyöhykkeellä SFS 5511 mukaan.

Pistemäisten pintalämpötilojen ohjearvot mitattuna mistä tahansa oleskelutilasta lämpökameran aluetyökalulla.

# 5. YHTEENVETO LÄMPÖKUVAUKSESTA

Tutkitun rakennuksen ulkovaipan lämmöneristeiden tasaisuus ja ilmatiiveys voidaan luokitella tämän tutkimuksen perusteella kokonaisvaltaisesti hyväksi asteikolla heikko-tyydyttävä-hyvä-erinomainen.

Havaitut poikkeamat olivat ikkunoiden ympärillä olevia ilmavuotoja.

Yksittäiset lämpökuvat ja niiden kommentit ovat liitteenä olevissa lämpökuvissa.

###### Hämeenlinnassa 13.3.2006

Kim Seppänen

Laboratorioinsinööri

# Text boxes

0……….….…..

85………………….100

81      82        83        84

Indeksi seinän lämpötilalle

0……….….…..

97………………….100

87        88 	               96

Indeksi lattian lämpötilalle

0……….….…..

3 tai 4

2 tai 3

1

65………………….100

61      62        63        64

Hyvä taso

Välttävä taso

Korjausluokka

Indeksi pistemäisille vioille

Määritelmä

Lämpökuvan analyysi: Eristevika ullakkohuoneen lyhdyn seinässä.

NÄIN LUET LÄMPÖKUVAA:

Pistetyökalulla tehty pinnan lämpötilamittaus 6C.

Laatikkotyökalulla mitattu alueen min. lämpötila -0,3C.

Väriskaalan alin lämpötila -3C.

Väriskaalan ylin lämpötila 8C.

Väriskaala kuvaa pinnan lämpötilajakaumaa