Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 20.4.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA198HAKUNILANKIRJ B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-	VANTAA198HAKUNILANKIRJ B, oireilutilojen mikrobitutkimukset   EHDOTUKSET	8.4.2008

KOHDE		Hakunilan kirjasto, Kimokuja 5, 01200 Vantaa

KÄYTETTÄVISSÄ	Kosteusvaurioepäilyilmoitus 29.1.2008, Hakunilan kirjasto

OLLUT AINEISTO

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

IKKUNAT

Suosittelemme ainakin oireilualueiden ikkunoiden karmivälien avaamista ja tiivistämistä ikkunoiden kaikilta reunoilta mahdollisimman ilmatiiviiksi.

Vaihtoehto 1

Tiivistetään kauttaaltaan ikkunoiden puhdistetut karmivälit karmilistojen alta Casco, Marin & Teknik liimakitillä.

Vaihtoehto 2

Tiivistetään ikkunoiden karmilistojen molemmat reunat sekä listojen jiiriliitokset saniteettisilikonilla tai Casco, Marin & Teknik liimakitillä.

LATTIAN RAOT

Suosittelemme ainakin oireilualueilla lattioiden ja ulkoseinien välisten rakojen huolellista puhdistamista ja tiivistämistä mahdollisimman ilmatiiviiksi Casco, Marin & Teknik liimakitillä.

VAURIOITUNEET KIRJAHYLLYT

Suosittelemme kirjahyllyjen vaurioituneiden osien korvaamista uusilla tai koko hyllyjen uusimista.

SIIVOUS

Suosittelemme tehostamaan pölynpoistoa mm. kirjahyllyjen päältä.

VIHERKASVIT

Suosittelemme harkitsemaan aitojen viherkasvien korvaamista muovisilla jäljitelmillä.

RAKENNSUTEKNISET PARANNUKSET

Suosittelemme rakennusteknisiä parannuksia, joilla estetään kovien sateiden aiheuttamat vuodot sisätiloihin rakenteiden läpi.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Tietoa on myös Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RATU –kortissa 82 – 0239 Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku.

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohta

III 7.6 MIKROBIOLOGISET OLOT, s 75: ”... Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Tämän vuoksi kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt on poistettava.”

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohdan 7.6 Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen, s. 83 mukaan ”Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen vaatii yleensä kosteusvaurioihin perehtyneiden rakennusalan asiantuntijoiden ammattitaitoa oikeiden rakennusteknisten korjausratkaisujen löytämiseksi… Kostuneet rakennusmateriaalit, jotka ovat mikrobien vaurioittamia, on yleensä vaihdettava puhtaisiin materiaaleihin. Korjaustöiden aikana on huolehdittava korjauskohteen riittävästä eristämisestä esimerkiksi osastoimalla.”

Espoossa 20.4.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.