Kuva 1.

Ulkoseinäpinnat ovat paikallisesti kosteusvaurioiden ja jäätymisen seurauksena mm. lohkeilleet ja tiilisaumat rapautuneet. Tällä kohdin sisäseinäpinnassa on myös kosteusvauriojälki.

Kuva 2.

Alakerran sisäänkäyntikatoksen sisäpuolen puuverhoilu on reuna-alueiltaan kosteusvaurioitunut. Katos saattaa vuotaa?

Kuva 3.

Rakennuksen eteläpäädyssä pintamaiden kallistus on rakennukseen päin – sokkelin korkeus maanpinnan tasosta on lisäksi vähäinen.

Kuva 4.

Tilan 135 B seinän ja katonrajassa on kuivuneita vesivuotojälkiä. Yläkerrassa samaisella kohtaa on ulkoseinässä vesipiste – olisikohan syy ja seuraus vuodoille vesipisteen jäätymisessä tai mahdollisesti vuotamisessa?

Kuva 5.

Keittiötilassa 224 on kylmä- ja juureshuoneen edustalla lattiakosteudet 4,0 – 6,0 %. Nurkassa näkyvää putkea on yläpuolelta tiivistetty mm. epoksilla …

Kuva 6.

… samainen putki alapuolelta, tilan 120 suihkuhuoneen välikatto, vettä on joskus tullut runsaastikin. Nyt näkyvää kosteutta ei kuitenkaan havaittu, mutta allekirjoittaneen nenässä ”kutitti” tätä tilaa tarkastettaessa.