| Nro | Kuvaus | Bakteerit | Säde- | Homeet | Hiivat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sienet | Mallasuuteagar | Mallasuuteagar |  |  |
|  |  | kpl/cm² | kpl/cm² | kpl/cm² | % |  | kpl/cm² |  |  |

| 1 | sivelynäyte | < 10 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | sivelynäyte | 1 800 | 870 | 200 | 60 30 10 | Penicillium sp. Aspergillus sp. steriili | 120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | sivelynäyte | 16 000 | 8 000 | 5 800 | 47 29 17 7 | Aspergillus sp. Penicillium sp. Sphaeropsidale-ryhmä Beauveria sp. | < 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | sivelynäyte | 2 900 | 800 | 230 | 35 35 30 | Penicillium sp. Aspergillus sp. Beauveria sp. | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | sivelynäyte | 7 000 | 7 500 | 4 800 | 60 38 2 | Sphaeropsidales-ryhmä Acremonium sp. Aspergillus sp. | 400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | sivelynäyte | < 10 | < 10 | 20 | 100 | Aspergillus sp. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |