Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI  2.3.2004

Mikko Korosuo 					VANTAA43

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu

Kielotie 13					sivuja yhteensä 14

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA43, kosteusvaurioiden ja tuloilman mikrobitutkimus

17. ja 18.2.2004

KOHDE		Kivimäenkoulu/Martinlaakson neuvola, Lintukallionkuja 4, Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Kosteusmittauksen mittauslukemat ja otettujen näytteiden  	     B2

sijainti on merkitty liitteenä olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

5.5	4.2	4.0  3.5	   4.2  3.1            4.0

M17 				    M16

4.0                 8.2            3.5	             4.2

2140 RYMÄOP.TILA	           2141 VAR	2142 TUULIKAAPPI

3.0 	4.2 	3.2         3.6 	        3.8 4.5             4.6             9.6

M18

4.4      4.3                                 M15

M19			               9.1          6.9               4.9

3.0    3.5     3.8            3.2     3.6 	               4.4      5.3

M20;21     4.0     3.6     4.0        4.2                3.4         4.5

2139/14 						01/2143

3.6	4.2   3.8 	       3.6           4.1                4.3      4.6

3.5

8.0                            3.2

3.4 		      2162WC            2133           5.1            	              3.7

2136/15 		           4.4	            4.1	M14	    4.7  	02/2144

4.0    4.1               5.4  			            4.8       4.8

inv.WC   3.6              3.8

3.0    M29	5.2	         6.4  	            M14	            6.2    M12

2135/16 	        4.0					03/2145

M22	4.3	4.2	2155 LAB                    4.7        3.5 	    M13  3.5

M23

4.1			                                8.9            4.6  M7;9    4.2

2132/17 	             3.0				            7.2	 04/2146         M11

M26	3.4 				     5.6   5.2   M8;10 2.6

M28				              5.0

2.5       M27		        3.8             3.1                  3.7    3.5

2131/18  	        WC		  WC                      2147 VAR

M30	2.7     2.5	        3.2	                    3.4             3.5

2.7  M24		       4.0 				3.7

2128/19 	              2.7     2152 SIIV

2.6 				            3.6     34.

Ovenpielessä lastulevyssä vaurioita =

Lattian kostea alue		=

Rako lattian ja seinän välissä 	=

Martinlaakson neuvola 2. kerros

seinän alaosa 10.0;  11.2

4.0        4.0           5.6         7.2    6.7      7.5	           M2

M4	          M6		1093 ILMAST.

6.0          5.9

M5				3.6

1089 KAHVIO                  1090

3.3         4.6          4.8	        HENKK.SOS.T                        7.8

1091            1092

6.2      6.3    6.6	  7.5	MIEST.SOS.T

6.8

M1           4.5         6.4  M3    11.0          10.6              6.4

3.9	     4.4  4.5     8.8  5.1 			  	4.8

Martinlaakson neuvola 1. kerros

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5/7  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

1. kerros

MLN1.  Kahvio 1089, ison ikkunan alta  		M 	- 	-

karmiväli/seinän eristeväli

V  -	+

Penicillium

MLN2.  IV –kone, tuloilman suodatinkammion pohja, 	M 	+ 	+

lasivillaeriste 				homeitiöitä ja -rihmastoa

V  -	+

Paecilomyces sp.

Cladosporium

Chaetomium

Oidiodendron

MLN3.  Portaiden alatasanne, PVC –laatan alta 	M 	- 	++

bakteerikasvua ja -rihmaa

V  -	-

MLN4.  Kahvio 1089, lattia tiskipöydän edestä,  		M 	+ 	-

1x PVC –laatan alta 			homeitiöitä

V  -	-

MLN5.  Naisten sosiaalitila 1090, lattia		M 	++ 	++

1x PVC –laatan alta     			homeitiöitä ja -rihmastoa

V  -	+++

Tritirachium roseum   	70 %

Aspergillus candidus 	28 %

Aspergillus ochraceus	 1 %

Penicillium  	 1 %

MLN6.  Naisten sosiaalitila 1090, takaseinä		M 	-	+++

PVC –tapetin alta     			bakteerikasvua ja –rihmaa

V  -	++

Tritirachium roseum   	94 %

Rhinocladiella   	 6 %

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

2. kerros

MLN7.  Huone 04/2146, laskeumapöly 		M 	+ 	+

homeitiöitä;

bakteereja kasvava hiukkanen;

nokea, sellu –ja tekstiilikuituja,

epiteeliä, lasikuituja vähän

MLN8.  Huone 04/2146, tuloilmakanava 		M 	+ 	-

homeitiöitä; siitepölyä, nokea,

vähän lasikuituja

V  -	-

MLN9.  Huone 04/2146, ontelolaattakattoon kiinnitetty  	M 	+ 	-

lautaklossi 				homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	-

MLN10.  Huone 04/2146, ovenpielestä turvonnut  	M 	+ 	-

lastulevy  				homeitiöitä

V  -	-/+

Aspergillus ochraceus

MLN11.  Huone 04/2146, ikkunan alta  		M 	+ 	-

karmiväli/seinän eristeväli 			homeitiöitä

V  -	-

MLN12.  Huone 03/2145, laskeumapöly 		M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

nokea, epiteeliä, sellu- ja tekstiili-

kuituja, ei lasikuituja

V  -	++

Alternaria

MLN13.  Huone 03/2145, ovenpielestä turvonnut  	M 	+ 	-

lastulevy  				homeitiöitä ja –rihmaston paloja

V  -	-

MLN14.  Neuvonta 2133, ontelolaattakattoon kiinnitetty  	M 	+ 	-

lautaklossi 				homeitiöitä ja –rihmaston paloja

V  -	-

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

MLN15.  Tuulikaappi 2142, lattia PVC –laatan alta 	M 	+ 	-

(tympeä haju)			 	homeitiöitä

V  -	-

MLN16.  Varasto 2141, syvältä lattian ja ulkoseinän  	M 	+ 	-

välissä olevasta avoimesta raosta 		homeitiöitä ja –rihmaston paloja

V  -	+

Aspergillus ochraceus 	75 %

Aspergillus candidus 	25 %

MLN17.  Ryhmäopetustila 2140, ulkonurkasta syvältä	M 	+ 	-

lattian ja ulkoseinän välissä olevasta avoimesta homeitiöitä ja –rihmaston paloja

raosta

V  -	+

Aspergillus candidus 	80 %

Penicillium    	20 %

MLN18.  Ryhmäopetustila 2140, laskeumapöly 		M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

nokea, epiteeliä, sellu- ja tekstiili-

kuituja, siitepölyä, ei lasikuituja

V  -	+

Alternaria  		62 %

Aspergillus ochraceus 	38 %

MLN19.  Ryhmäopetustila 2140, tuloilmakanava 	M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

nokea, epiteeliä, sellu- ja tekstiili-

kuituja, siitepölyä, ei lasikuituja

V  -	+

Aspergillus versicolor

MLN20.  Huone 14/2139, lattian ja ulkoseinän 		M 	+ 	-

välissä olevasta raosta	 	 	homeitiöitä ja –rihmaston paloja

V  -	-

MLN21.  Huone 14/2139, oikean ulkonurkan		M 	- 	+++

kastunut akustointilevy	 	 	bakteerikasvua ja VOC

-muodostusta

V  -	-

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

MLN22.  Huone 16/2135, laskeumapöly 		M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

nokea, epiteeliä, sellu- ja tekstiili-

kuituja, lasikuituja hyvin vähän

V  -	++

Alternaria  	 	90 %

Aspergillus niger 	10 %

MLN23.  Huone 16/2135, tuloilmakanava 		M 	+ 	-

homeitiöitä; nokea, siitepölyä,

lasikuituja

V  -	-

MLN24.  Huone 19/2128, laskeumapöly 		M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

nokea, epiteeliä, sellu- ja tekstiili-

kuituja, epiteeliä, lasikuituja hyvin

vähän

V  -	+

Alternaria  	 	90 %

Geotrichum  	10 %

MLN25.  Huone 17/2132, laskeumapöly 		M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

nokea, epiteeliä, sellu- ja tekstiili-

kuituja, epiteeliä, lasikuituja hyvin

vähän

V  -	+

Alternaria  	 	86 %

Mucor    		14 %

MLN26.  Huone 17/2132, ontelolaattakattoon kiinnitetty  	M 	- 	-

lastulevyklossi

V  -	-

MLN27.  Huone 18/2131, laskeumapöly 		M 	+ 	-

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

nokea, epiteeliä, sellu- ja tekstiili-

kuituja, epiteeliä, lasikuituja hyvin

vähän

V  -	-/+

Alternaria

MLN28.  Huone 17/2132 ikkunan yläpuolelta  		M 	+ 	-

karmin eristeväli/rakenne  			homeitiöitä

V  -	-

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

MLN29.  Huone 16/2135 ikkunan yläpuolelta  		M 	+ 	-

karmin eristeväli/rakenne  			homeitiöitä

(kattoremontin yhteydessä on ollut vuotoja)

V  -	-

MLN30.  Huone 18/2131 ikkunan yläpuolelta  		M 	+ 	-

karmin eristeväli/rakenne  			homeitiöitä ja –rihmaston paloja

(mikrobiperäinen haju)

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

IV koneen tuloilman suodatinkammion lasivillaeristeestä otetusta näytteestä MLN2 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua.  Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

1.  kerros

Ensimmäisen kerroksen kahvion 1089 ison ikkunan alta karmivälistä ja seinän eristevälistä otetusta näytteestä MLN1 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Portaiden alatasanteelta PVC –laatan alta otetusta näytteestä MLN3 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja.

Kahvion  1089 lattiasta tiskipöydän edestä PVC –laatan alta otetusta näytteestä MLN4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Naisten sosiaalitilan 1090 lattiasta PVC –maton alta otetusta näytteestä MLN5 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Naisten sosiaalitilan takaseinästä PVC –tapetin alta otetusta näytteestä MLN6 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteen perusteella näytteenottokohdassa on bakteerikasvun lisäksi myös homekasvua.

Huoneesta 04/2146 otetusta laskeumapölynäytteestä MLN7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, nokea, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, vähän lasikuituja sekä hiukkanen, jossa oli bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Huoneen 04/2146 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä MLN8 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, siitepöly ja vähän lasikuituja.

Huoneen 04/2146 katon ontelolaattaan kiinnitetystä lautaklossista otetusta näytteestä MLN9 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja.

Huoneen 04/2146 ovenpielessä olevasta, turvonneesta lastulevystä otetusta näytteestä MLN10 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Huoneen 04/2146 ikkunan alakarmivälistä ja ikkunan alta seinän eristevälistä otetusta näytteestä MLN11 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Huoneesta 03/2145 otetusta laskeumapölynäytteestä MLN12 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, nokea, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä. Näytteestä ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä Alternaria -suvun homeen itiöitä. Viljelynäytteen tulos poikkeaa tavanomaisesta, vaikka Alternaria –suvun homeet ovat yleisiä ulkoilmassa.

Huoneen 03/2145 ovenpielessä olevasta, turvonneesta lastulevystä otetusta näytteestä MLN13 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja  -rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Neuvonnan 2133 katossa olevasta lautaklossista otetusta näytteestä MLN14 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Tuulikaapin 2142 lattiasta, PVC laatan alta otetusta näytteestä MLN15 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. Näytteenottokohdassa lattiassa oli tunnettavissa tympeä haju.

Syvältä varaston 2141 lattian ja ulkoseinän välissä olevasta avoimesta raosta otetusta näytteestä MLN16 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja

–rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä Aspergillus

–suvun homeiden itiöitä. Mikrobinäytteen tuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua.

Ryhmähuoneen 2140 ulkonurkasta lattian ja ulkoseinän välissä olevasta avoimesta raosta otetusta näytteestä MLN17 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä

Aspergillus – ja Penicillium -suvun homeiden itiöitä. Mikrobinäytteen tuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua.

Ryhmähuoneesta 2140 otetusta laskeumapölynäytteestä MLN18 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, epiteeliä, nokea, sellu- ja tekstiilikuituja sekä siitepölyä. Näytteestä ei todettu lasikuituja.

Ryhmähuoneen 2140 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä MLN19 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, siitepölyä ja lasikuituja hyvin vähän. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Huoneen 14/2139 lattian ja ulkoseinän välisestä raosta otetusta näytteestä MLN20 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Huoneen 14/2139 katon kastuneesta akustointilevystä otetusta näytteestä MLN21 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja VOC –muodostusta (VOC = haihtuva orgaaninen yhdiste). Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja.

Huoneesta 16/2135 otetusta laskeumapölynäytteestä MLN22 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, epiteeliä, nokea, sellu- ja tekstiilikuituja sekä vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteen tulos poikkeaa jonkin verran tavanomaisesta.

Huoneen 16/2135 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä MLN23 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, nokea, siitepölyä ja lasikuituja. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja.

Huoneesta 19/2128 otetusta laskeumapölynäytteestä MLN24 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, epiteeliä, nokea, siitepölyä, sellu- ja tekstiilikuituja sekä hyvin vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteen tulos poikkeaa jonkin verran tavanomaisesta.

Huoneesta 17/2132 otetusta laskeumapölynäytteestä MLN25 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, epiteeliä, nokea, sellu- ja tekstiilikuituja sekä hyvin vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteen tulos poikkeaa jonkin verran tavanomaisesta.

Huoneen 17/2132 katon lastulevyklossista otetusta näytteestä MLN26 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Huoneesta 18/2131 otetusta laskeumapölynäytteestä MLN27 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, epiteeliä, nokea, siitepölyä, sellu- ja tekstiilikuituja sekä hyvin vähän lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Huoneen 17/2132 ikkunan yläpuolelta levyrakenteesta otetusta näytteestä MLN28 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Huoneen 16/2135 ikkunan yläpuolelta levyrakenteesta otetusta näytteestä MLN29 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Huoneen 18/2131 ikkunan yläpuolelta levyrakenteesta otetusta näytteestä MLN30 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. Näytteenottokohdassa oli kuitenkin tunnettavissa mikrobiperäinen haju.

Yleistä laskeumapölynäytteistä

Kesäaikana ulkoilmassa voi olla tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia homeitiöitä ilmakuutiossa. Talviaikana ulkoilmasta ei yleensä tavata lainkaan homeitiöitä. Talviaikana on normaalissa sisäilmassa tavallisesti kymmeniä tai joitain satoja pesäkkeitä tuottavia homeitiöitä ilmakuutiossa. Nämä ilmassa leijuvat homeitiöt laskeutuvat tasopinnoille, josta ne voidaan siirtää elatusalustalle. Elatusalustalla elinkykyiset itiöt aloittavat kasvuvaiheensa ja ne muodostavat silmin havaittavia homepesäkkeitä. Niiden lukumäärä voidaan laskea. Homepesäkkeet ovat eri homelajeille tyypillisiä muodon ja värin suhteen. Homelajien tunnistus tehdään pesäkkeiden ulkonäön ja mikroskooppisen rakennetutkimuksen perusteella.

Laskeumapölynäytteissä olennaista on todetut homesienilajit ja niiden suhteellinen osuus. Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium.  Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa (laskeumapölyssä) lähes aina, joten niiden esiintyminen laskeumapölynäytteissä ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. Tiedetään ,että osa lajeista on erityisen haitallisia ihmisen terveydelle.

Erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus ja Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces - ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

2.1.  1. KERROS: PORRASTASANNE 1088, HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILA

1090, TILA 1091, MIESTEN SOSIAALITILA 1092

Suosittelemme porrastasanteen 1088, henkilökunnan sosiaalitilan 1090, tilan 1091 ja miesten sosiaalitilan 1092 lattianpäällysteiden poistamista liimoineen ja mahdollisine tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti.  Henkilökunnan sosiaalitilan 1090 takaseinästä tulisi poistaa tiivis muovitapetti liimoineen ja mahdollisine tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti.

Suosittelemme lattioiden ja seinän puhdistetun betonipinnan desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla.

NOVITROL 483® on pitkävaikutteinen desinfiointiliuos, joka tehoaa homeisiin, hiivoihin ja bakteereihin. Sillä on myös hyvät pesu- ja puhdistusominaisuudet. Yksi vaikuttavista aineosista on bentsalkonkloridi, jota käytetään yleisesti muun muassa sairaaladesinfektiotuotteissa sekä tulehdusten pinnalliseen hoitamiseen tarkoitetuissa silmä- ja nenätipoissa. Novitrol 483 ei sisällä hypokloriittia eikä booriyhdisteitä. Tuotteesta on saatavana tekninen esite ja käyttöturvatiedote.

Lattiaan suosittelemme keraamista laatoitusta kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla. Laatoituksen alle ei tehdä vesieristystä. Lattiaa ei tarvitse kuivattaa, jos se laatoitetaan. Jalkalistoiksi suosittelemme muovisia profiililistoja tai laatoittamalla tehtyjä listoja.

Suosittelemme henkilökunnan sosiaalitilan takaseinän tasoittamista tarvittaessa sementtipohjaisella tasoitteelle. Seinä tulisi pohjustaa imeyttämällä Novosilan –käyttöliuoksella. Novosilan –käyttöliuos saadaan sekoittamalla 2 dl Novosilan:ia

2.5 litraan vettä. Seinä on maalattavissa aikaisintaan seuraavana päivänä hengittävällä silikoniemulsiomaalilla (esim. Tikkurilan Kivisil). Suosittelemme Novocide D -homesuojalisäaineen sekoittamista maaliin (n. 1 dl Novocide D:tä  3 litraan maalia).

2.2.  VIEMÄRIEN TARKASTUSKAIVOT LATTIOISSA

Suosittelemme hajuhaittojen eliminoimiseksi 2. kerroksen käytävän ja 1. kerroksen portaikon alatasanteen lattioissa olevien viemärien tarkastuskaivojen puhdistamista ja desinfiointia Novitrol 483:lla. Viemärien tarkastuskaivojen kannet tulisi tiivistää tiivisteillä ja teippaamalla. Myös sormireikä tulisi teipata kiinni.

2.3.  TUULIKAAPIN 2142 LATTIA

Tuulikaapin lattiassa on PVC –laatoitus. Talvella lastenvaunujen mukana lattialle kulkeutuu lunta. Lumien sulamis- ja siivousvedet pääsevät  PVC –laattojen saumojen kautta lattianpäällysteen alle. Kosteusmittauksessa saatiin paikoitellen kohonneita lukemia.

Tuulikaapin lattianpäällysteen alta otetusta näytteestä MLN15 ei todettu mikrobikasvua. Liima ja tasoite olivat kastuneen ja niissä oli tympeä haju.

Suosittelemme harkitsemaan PVC –laattojen poistamista tuulikaapista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti, lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla ja laatoittamista keraamisilla laatoilla. Jalkalistoiksi suosittelemme muovisia profiililistoja tai laatoittamalla tehtyjä listoja.

2.4.  LATTIAN JA SEINÄN VÄLINEN RAKO

Tiloissa 2141, 2140, 2139, 2136 ja 2135 on rako lattian ja ulkoseinän välissä. Rako tulisi tiivistää. Suosittelemme raon työstämistä timanttilaikalla sileäpintaiseksi kunnollisen tartuntapinnan saamiseksi tiivistysmassalle. Raoista pitää poistaa myös pöly tartunnan varmistamiseksi. Solumuovinen tiivistysmakkara voidaan sulloa rakoihin tiivistysmassan vasteeksi.

Suosittelemme Würth:in polyuretaaniliima + tiivistysmassaa rakojen tiivistämiseen. Eräät muut polyuretaanitiivistysmassat ovat aiheuttaneet haitallisessa määrin pitkäaikaisia kemikaaliemissioita.

2.5.  HUONEEN 14/2139 KATON PILAANTUNUT AKUSTOINTILEVY

Huoneen 14/2139 katossa oleva kastunut ja bakteerikasvun pilaama akustointilevy tulisi vaihtaa uuteen.

2.6.  IV –KONE

Suosittelemme tuloilmakoneessa olevien lasivillaeristeiden poistamista.

2.7.  IKKUNOIDEN YLÄPUOLISET LEVYRAKENTEET

Ikkunoiden yläpuolella on levyrakenteita, joista otettiin näytteitä poraamalla. Näytteistä ei todettu mikrobikasvua. Huoneen 18/2131 näytteenottokohdassa MLN30 oli kuitenkin tunnettavissa mikrobiperäinen haju.

Suosittelemme ikkunoiden yläpuolisten rakenteiden tarkastamista rakennepiirustuksista ja mahdollisesti myös avaamalla rakennetta esimerkiksi huoneesta 18. Materiaaleissa voi olla mikrobivaurioita kauempana rakenteissa tai  ilmavirtauksia voi päästä sisätiloihin pilaantuneista rakenteista. Tarkistuksilla tulisi varmistaa, ettei  katon tai ulkoseinän eristevälistä voi päästä ilmavirtauksia sisälle ikkunoiden yläpuolisten rakenteiden kautta.

Ikkunoiden alakarmin ja ikkunoiden alapuolisista ulkoseinän rakenteista otetuista näytteistä ei saatu viitteitä mikrobivaurioista.

Espoossa   2.3.2004

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.