Kivimäen koulu

Lintukallionkuja 6, 01620 VANTAA

Ilmanvaihdon korjaustoimenpiteet:

Yleistä:

- Kivimäen koulua palvelee 9 eri tuloilmakonetta.

- Tuloilmakoneet ovat pääosin (7 tuloilmakonetta) koulun rakentamisvuodelta 1978.

  - Uusitut tuloilmakoneet, 2 konetta:

    - TK-01 Teknisen työn tuloilmakone, uusittu vuonna 2003

    - TK-11 Asunto muutettu opetustiloiksi vuonna 2005

  - Luokkatiloja palvelee 4 eri konetta:

    - TIK-16 Luokat, osa C, 1-2 kerros

    - TIK-21 Luokat, osa B, 1-2 kerros

    - TIK-22 Luokat, osa A, 1-2 kerros

    - TIK-23 Luokat, osat B ja C, 2 kerros

  - Muita tiloja palvelee 3 eri konetta:

    - TIK-17 Keittiö

    - TIK-24 Voimistelusali

    - TIK-25 Neuvola

- Tekmanni Service Oy:n oireilutilojen ilmanvaihtoselvitys(06.07.2007) koskee niitä tuloilmakoneita, joiden alueelta on ilmoitettu ongelmista eli tuloilmakoneet TIK-16, TIK-21 ja TIK-23.

- Ilmanvaihdon korjaustoimenpiteet on tarkoitus kohdistaa luokkatiloja palveleviin koneisiin eli Tekmannin selvityksessä mainittujen koneiden lisäksi myös tuloilmakoneeseen TIK-22.

- Korjaustoimet aloitetaan ilmanvaihtokonealueittain eniten oireiluja aiheuttaneen koneen alueelta eli TIK-21:n alueelta.

- Muita tiloja palvelivien koneiden kunnostustarvetta arvioidaan sen jälkeen kun luokkatilojen koneet on kunnostettu.

Tekmanni Service Oy:n ilmanvaihtoselvityksessä havaitut puutteet:

- Koneiden kammioissa on hieman pölykertymää ja roskaa.

- Tulo- ja poistoilmakanavat ovat hieman pölyisiä.

- Ilmanvaihtokanavat vuotavat jonkin verran.

- Koneiden sulkupellit eivät sulkeudu kunnolla.

- Koneiden luukkujen tiivisteet ja kiinnitykset ovat heikkokuntoisia ja luukuista tapahtuu ohivirtausta.

- Tuloilmakoneiden kammiot eristetty mineraalivillalla, joka on jonkin verran rikki.

- Koneiden suodatinseinät eivät ole tiiviitä.

- Koneiden LTO-hihnat ovat löysällä ja LTO-kiekot eivät pyöri kaikissa koneissa.

- Tulo- ja poistoilmapuhaltimien ja moottoreiden urapyörät ja hihnat ovat hieman kuluneita.

- Tulo- ja poistoilmapuhaltimien ja sähkömoottoreiden laakereissa on kuivaa laakeriääntä.

- Puhaltimien kumityynyt ovat huonossa kunnossa.

- Kammioiden läpiviennit eivät ole tiiviitä ja kammioissa on turhia reikiä.

- Pääte-elimet ovat muuten kunnossa, mutta pölyiset.

- Opetustiloissa ilman liikkuvuus on varsin rajallista ja heittokuviot kapeita sekä lyhyitä, eikä luokkatilojen huuhtelu tapahdu suunnitellulla tavalla.

- Opetustilat ovat osin ylipaineisia ja osin alipaineisia.

- Ilmamäärät alittavat pääosin suunnitellun tason.

- Ilmanvaihto on epätasapainossa.

Korjaustoimenpiteet:

- Nykyiset ilmamäärät mitataan.

- Selvitettävä minkä takia koneista ei saada täysiä ilmamääriä.

- Koneiden saattaminen siihen kuntoon, että niistä saadaan maksimi ilmavirta.

- Tulo- ja poistokojeiden huoltaminen:

  - LTO-laitteiden puhdistus ja toimintakuntoon saattaminen.

  - Kojeosien puhdistus ja vuotokohtien korjaus.

  - Suodatinkehikoiden tiivistys.

  - Sulkupeltien kunnostus.

  - Hihnojen ja urapyörien kunnostus tai vaihto.

  - Laakereiden korjaus tai vaihto.

  - Kumityynyjen kunnostus tai vaihto.

  - Tuloilmakammioiden puhdistus ja mineraalivillaeristeiden käsittely suoja-aineella.

- Maksimi ilmamäärien selvittyä, huoneisiin säädetään uudet ilmamäärät, jos jotakin tilaa ei saada säädettyä, niin ko. tilaa palveleviin kanaviin on lisättävä säätöpellit.

- Tulo- ja poistoventtiilit puhdistetaan.

- Heittokuviot säädetään siten, että luokkatilojen huuhtelu tapahtuu koko luokan alueella.

- Kanavistot säädetään uusien ilmamäärien mukaisiksi.

- Ilmanvaihtokanavat nuohotaan, kun kaikki ko. koneen korjaustoimenpiteet on tehty.

Ari Hällström

Vantaan kaupunki

Tilakeskus/ Hankepalvelut/ Rakennuttaminen

LVI-suunnittelu