###### KIVISTÖN KOULU

###### Vanha Nurmijärventie 132, 01700 Vantaa

Ilmanvaihdon huolto- ja korjaustoimet

1)  Tulokojeen(TIK1: keittiö, ruokalasalit, aula, käytävä)huoltokunnostus

-kojeosien(puhallin, lämmityspatteri, ym)puhdistus

-puhallinkammion puhdistus ja sen villapintojen pellitys

-puhaltimen ja moottorin urapyörien ja hihnojen uusinta

-luukkujen tiivisteiden/kiinnitysten korjaus

-huom: lämmityspatteri liitetty radiaattoriverkostoon - lämpö ei kaikissa olosuhteissa riitä

(koje1-nopeuksinen)

2)  Huippuimurien ja poistopuhaltimien(PP1-3, PP5-6)puhdistus ja huolto sekä turvakytkimien

asennus(osasta puuttuu). Luokkia ja hallintotiloja ym palvelevan huippuimurin(PP4)mahdollinen

uusiminen(taajuusmuuttajakäyttö - pakkaspudotus)vastaamaan uusia ilmamääriä ja painei-

ta(lautasventtiilejä korvattu korkeapaineventtiileillä ym). Mikäli liikuntasalin ilmatasapainoa ei saa

da korjattua piirustusten mukaiseksi - sitä palvelevan vanhan keskipakopuhaltimen(PP1)uusiminen

taajuusmuuttajaohjatuksi puhaltimeksi.

3)  Poistokanavien jatkaminen 1. ja 2.krs:n tiloissa siten, että poistoventtiilien lukumäärää lisätään ja ha-

jautetaan nykyisestä yhdestä 2...3:een(yksi venttiili/luokka ei riitä suunnitelmien mukaisille ilma

määrille)

4)  Kanavien(teräslevy- ja rakenneainekanavat)kunnostus ja nuohous, päätelaitteiden puhdis-

tus(Tekmanni iv-kuntotutkimus 30.10.08). Erityisesti ullakolla olevien rakennekanavien tiiveyden

tarkistus savukokein ja niiden mahdollinen tiivistys

5)  Luokkien ikkunoiden korvausilmaventtiilien rassaus, puhdistus ja suodatinkankaan asennus. Ikku-

noiden varustaminen mahdollisuuksien mukaan uusilla lisäventtiileillä. Piirustuksiin merkittyjen

luokkien ym tilojen korvausilmaventtiilien lukumäärä perustuu valmistajan ilmoittamaan

max ilmamäärään per venttiili =10...15dm3/s(liikuntasalissa 20...25dm3/s). Aulojen ulko-ovien sä-

leikköjen avaaminen ja varustaminen suodatinkankaalla. Uusien säleikköjen asennus välioviin

piirustusten mukaisesti

6)  Vanhojen lautasventtiilien vaihtaminen korkeapaineventtiileiksi

7)  Ilmamäärien lisäys, mittaus ja tasapainotus iv-piirustusten(L1-31328, 31329, 31330)mukaisiksi

8)  Alustatilan alipaineistuksen toimivuuden tarkastus(puhaltimen toiminta, kanavien tiiveys, il-

mamäärien mittaus)

9)  Viereisen rakennuksen kattilalaitokselta johdettujen lämpö/vesijohtojen putkikanaalin tiiveyden tar-

kistus - mahdollinen alipaineistus(tekntyön luokka)

Rakennuksen vesijohdot uusittu 2002 pois rakenteista, lämpöjohdot vanhoja paksuseinäisiä, raken-

teisiin sijoitettuja höyryputkia(ei vuotoja)

10) Iv-kojeiden ohjaus- ja säätöjärjestelmien kunnostus ja kojeiden käyntiaikojen tarkistus

Tilakeskus

T Sippola