KOISORANNAN HOITOKOTI		RAPORTTI

KOISOTIE 5

01300 VANTAA			29.12.2011

TK/PK 3 JA TK 3 PF02, TK 05 TF 01

HAVAITUT ONGELMAT JA TEHDYT TOIMENPITEET:

HAVAITUT ONGELMAT:

KEITTIÖN ILMANVAIHTO OLI YLIMITOITETTU TILAN KOKOON JA KÄYTTÖÖN NÄHDEN, JOSTA JOHTUEN TYÖSKELYALUEELLA VETOISUUTTA.

KEITTIÖSSÄ OLI HÖYRYKUPU ASENNETTU TARPEETTOMAAN PAIKKAAN (suunnitelman mukaisesti). KEITTIÖLAITESUUNNITELMAT MUUTTUNEET, MUTTA EI ILMANVAIHTOSUUNNITELMAT.

RUOKALAN TULOKANAVAN PALOPELTI OLI KIINNI.

SUODATTIMET TUKOSSA.

TK 05 TF 01 SUODATIN JA ULKOSÄLEIKÖN VERKKO TÄYSIN TUKOSSA.

TEHDYT TOIMENPITEET:

SUODATTIMET VAIHDETTIIN UUSIIN JA PALOPELLIN SULAKE UUSITTIIN.

ILMAMÄÄRÄT SUUNITELTIIN UUDELLEEN JA MITATTIIN UUSIIN ARVOIHIN.

KEITTIÖN TULORUNKOKANAVAAN ASENNETTIIN KONEHUONEESSA SÄÄTÖPELTI (PRA-500).

KEITTIÖN HUUVA 4 ON POISTETTIIN TULOILMAVIRTAUKSEN TIELTÄ JA ASENNETAAN UUSI ALAKATTO.

TK 05 TF 01 SÄLEIKÖN RITILÄ POISTETTIIN.

JAKELUPISTEEN OVEEN ASENNETTIIN OVIVIRTAUS-SÄLEIKKÖ.

RAPORTIN LAATI:

PETRI EEROLA/J.HAKANEN OY