# ALAPOHJAN ALIPAINEISTAMISSUUNNITELMA

Kohde: 	Koivukylän koulu

Kustaantie 10

01400 VANTAA

Tilaaja:	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala

Talonsuunnittelupalvelut

Arto Alanko

Tehtävä:	Kiinteistön alapohjan alipaineistamissuunnitelma

Tekijä:	DI Ari-Veikko Kettunen, Humi-Consulting Oy

Mittausten perusteella alapohjan  alipaineistaminen  voidaan kohteessa tehdä imemällä ilmaa alapohjan kantavan betonilaatan alapuolelta liitteen 1 mukaisista kahdesta kohdasta seuraavasti:

- Imupiste 1: Imettävä ilmamäärä n. 800 m3/h mihin tarvitaan n.  20 Pa alipaine

- Imupiste 2: Imettävä ilmamäärä n. 800 m3/h mihin tarvitaan n. 20 Pa alipaine

Imupisteiden kohdalle ei tarvitse tehdä erillistä imukuoppaa sorastukseen mikäli imupisteen kohdalla alapohjarakenteen kantavan betonilaatan  ja painuneen maaperän välissä on vähintään 50 mm ilmarako.  Poistokanava tulee tiivistää ilmatiiviisti alapohjarakenteen alempaan betonilaattaan kiinni elastisella saumausmassalla (Ei polyuretaanivaahdolla).

Alipainetaso alapohjassa tulee varmistaa tarkistusmittauksin kun pysyvä järjestelmä on asennettu.

Helsinki 23.7.2004

Insinööritoimisto Humi-Consulting Oy

_______________________________

DI Ari-Veikko Kettunen