Kuva 1. Julkisivu itään, moduulilinjat 13-18. Ei mainittavia vauriohavaintoja. Tiilet kunnossa.

Kuva 2. Julkisivu itään, moduulilinjat 12-13.Katoksen tippuputket lyhyet, lahovauriota aluslaudoituksessa. Matala sokkeli. Epäesteettinen teräs-lasiovi.

Kuva 3. Julkisivu itään, moduulilinjat 9-13. Lastauslaiturin katoksessa vesivuotoa. Taustalla näkyvän kattokonehuoneen räystäskourussa teräskorroosiota.

Kuva 4. Julkisivu itään, moduulilinjat 6-7. Lahovaurioita katoksen aluslaudoituksessa. Matala sokkeli. Lasiruutuja vaihdettu umpilevyihin. Vähäistä tiilirapautumaa (etelään suuntautuva seinä).

Kuva 5.  Julkisivu itään, moduulilinjat 1-6 Muutamia tiiliä rapautunut. Erittäin matala sokkeli eteläpäädyssä.

Kuva 6.  Julkisivu etelään, moduulilinjat G-I. Pahimmin rapautunut muuraus tämän seinän oikeassa yläkulmassa.

Kuva 7.  Julkisivu etelään, moduulilinjat F-I. Katoksessa lyhyet tippuputket. Kaiteen takana kattoterassi, joka on saneerattu/tehty n. v. 1985.

Kuva 8. Julkisivu etelään, moduulilinjat A-F. Sokkelin korko tyydyttävä. Muutamia rapautuneita tiiliä tasaisesti siellä täällä.

Kuva 9. Julkisivu länteen, moduulilinjat 1-4. Tukimuuri ilmeisesti suhteellisen uusi. Sokkelissa karbonatisoitumiskorroosiota. Tiilipintojen epäesteettisyyttä mekaanisesta rasituksesta johtuvana.

Kuva 10. Julkisivu länteen, moduulilinjat 3-6. Matala sokkeli. Taustalla 2. kerroksen lasielementtiseinä.

Kuva 11. Julkisivu länteen, moduulilinjat A-D/h-h. Ei huomauttamista (kuvan seinä pohjoiseen).

Kuva 12. Julkisivu länteen, moduulilinjat C-D/g-g (katsomissuunta pohjoiseen). Mekaaninen vaurio katoksen pellityksessä. Vesivuotoa katoksessa.

Kuva 13. Julkisivu länteen, moduulilinjat A-C/g-g (ku- van seinä etelään). Rapautumaa tiilissä. Epäesteettisyyttä tiilissä mekaanisesta rasituksesta johtuen.

Kuva 14. Julkisivu länteen, moduulilinjat 12-8. Ei huomauttamista.

Kuva 15. Julkisivu länteen, moduulilinjat 12-3. Matala sokkeli. Ikkunoiden ja us-verhousten metallipinnoissa kirjavuutta. Mahdollisesti jollakin liuottimella tehtyä ilkivaltaa.

Kuva 16. Julkisivu länteen, moduulilinjat 13-18. Ei tiilivaurioita. Ikkunoiden ja us-verhousten metallipinnoissa kirjavuutta. Mahdollisesti jollakin liuottimella tehtyä ilkivaltaa.

Kuva 17. Julkisivu pohjoiseen, moduulilinjat A-I. Ei tiilivaurioita.

Kuva 18. Rakennuksen 2. kerros on ”sisäänvedetty”. Julkisivukorjauksia joudutaan tekemään myös vesikatolta käsin. Ulkoseinämuurauksissa ei havaittu vaurioita. Huomaa kattoylösnoston ”monimuotoisuus” (muutettu tuulettuvaksi kattosaneerauksen yhteydessä).

Kuva 19. Yleisnäkymä vesikatolta. Vesikatto on muutettu umpirakenteesta tuuletusraolliseksi n. v. 1985. Kattokaltevuudet ovat hyvät. SBS-kate.

Kuva 20.. Räystäitä on korotettu saneerauksen yhteydessä. Räystäspellin yläpinta ei kaada sisäänpäin. Räystään korkeus kattopinnasta tyydyttävä

Kuva 21. Sisäänkäyntikatos. Vaikuttaa siltä, että sisäänkäyntikatosten katetta ei olisi uusittu. Vesi lammikoituus, kate on ikääntyneen näköinen ja vuotoja havaittiin.

Kuva 22. Itäsivun lastauslaiturin katos. Kate vuotaa.

Kuva 23. Lasielementtiseinä vesikatolla, julkisivu pohjoiseen. Huomaa ylösnoston mataluus (kattopintaa nostettu saneerauksen yhteydessä).

Kuva 24. Julkisivumuurauksenmuurauksen rakenteita. Muurauksesta on haluttu ”elementtimäinen”. Rakennusteknisessä mielessä vaaka- ja pystysaumat ovat turhia.