Kuva 1. Teräskorroosiovaurioita perusmuurissa. Havaintomäärät vähäisiä. Huomaa pystypellin epäesteettisyys.

Kuva 2. Vähäisiä tiilivaurioita rakennuksen itäsivulla, moduulilinja 6-7. Kuvan seinäpinta etelään.

Kuva 3. Pahiten vaurioitunut muurausalue eteläsivulla. Kyseessä valmistusvirheestä johtuva pakksenkestävyyden alenema ja/tai vain yksinkertaisesti ikääntyminen.

Kuva 4. Tiilivaurioita eteläsivulla.

Kuva 5.  Tiilivaurioita etelään suuntautuvalla seinällä, rakennuksen länsisivu.

Kuva 6.  Tiilipinnan vihertymistä (levä/sammal) havaittiin parissa kohtaa, missä pinta on enimmäkseen varjossa. Puhdistus.

Kuva 7. Pellin takan on puurakenne, missä todennäköisesti on lahovaurioita. Kuvan nurkkapelti ei tuuletu.

Kuva 8. Tiiliverhous on vaakasuunnassa jaettu 2:een osaan u-palkilla. Pystysuuntainen jako peltiverhotuin puurakentein. Pellit ja saumat uusittava.

Kuva 9. Tiilimuurauksen kaikki saumamassat tulee uusia. Massat sisältävät lyijyä, joten ne on käsiteltävä ongelmajätteenä.

Kuva 10.  Useita teräs-lasiseinien ikkunoita on rikottu ja vaihdettu umpilevytykseen.

Kuva 11. Teräs-lasiseinien maalaus on huonossa kunnossa.

Kuva 12. Teräskorroosiota teräsoven yläkarmissa. Umpiosissa mineraalivillaeriste, 50 mm.

Kuva 13. Ovien potkupellit epäesteettiset. Ovista puuttuu pääsääntöisesti kynnyspellit.

Kuva 14. Tiiliseinän ja ovenkarmin peitelista on puuta ja huonokuntoinen erityisesti etelä-länsisivuilla. Uusittava

Kuva 15. Puurunkoisten seinäelementtien ulkoverhoukset on ilmeisesti uusittu ikkunoiden kanssa. Ei huomauttamista kunnossa. Huomaa matala sokkeli.

Kuva 16. Ikkunan pinnoitteessa kirjavuutta, joka vaikuttaa liuotteella aikaan saaduksi.

Kuva 17. Katoksissa vesivuotoja ja lammikoitumista. Kannatus yläpuolisella teräsristikolla.

Kuva 18. Lyhyt tippuputki ja lahovaurioita katoksessa. Tyypillinen puute/vaurio kohteessa.

Kuva 19. Lahovaurioita katoksen aluslaudoituksessa kantavan teräsristikon kohdalla.

Kuva 20. Lastauslaiturin katos vuotaa.

Kuva 21. Vähäinen tiililohkeama sisäänkäyntikatoksen liittymässä.

Kuva 22. Itäsivulla ulkoportaat pohjakerrokseen. Betonipintojen ikääntyminen, kaiteiden ruosteisuus ja oven huono kunto.

Kuva 23. Katoksen takaosassa on tuulikaapin katto. Vesieristeen ylösnosto seinälle on pellittämättä.

Kuva 24. Julkisivurakenteita vesikatolta nähtynä. Ylösnosto on muutettu tuulettuvaksi vesikattosaneerauksen yhteydessä. Pellityksissä epätiiviitä kohtia.

Kuva 25. Epätiiveyskohta pellityksessä, ks. kuva 24.

Kuva 26. Kattokonehuoneet on uusittu elementtirakenteisina n. v. 1998. Ylösnostopellin tiiveys kitin varassa.

Kuva 27. Epätiiveyskohta pellityksessä vesikatolla.

Kuva 28. Taaempana olevan uudemman pellityksen liittymä seinään on asiallinen, etualalla olevan vanhemman pellityksen ei.

Kuva 29. Lähikuva räystäspellityksestä. Alempi pellitys on alkuperäinen ja sen ”tippapelti”  ruosteessa.