TutkimusKORTES Oy

Kaikukatu 3

00530 HELSINKI

Puh.	0424 9696 1	12.12.2003

Fax	09-7740 7719

OHUTHIETUTKIMUS

## Yleistiedot näytteistä 	TutkimusKORTES Oy on ottanut kohteesta Korson päiväkoti, Vantaa kaksi betonilieriönäytettä ohuthietutkimuksia varten, nrot KP 2 S ja KP 4 S.

Tutkimukset	Näytelieriöistä valmistettiin ohuthieet näytteen pintaa vastaan kohti-suorassa suunnassa. Hieen koko on 48 x 25 x 0,03 mm.

Betoninäytteiden yleispiirteiden tarkastelu suoritettiin ensin Olympus SZ3060 stereomikroskoopilla, minkä jälkeen ohuthieet tutkittiin Nikon E400 POL polarisaatiomikroskoopilla.

Ohuthietutkimuksessa käytettiin apuna standardia ASTM C856.

Tulokset 	Näyte KP 2 S, sokkeli (länsi), näytteen pituus noin 69 mm. Teräs (( = 5,0 mm) noin 34 mm ulkopinnasta. Ulkopinnassa on pinnoite jäämiä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

Betoni on tasalaatuista ja tiivistä eikä se ole kerroksellinen. Runkoaine koostuu kulmikkaista ja pyöristyneistä, 0,02-16,0 mm:n kokoisista kvartsiitti-, graniitti- ja liuskekappaleista ja se on hyvälaatuista, pääosin ehjää kiviainesta.

Sideaine portlandsementtiä, hydrataatio tasainen. Karbonatisoituminen ulkopinnasta halkeamaa pitkin, noin 30 mm:n leveydeltä näytteen läpi (keskimäärin 30,0 mm:n syvyyteen).

Runkoaineen/teräksen tartunnat sideaineeseen huokostilojen yhteydessä paikoin auki enintään 0,4 mm:n leveydeltä, mutta pääosin tartunnat ovat kiinni. Teräksen pinnassa on pieniä ruostesyöpymiä.

Pystysuuntainen mikrohalkeama ulottuu näytteen läpi (kuva 1). Sen leveys on 0,02-0,3 mm, ja se on ilmeisesti pitkäikäinen. Halkeama leikkaa yksittäisen runkoainekappaleen ja liittyy teräkseen. Ulkopinnasta noin 3 mm:n syvyyteen on vaakasuuntaista mikrorakoilua/-säröilyä (enintään 6,0 mm pitkiä ja alle 0,02 mm leveitä). Kuivumiskutistumisen aiheuttamaa mikrosäröilyä on erittäin vähän (pituus enintään 5,2 mm, leveys alle 0,005 mm).

Suojahuokosia (( = 0,04-2,5 mm) erittäin vähän ja tiivistyshuokosia (( = 0,05-3,0 mm) suhteellisen vähän. Huokosiin on kiteytynyt hieman karbonaattia. Huokosjako arviolta > 2,0 mm.

Näyte KP 4 S, sokkeli (etelä), näytteen pituus noin 82 mm. Teräs (( = 5,0 mm) noin 24 mm ulkopinnasta. Ulkopinnassa pinnoitejäämiä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

Betoni on tasalaatuista ja tiivistä eikä se ole kerroksellinen. Runkoaine koostuu pääosin kulmikkaista, 0,02-20,0 mm:n kokoisista liuske-, graniitti- ja gneissikappaleista ja se on hyvälaatuista, pääosin ehjää kiviainesta.

Sideaine portlandsementtiä, hydrataatio tasainen. Karbonatisoituminen ulkopinnasta 20,0-32,0/26,0 mm.

Runkoainetartunnat ovat tiiviit ja kiinni.

Teräksen tartunta on kiinni. Siinä ei ole ruostetta.

Jatkuvia mikrorakoja ei ole. Kuivumiskutistumisen/lievän pakkas-rapautumisen aiheuttamia vaakasuuntaisia sekä suuntautumattomia, enintään 10,8 mm pitkiä ja alle 0,01 mm leveitä mikrosäröjä on vähän. Yksittäiset leikkaavat runkoainekappaleita (kuva 2).

Suojahuokosia (( = 0,05-1,8 mm) erittäin vähän ja tiivistyshuokosia (( = 0,07-4,2 mm) vähän. Huokosten seinämillä jonkin verran karbonaattia. Huokosjako arviolta > 2,0 mm.

Tulosten tarkastelu	Betoninäytteiden kuntoa on arvioitu asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä ja heikko. Arvion perustana on käytetty ohuthietutkimuksista saatuja tuloksia.

| Näyte | Rakenne-osa | Kunto | Krb keski- määrin [mm] | Lisähuokostus/ huokostäytteet | Pakkasrapau-tuneisuus* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KP 2 S | sokkeli, up | tyydyttävä | up 30 | Ei/ei | 1 |
| KP 4 S | sokkeli, up | hyvä | up 26 | Ei/ei | 1 |

* Pakkasrapautuneisuutta on kuvattu asteikolla 0-4: 0 = ei rapautumaa, 1 = vähäistä, 2 = orastavaa, 3 = kohtalaista, 4 = voimakasta.

Näytteet eivät ole kerroksellisia. Ne ovat rakenteeltaan tasalaatuisia ja niiden tiivistys on pääosin onnistunut. Sokkelissa KP 2 S on ilmeisesti lievää vedenerottumista/ilmahuokosten kerääntymistä  runkoaine-kappaleiden pinnoille, mikä ei merkittävästi vaikuta betonin

säilyvyyteen. Kuivumiskutistumisen aiheuttamaa mikrosäröilyä on betoneissa erittäin vähän.

Runkoaine on hyvälaatuista. Sideaineen karbonatisoituminen ulottuu terässyvyyteen (KP 2 S halkeamaa pitkin).  Betonin raudoitteelle antama kemiallinen suoja on heikentynyt/hävinnyt. Näytteen KP 2 S teräksessä on pieniä ruostesyöpymiä, mikä heikentää raudoitteen tartuntaa. Muita teräskorroosion aiheuttamia vaurioita ei havaittu.

Betonit eivät ole lisähuokostettuja, eivätkä huokosrakenteen perusteella pakkasenkestäviä kosteusrasituksessa. Näytteissä on vähän mahdollisia pakkasvaurioita. Sokkelissa KP 2 S on lähinnä pintarapautumista.

Näytteen KP 2 S mikrohalkeama on ilmeisesti pitkäikäinen (karbo-natisoituminen), ja mahdollisesti ainakin osittain plastinen. Se heikentää betonin kuntoa ja säilyvyyttä. Kosteus ja hiilidioksidi pääsevät syvemmälle betoniin, mikä edistää rapautumista.

Pinnoitteet ovat heikkokuntoiset.

TUTKIMUSKORTES OY

Tomi Tolppi 			Vesa Kontio

laboratoriopäällikkö, FM		tutkija, fil.yo

mikrorakennekuvat (1 sivu)