Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 12.7.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA177KORSOTUPA A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA177KORSOTUPA A, käyttötilojen

terveyshaittaepäilyselvitys, mikrobitutkimus 2.7.2007

KOHDE	Korsotupa, Korsontie 16, 01450 Vantaa,

LIITTYY 	Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tarkastuspöytäkirja 11.7.2007.

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

KT7; 8

K     Lasinhiomo		       MH3	               K                   WC/P	Työh

KT3

KT4

WC

OH

MH2	ET	MH1

KT6             KT5		KT1

KT2

Kuisti

Kaaviomainen pohjakuva tutkituista tiloista

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

3; 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KT1.  Eteisen lattia, ulko-oven oikea pieli, 		M 	+	++

PVC (juuttipohja)/kovalevy			homeitiöitä

(ulkonurkasta 15 cm + 15 cm)

V  +++ 	+++

Paecilomyces variotii

Aureobasidium pullulans

KT2.  Eteisen lattian eristeväli patteriputkien 		M 	+ 	-

läpiviennin kautta				homeitiöitä ja –rihmaston paloja

V  -	-/+

Chaetomium

KT3.  Työhuoneen lattia 15 cm vasemmalle patteri –	Mkovalevy 	+++ 	+

putkien läpiviennistä, PVC (juuttipohja)/kovalevy 	homeitiötä ja –rihmastoa,

bakteerikasvua ja -rihmaa

V  -	+

Paecilomyces variotii

KT4.  Työhuoneen lattian eristeväli  15 cm vasemmalle 	M 	+ 	-

patteriputkien läpiviennistä	 		homeitiötä

V  -	++

Paecilomyces variotii

Penicillium

KT5.  Makuuhuoneen 2 lattian eristeväli ulkoseinän  	M 	+ 	-

reunasta patteriputkien läpiviennin kautta  	homeitiöitä

V  -	-

KT6.  Olohuoneen lattian eristeväli vasemmasta 	M 	+ 	-

ulkonurkasta (10 cm + 10 cm), makuuhuoneen 2 	homeitiöitä

vierestä

V  -	-

KT7.  Lasinhiomo/keittiö, päädyn patterin läpivientien  	M 	+++ 	+

vierestä lattian PVC (juuttipohja)/kovalevy		homeitiöitä ja –rihmastoa,

Stachybotrys

Stemphylium

Aspergillus sp.

V  -	-

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KT8.  Lasinhiomo/keittiö, päädyn patterin läpivientien  	M 	+	+

vierestä lattian eristeväli 		 	homeitiöitä ja –rihmastoa,

V  -	++

Mucor

Acremonium

Paecilomyces variotii

Penicillium

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

KELLARITILAT

Kellarin ulkoseinään on asennettu poistopuhallin. Merkkisavulla todettiin kellarin portaikon oven kohdalta, että kellaritilat ovat alipaineisia yläpuolisiin käyttötiloihin nähden. Kellarin poistopuhallin on kytketty pistotulpalla pistorasiaan. Puhaltimessa eikä johtimessa ole katkaisinta. Puhaltimen pistotulppa on rikkoutunut ja jännitteiset johtimet ovat vaarallisesti paljaina.

KÄYTTÖTILAT

Sisään tultaessa oli aistittavissa mikrobiperäinen haju. Haju ei ole peräisin kellaritiloista, koska kellaritilat ovat selvästi alipaineisia yläpuolella oleviin käyttötiloihin nähden. Merkkisavulla todettiin, että työhuoneen lattian eristevälistä tulee ilmavirtaus sisätiloihin.

Eteisen ulko-oven oikeasta pielestä lattian juuttipohjaisesta muovimatosta ja sen alla olevasta kovalevystä otetusta näytteestä KT1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja kohtalaisesti bakteerien kaltaisia hiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja. Viljelytuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on home- ja hiivakasvua.

Eteisen patteriputkien läpiviennin kautta lattian eristevälistä otetusta näytteestä KT2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Patteriputkien läpiviennin vierestä työhuoneen lattian juuttipohjaisen muovimaton alta kovalevystä otetusta näytteestä KT3 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä (Paecilomyces variotii).

Työhuoneen patteriputkien läpiviennin kautta lattian eristevälistä otetusta näytteestä KT4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytulos viittaa homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä kun lattian pintamateriaaleissa.

Ulkoseinän reunasta patteriputkien läpiviennin kautta makuuhuoneen 2 lattian eristevälistä otetusta näytteestä KT5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Olohuoneen vasemmasta ulkonurkasta, makuuhuoneen 2 vierestä lattian eristevälistä otetusta näytteestä KT6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua

Lasinhiomopäädystä keittiön lämpöpatterin putkien läpivientien vierestä lattian alemman, juuttipohjaisen muovimaton alta ja kovalevystä otetusta näytteestä KT7 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- (mm. Stachybotrys, Stemphylium ja Aspergillus sp.) ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.

Lasinhiomopäädystä keittiön lämpöpatterin putkien läpivientien kautta lattian eristevälistä otetusta näytteestä KT8 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus sydowii, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Espoossa 12.7.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA177kuva1.  Merkkisavu tunkeutuu kellariin johtavan portaikon oven raon

kautta kellariin päin. Merkkisavukokeen perusteella kellarin

tilat ovat alipaineisia yläpuolisiin käyttötiloihin nähden.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.