Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 12.7.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA177KORSOTUPA B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

TOIMEPIDE- 	VANTAA177KORSOTUPA B, käyttötilojen

EHDOTUS	terveyshaittaepäilyselvitys, mikrobitutkimus 2.7.2007

KOHDE	Korsotupa, Korsontie 16, 01450 Vantaa,

LIITTYY 	Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tarkastuspöytäkirja 11.7.2007.

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

LATTIAT

Otettujen näytteiden tulosten perusteella mikrobikasvua on erityisesti lattioiden pintamateriaaleissa, juuttipohjaisessa muovimatossa ja sen alla olevassa kovalevyssä. Käsityksemme mukaan sisäilman laatua voidaan parantaa merkittävästi uusimalla ainakin lattioiden selvästi vaurioituneet pintamateriaalit ja vanhat jalkalistat.

Suosittelemme vähimmäistoimenpiteenä eteisen, työhuoneen ja lasinhiomopäädyssä olevan keittiön muovimattojen, niiden alla olevien kovalevyjen ja jalkalistojen poistamista, jäljellejäävien pintojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla ja uusien materiaalien asentamista paikoilleen. Suosittelemme lasinhiomopäädyssä olevan keittiön lattian eristeiden ja muiden pilaantuneiden materiaalien poistamista todetusta vauriokohdasta alkaen niin pitkälle kuin vaurioita on havaittavissa sekä jäljellejäävien pintojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla ja uusien materiaalien asentamista paikoilleen.

Suosittelemme harkitsemaan lisänäytteiden ottamista laajemmin lattioiden pintamateriaaleista, jotta voidaan varmistua myös niiden tilojen lattioiden kunnosta, joiden pintamateriaaleista ei ole otettu näytteitä.

ILMANVAIHTO

Suosittelemme ilmanvaihdon seuraamista ja varmistamista, että käyttöliat eivät alipaineistu liikaa. Voimakas alipaineisuus johtaa vuotoilmavirtauksiin rakenteiden kautta. Rakenteiden kautta tuleva ilma voi heikentää merkittävästi sisäilman latua.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Tietoa on myös Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RATU –kortissa 82 – 0239 Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku.

Espoossa 12.7.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.