###### Koskimyllyn päiväkoti

Koskenniska 2, 01360 Vantaa

Iv huolto/korjaustoimet

1)  Tulo/poistokojeen(TK1.1/PP1.1)huolto

-kammioiden/kojeosien luukkujen tiivisteiden/kiinnitysten korjaus ja läpivientien tiivistys

-kammioiden/äänenvaimentimien villapintojen käsittely suoja-aineella/suodatinkankaalla/pellitys

-suodattimien vaihto ja kehikoiden tiivistys

-lto-kuution ohituskäytön korjaus asianmukaiseksi

-tulopuhaltimen ja s-moottorin urapyörien uusinta

-tulopuhaltimen s-moottorin laakerien ja poistopuhaltimen laakerien uusinta

-ri-säleikön, kammioiden/kojeosien(lto-kuutio, lämmityspatteri, puhaltimet ym)puhdistus

-puhaltimien hihnojen uusinta

2)  Keittiön huippuimurin(PP1.2)puhdistus

3)  Lj-huoneen huippuimuri(PP2)ei toimi - uusinta

4)  Tulo/poistokanavien nuohous/päätelaitteiden puhdistus(Tekmanni iv-tutkimus17.6.08)

5)  Tuloilman päätelaitteiden villapintojen käsittely suoja-aineella/heittokuvioiden säätö

6)  Ilmamäärien mittaus ja säätö iv-piirustuksen(12B)mukaisiksi. Mitoituksessa alunperin käytetty arvoa

2,5dm3/sm2 - kuvassa nostettu 8 huoneen ilmamäärät arvoon 3dm3/sm2

7)  Tulo/poistokojeen ilmamäärän lisäys(mikäli mahdollista)em 3dm3/sm2 tilojen mukaiseksi.

8)  Iv-kojeiden käyntiaikojen tarkistus

9)  Kiinteistövalvontajärjestelmän tarkistus/huolto

10)Muuta

Keittiön neljä kylmiö/pakastinta lämmittävät tilaa - kojeistojen lämpöä ei saatane ulos muuten kun

uusimalla aikanaan kylmälaitteistot ...

Keittiön iv rajoittuu etu/keskiosiin - takaosassa ei ilma vaihdu. Tulo- ja poistoilman lisäys

takaosaan jatkamalla keittiön nykyisiä kanavia - alakattojen purku ym ...

Ryhmähuone02 patteriventtiilin uusinta

Vantaan kaupunki

T Sippola