Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupungin Tilakeskus		RAPORTTI 13.10.2006

Talonsuunnitteluyksikkö			VANTAA137KOSKIMYLLYNPK

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA137KOSKIMYLLYNPK, tutkimuksen

VANTAA136KOSKIMYLLYNPK jatkotutkimus 27.9.2008

KOHDE		Koskimyllyn päiväkoti, Koskenniska 2, 01360 Vantaa

LIITTYY 	 	Novoirite Oy:n tutkimuksen VANTAA136KOSKIMYLLYNPK

18.9.2006,

TILAAJA	 	Vantaan kaupungin Tilakeskus, Talonsuunnitteluyksikkö,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

-  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

1.  Keittiön ulkoseinän alareuna, eristevillojen tukilauta 	M 	+ 	-

homeitiöitä ja -rihmastoa

2   Keittiön ulkoseinän alareuna, runkotolpan	 	M 	++ 	-

ulospäin oleva pinta	 			homeitiöitä ja -rihmastoa

3.  Keittiön ulkoseinän alareuna, eristevillojen ulkopinta 	M 	+ 	-

homeitiöitä

4.  Leikki- ja lepohuone 39, muovimaton pinta sängyn  	M 	+ 	-

umpinaisen sokkelin kohdalta 			homeitiöitä

5.  Ryhmähuone 37, ulkonurkka, seinän eristeväli  	M 	+ 	-

(näyte ulkoverhouksen kautta) 			homeitiöitä

6.  Ryhmähuone 37 ikkunan oikean pielen kohdalta	M 	+ 	-

ulkoseinän eristeväli 	 			homeitiöitä

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Lisätutkimuksia varten oli avattu keittiön ulkoseinää. Lautaulkoverhouksen ja eristevillojen välissä ei ole tuulensuojalevyä. Avatussa rakenteessa ei ollut selvästi silmin havaittavia mikrobivaurioita.

Eristevillojen tukilaudasta otetusta näytteestä 1. todettiin mikroskopoimalla vähäistä

homekasvua. Seinän runkotolpan ulospäin olevasta pinnasta otetusta näytteestä 2 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua.

Muista tutkimuskäynnin aikana otetuista näytteistä ei todettu mikrobikasvua.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Kohteessa tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella paikan päällä suositeltiin avatun keittiön seinän eristevillojen vaihtamista uusiin ja jäljellejäävien rakenteiden desinfiointia pitkävaikutteisella desinfiointiliuoksella.

Espoossa 13.10.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.