Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				RAPORTTI 4.1.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu		VANTAA104KUNTOPUISTONPK1

Mikko Korosuo

Kielotie 13				sivuja yhteensä 9

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA104KUNTOPUISTONPK1, ongelmatilojen terveyshaitta

epäilyselvitys, kosteusmittaus ja mikrobitutkimus

15. ja 16.12.2005.

KOHDE		Kuntopuiston päiväkoti, Suunnistajankuja8, 01820 Vantaa

LIITTYY 		ASB Consults Oy:n Kosteusvauriokartoitus 25.11.2005 ja

päivähoitoyksikön esimiehen Kuntopuiston päiväkodin huoneiston

ja pihan perusparannusesitys 20.4.2005.

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Keittiön ja käytävän välisen oven puukynnys 		    A2 	16.0

Keittiön kuivavaraston kiviainesseinät 			    B2 	 2.5 – 3.7

Lattioiden kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden 	    B2

sijainti on merkitty alla oleviin kaaviomaisiin pohjakuviin

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

5.4      6.6        7.6

TK/MÄRKÄET

PVC -m

5.0	6.6      5.4

ET113

PVC -l

8.0	7.5      6.2

5.2  3.6  4.9  5.3  		4.3	      3.7

KPK1 	KPK3

6.5   7.5  8.1  6.7  6.9            4.1      5.3	4.2

Kaapissa

3.1		     mikrobityypp. haju

Keittiö 119			           4.5

2.6      Kahvio      3.9    KPK2

OP.TYÖ-RUOK

125

2.3 	            2.6

5.1

6.3

5.7

ET136	    Leikki- ja lepoh. 135

KPK 5                               7.1

9.5          KPK4

KPK6

9.5         7.5     6.2  4.2

SK 15.2  seinä 9.5 pinn.vaur.

137

3.5	             5.0 	      5.3     3.6             15.5

HK:n työh/pukuh 140		         ET

3.5

8.2 	9.5   4.6

5.7	    6.7    5.9

ET141

Eteinen 136

3.3 		2.4	     5.0	       5.1

2.7

KPK8

2.5

Leikki ja lepohuone 122

2.8		2.9	     2.9

2.6

KPK7

7.5        7.5            puukynnys max. 18.0

10.5

VAR130

Leikki- ja lepohuone 122, varasto 130

seinän alareuna max. 6.5

2.5	       2.9	  10.5 	      10.2	               3.5		2.8

lattian kostea ale

KPK9

Pienryhmä 132		Ryhmäh. 133

Huoneet 132 ja 133

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KPK1.  Eteinen 133/käytävä, lattia PVC –laatan alta	M 	+ 	+++

keittiön puoleisen seinän reunasta  		homeitiöitä

V  -	++

Aspergillus versicolor 98 %

Aspergillus sp.  	   2 %

KPK2.  Kahvio/OP.TYÖ RUOK. 125, tiskiallaskaapin 	M   	- 	+++

sokkelin sisältä oikeasta reunasta (lastulevysok-

keli nojaa ilmeisesti suoraan betonilattiaan) 	V  -	-/+

Aspergillus niger

KPK3.  Käytävän lattiassa oleva tarkastuskaivo keittiön M 	+++ 	+++

oven edessä, kaivon sisäpinnat/puuosat  	homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+++

Aspergillus sp.

Penicillium

KPK4.  Eteisen lattia siivouskomeron 137 nurkalta,	M 	+ 	+

PVC –laatan alta 				homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+

Acremonium

Tritirachium

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KPK5.  Siivouskomeron 137 oikea ovenpieli,		M 	- 	-

lyhyt levyrakenteinen seinän osa

V  -	-

KPK6.  Siivouskomeron 137 kivirakenteisen seinän 	M 	+ 	+++

alaosa käsienpesualtaan kohdalta  		homeitiöitä ja –rihmastoa

(maali kupruilee)

V  -	+++

Aspergillus penicillioides

KPK7.  Varaston 130 kynnyksen kohdalta 		M 	++ 	++

muovimaton alta 				homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+++

Penicillium

KPK8.  Leikki- ja lepohuoneen 122 lattia oikeasta 	M 	- 	-

ulkonurkasta, muovimaton alta

V  -	-

KPK9.  Pienryhmän 132 lattia ulkoseinän reunasta, 	M 	+ 	-

(lattian kostea alue) muovimaton alta 		homeitiöitä ja –rihmastoa

Aspergillus sp.

Tritirachium

V  -	+++

Aspergillus sp.

Tritirachium

KPK10.  Leikki- ja lepohuoneen 146 lattia oikeasta 	M 	+++ 	+++

ulkonurkasta, muovimaton alta   		homeitiöitä ja –rihmastoa;

bakteerikasvua ja –rihmaa

V  -	+++

Aspergillus sp.

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Eteisen 133/käytävän lattiasta, keittiön puoleisen seinän reunasta PVC -laatan alta otetusta näytteestä KPK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä Aspergillus –suvun homeiden itiöitä. Viljelytuloksen perusteella näytteenottokohdassa on homekasvua bakteerikasvun lisäksi.

Kahvion/op.työ- ja ruokailutilan 125 tiskiallaskaapissa oli aistittavissa mikrobiperäinen haju. Tiskiallaskaapin sokkelista otetusta näytteestä KPK2 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Käytävän lattiassa on matala tarkastuskaivo keittiön oven edessä. Kaivon reunoissa on puuosia. Kaivo on kostea ja siinä on voimakas mikrobiperäinen haju. Kaivon sisäpinnalta ja puuosista otetusta näytteestä KPK3 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Eteisen lattiasta siivouskomeron 137 nurkalta PVC –laatan alta otetusta näytteestä KPK4 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Siivouskomeron oikeasta ovenpielestä, levyrakenteisen seinän osan sisältä otetusta näytteestä KPK5 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Käsienpesualtaan kohdalta siivouskomeron 137 kiviainesseinän alareunasta (maali kupruilee) otetusta näytteestä KPK6 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasi elinkykyisiä homeitiöitä.

Varaston 130 kynnyksen kohdalta muovimaton alta otetusta näytteestä KPK7 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Leikki- ja lepohuoneen 122 lattiasta oikeasta ulkonurkasta muovimaton alta otetusta näytteestä KPK8 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Pienryhmän 132 lattiasta, ulkoseinän reunasta (lattian kostea alue) muovimaton alta otetusta näytteestä KPK9 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Leikki- ja lepohuoneen 146 lattiasta oikeasta ulkonurkasta muovimaton alta otetusta näytteestä KPK10 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

2.1	Eteisen 113 lattia ja tarkastuskaivo, eteisen 136 lattia, varaston 130

ja käytävän lattia varaston edessä

Suosittelemme eteisten 113 ja 136, varaston 130 sekä varaston 130 kohdalla käytävän PVC -lattianpäällysteen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme myös puisten jalkalistojen sekä varaston 130 ja keittiön puukynnyksen poistamista. Suosittelemme lattioiden puhdistettujen betonipintojen ja jalkalistojen kohdalta seinien alareunojen desinfiointia Novitrol 483:lla.

Suosittelemme keraamista laatoitusta tai kosteaan betonilattian soveltuvaa epoksi- tai polyuretaanimassaa uudeksi lattianpäällysteeksi. Uusiksi jalkalistoiksi ja kynnyksiksi suosittelemme muovilistoja tai laatoittamalla tehtyjä jalkalistoja. Kynnykset voidaan muovailla myös epoksi- ja polyuretaanimassasta.

Suosittelemme eteisen lattiassa olevan matalan tarkastuskaivon mekaanista puhdistamista ja kaivossa olevien puuosien poistamista. Suosittelemme kaivon desinfiointia Novitrol 483:lla puhdistuksen jälkeen.

2.2	Keittiön lattia

Keittiön lattiassa on keraaminen laatoitus. On mahdollista, että vettä pääsee betonilattiaan keittiön lattian laattasaumojen kautta. Veden pääsy laatoituksen alle voidaan estää siloksaani-imeytyksellä.

Sekä vanhojen että uusien laatoitusten alapuolisten rakenteiden vaurioiden syntyminen kosteissa tiloissa voidaan estää tehokkaasti NOVOSILAN ® -käsittelyllä

(vrt. VTT:n tutkimusselostus NRO RTE52485/97, pat.no. FI 106144). Yksinkertaisella NOVOSILAN ® -siloksaani-imeytyksellä laattasaumat voidaan muuttaa kapillaarista vettä läpäisemättömiksi. Novosilan -käsittely estää lisäksi saumojen likaantumista ja saumojen mikrobikasvua eikä käsittelyä tarvitse uusia.

Laatoituksen alle aiemmin päässyt vesi pääsee haihtumaan saumojen kautta, koska NOVOSILAN -käsittely ei muodosta haihtumista estävää kalvoa. Ennen käsittelyä on kuitenkin varmistettava, että saumaukset ovat ehjiä ja puhtaita.

2.3	Siivouskomero 137

Suosittelemme lattiakaivon tiivistysten tarkastamista ja tarvittaessa korjaamista. Myös putkivuoto voi olla syynä siivouskomeron lattian ja käsienpesualtaan alapuolella kiviseinän kastumiseen.

Suosittelemme kiviseinän alaosan pinnoitteiden kaapimista puhtaaseen kiviainespintaan asti käsienpesualtaan kohdalta seinän alaosasta noin 0.5 metrin korkeuteen asti. Suosittelemme siivouskomeron lattian päällysteen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme siivouskomeron lattian ja seinän alaosan desinfiointia Novitrol 483:lla ja kuivattamista tai jättämistä kuivumaan kosteuslähteen eliminoimisen jälkeen. Seinän alaosa ja lattia voidaan pinnoittaa rakenteiden kuivuttua.

2.4	Huoneet 132, 133 ja 146

Rakennusteknisillä parannuksilla tulisi eliminoida huoneiden 132, 133 ja 146 ulkoseinien alareunojen ja lattioiden kastuminen ulkoseinien reunoissa.

Suosittelemme pilaantuneiden materiaalien poistamista jo ennen rakennusteknisiä parannuksia ja rakenteiden kuivumista.

Suosittelemme muovimattojen poistamista liimoineen ja tasoitteineen riittävän laajalti lattioiden kosteista kohdista puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme jalkalistojen ja pinnoitteiden poistamista puhtaaseen betonipintaan asti kosteiden seinien alareunoista. Suosittelemme puhdistettujen betonipintojen desinfiointia Novitrol 483:lla ja jättämistä kuivumaan tilapäisesti suojattuna (ei tiiviisti muovitettuna).

Korjattavat lattiat ja seinien osat voidaan pinnoittaa sen jälkeen, kun ne ovat kuivuneet ja uudelleen kastuminen estetty. Uusiksi jalkalistoiksi suosittelemme muovisia profiililistoja.

2.5	Op. työ ja ruokailu 125 (kahvio), tiskiallaskaappi

Suosittelemme tiskiallaskaapin sokkelin korvaamista kalustejaloilla. Suosittelemme lattian betonipinnan puhdistamista ja desinfiointia Novitrol 483:lla.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Espoossa 4.1.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet 		VANTAA104kuva1. Eteisen lattiassa keittiön oven edessä

on matala tarkastuskaivo. Kaivon pinnoilla ja puuosissa on

mikrobikasvua. Kaivossa on mikrobiperäinen haju.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.