Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI  17.9.2003

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA14

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA14, mikrobitutkimus 3.9.2003

KOHDE		Kurjenpolven päiväkoti, Lauhatie 19, 01300 Vantaa,

IV -kanavat ja IV -kone

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VA7.  10. Ryhmähuone, tuloilmakanavan suu 		V  -	+

(melko puhdas)				Penicillium

M 	+  	-

homeitiöitä ja  -rihmaston paloja;

(lasikuituja, siitepölyä,

nokea, ym.)

VA8.  30. Liikunta, tuloilmakanavan suu 	 	V  -	+

(melko puhdas) 				Penicillium  	50 %

steriili homesieni  	50 %

M 	+  	-

homeitiöitä; (siitepölyä, nokea,

lasikuituja, ym.)

VA9.  48. Ryhmähuone, tuloilmakanavan suu 		V  -	+

(melko puhdas) 				Penicillium

M 	+  	-

homeitiöitä; (siitepölyä,

nokea ym.)

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Ilmanvaihtokoneen suodatinkammio ja suodattimet olivat puhtaita. Kammiossa ei ollut havaittavissa kastumisjälkiä. Tämän vuoksi mikrobinäytteiden ottamista

IV -koneesta ei pidetty tarpeellisena.

Ryhmähuoneen 10 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä VA7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja -rihmaston paloja. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin nokea, lasikuituja, siitepölyä, ym. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Liikuntatilan 30 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä VA8 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin nokea, siitepölyä, lasikuituja, ym. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Ryhmähuoneen 48 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä VA9 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin nokea, ym. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Näytteenottokohdissa tuloilmakanavat olivat melko puhtaita. Viljelymenetelmällä kanavista otetuista näytteistä todettiin vähän tavanomaisten homesienten itiöitä.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Käsityksemme mukaan tuloilmakanavien puhdistaminen ei ole tällä hetkellä tarpeellista. Poistoilmakanavia ei tutkittu, koska niihin kerääntyy aina pölyä ja homeitiöitä. Poistoilmakanavat tulee nuohota määräysten mukaisin määräajoin.

Espoossa   17.9.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.