Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki			           		RAPORTTI 7.12.2003

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA33

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA33,  kosteusmittaus ja mikrobitutkimus  2.12.2003

KOHDE/HANKE	Kuusikon koulu, taukotila 165, ruokala 164

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Ruokalan 164 kivirakenteinen ulkoseinä 		B2 	2.2 – 2.8

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KK1.  Ruokalan 164 koolattu lattia, eristeväli  	 	M 	+ 	-

kivirakenteisen päätyseinän reunasta 	 	homeitiöitä

V  -	++

Penicillium

KK2.  Ruokalan 164 kivirakenteinen ulkoseinä  		M 	- 	-

tiiliverhouksen kautta, eristeväli

V  - 	+

Penicillium

KK3.  Ruokalan 164 kivirakenteinen ulkoseinä  		M 	+ 	-

tiiliverhouksen kautta, 2. näytteenottokohta, 	homeitiöitä

eristeväli

V  -	+

Penicillium

KK4.  Taukotilan 165 kivirakenteisen ulkoseinän	 M 	- 	-

eristeväli

V  -	++

Aspergillus versicolor 	75 %

Aspergillus candidus 	25 %

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

KK3 				KK2

KK1

ruokala 164

KK4

taukotila 165

Kaaviomainen pohjakuva tutkitusta alueesta

Taukotilan 165 ulkoseinän sisäverhouksena on tiilimuuraus. Ruokalan päätyseinässä on sisäpuolelle betonivalu ja ulkopuolella tiilimuuraus.  Ruokalasta eteenpäin olevissa luokkahuoneissa ulkoseinät on levytetty sisäpuolelta.

Ruokalan koolatun lattian eristevälistä otetusta näytteestä KK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä Penicillium –suvun homeen itiöitä. Tulkintamme mukaan näytteenottokohdassa tai sen läheisyydessä ei ole merkittävää mikrobikasvua.

Tiiliulkoverhouksen kautta ruokalan päätyseinän eristevälistä otetusta näytteestä KK2 todettiin viljelymenetelmällä vähän elinkykyisiä Penicilium –suvun homeen itiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Tiiliulkoverhouksen kautta ruokalan päätyseinän eristevälistä otetusta näytteestä KK3 todettiin sekä mikroskopoimalla että viljelymenetelmällä vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Taukotilan 165 ulkoseinän eristevälistä otetusta näytteestä KK4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä Aspergillus –suvun homeen itiöitä. Viljelytuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua bakteerikasvun lisäksi.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittelemme taukotilan 165 ulkoseinän sisäpuolisen tiiliverhouksen ja eristeiden poistamista sekä jäljellejäävien pintojen samanaikaista puhdistamista ja desinfiointia harjaamalla Novitrol 483:lla. Likaantunut liuos poistetaan, mutta käsiteltyjä pintoja ei huuhdella.

Espoossa   7.12.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.