Kuusikon koulu

KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI

KUUSIKON KOULU

Hovitie 11

01380 VANTAA

ASB-YHTIÖT,

ASB Consult Oy Ab, Helsinki

Riku Hassi  (040-773 2822)

Rakennusinsinööri

Kuntotutkija

Sisällysluettelo

ASBESTIKARTOITUS	3

Tilaaja:	3

Kohde:	3

Toimeksianto:	3

Tutkimuskäynti:	3

Rajaukset:	3

Mittaukset:	3

Merkinnät:	3

TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT:	4

Lähtötilanne ja säätila tarkastushetkellä:	4

Tutkimusmenetelmät:	4

Päähavainnot:	4

Päätelmät ja toimenpide-ehdotukset:	8

# ASBESTIKARTOITUS

## Tilaaja:

Vantaan kaupunki/  Tekninen toimiala

Talonsuunnittelupalvelut

Kaupunginarkkitehti Arto Alanko  (* 09-83911)

Kielotie 13, 01300 VANTAA

## Kohde:

Kuusikon koulu

Hovitie 11, 01380  VANTAA

Rakennus vuonna 1963 rakennettu ja siihen on tehty laajennus vuonna 1986. Vanha osa on yksikerroksinen osittain kellarillinen, pilari-laattarakenteinen jonka julkisivut on mineriitti-levy/tiiliverhoiltu. 1986 rakennettu laajennus on pilari-laattarakenteinen ja kokonaan tiiliverhoitu. Rakennus on koulukäytössä.

## Toimeksianto:

Toimeksiantona oli kartoittaa edellä mainitun koulurakennuksen kaikista tiloista kosteus- ja vesivauriot, mahdolliset riskitekijät sekä laatia havainnoista raportti ja toimenpide ehdotukset tilaajan käyttöön.

## Tutkimuskäynti:

Tutkimuskäynnit tehtiin 14.05. ja 24.05.2002 . Kartoituksen teki ASB-Consult Oy:n Riku Hassi. Kartoituskäynnin aikana koululaisilla oli normaali työpäivä.

## Rajaukset:

Tilat joihin ei kartoituksen yhteydessä päästy:

- sähkökeskus 009 kellarissa

- puhelinkeskus 008 kellarissa

- K-LV 186

- PUH 215

- sähkö 225

## Mittaukset:

Rakenteiden pintakosteuksia mitattiin Humitest MC100S –pintakosteustunnistimella.

## Merkinnät:

Havainnot ja vauriot merkittiin liitteenä oleviin pohjapiirroksiin:

ARK 46401/002 1:100, kellari

ARK 46401/003 1:100, 1. krs / muunnos

ARK 46401/002 1:100, 1. krs / laajennus

ARK 46401/002 1:100, 2. krs / laajennus

# TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT:

## Lähtötilanne ja säätila tarkastushetkellä:

Kosteusvauriokartoitus tehtiin asbestikartoituksen yhteydessä ja tarkoituksena oli raportoida rakenteissa olevia riski- ja vauriokohtia.

Ulkoilma 14.10.2000 oli aurinkoinen,  n. 15 °C

Ulkoilma 14.10.2000 oli pilvinen,  n. 10 °C

## Tutkimusmenetelmät:

Rakenteita tutkittiin pääasiassa aistinvaraisesti tarkastellen. Kosteusarvoja mitattiin havaintojen tueksi rakenteiden pinnasta pintakosteustunnistimella. Tutkimuksen eri vaiheita taltioitiin ottamalla valokuvia muistiinpanoja täydentämään.

## Päähavainnot:

Kellarissa oli muutamissa kohdissa huomattavissa maalin ja rappauksen irtoamista seinästä. Näistä kohdista mitattiin pintakosteuksia mitkä osoittivat kohtien olevan märkiä.

Havainto 1: Koulun varasto 001 ja varaston 012 väliseinä oviaukon oikealta puolelta. Märkä alue oli hyvin pieni vaurioituneesta alueesta n. 30 cm vasemmalle ja vaurioituneesta kohdasta saatiin kohonneen kosteuden arvoja. Myös lattia vaurioituneen alueen kohdalta oli pintakosteusmittarin mukaan märkä

Havainto 2: Henkilökunnan sos. tilaan johtaneen perunanpudotusaukon umpeenmuuraus oli märkä. Talonmiehen mukaan pintaan tiivistyy talvella kosteutta.

Havainto 3: Yhdessä luokkahuoneessa seinässä käsienpesuallaslavuaarin alla vesivaurio. Kartoitushetkellä ei kosteutta.

Havainto 4: Itäisen sivun ikkunoissa runsaasti lahovauriota ja puisen ikkunapenkin maali oli kaikkien tuuletusikkunoiden alueelta irronnut.

Havainto 5: Itäisen sivun vesipellit olivat ruokalalevennyksestä n. 15 m matkalla pohjoiseen irti niin että sadevesi on vapaasti päässyt virtaamaan seinärakenteeseen. Vaurion iästä ei pystytty sanomaan mitään.

Havainto 6: Putkikanaaliin on jätetty vanhat muotti- ja rakennusmateriaalit. Kanaali vaikutti kuivalta eikä kartoittaja havainnut maakellarin hajua. Pienen lämpöputkivuodon sattuessa  kanaaliin muodostuu haitallinen home- ja mikrobikasvusto, mitä kukaan ei huomaa pitkään aikaan.

Havainto 7: Kartoituksen yhteydessä irroitettiin yksi ikkunoiden välimineriitti mahdollisen home- ja mikrobivaurion havaitsemiseksi.

Havainto 8: Uudisosan IV-konehuoneen katossa vuotojälkiä. Kattoläpivienti oli vuotanut, mutta on talonmiehen mukaan jo korjattu.

## Päätelmät ja toimenpide-ehdotukset:

Havainto 1: Kyseessä on todennäköinen pohja- tai lustoveden purkauskohta. Vaurio kohta sijaitsee keskellä rakennusta lähellä maanvaraista pohjalaattaa joten ulkopuolinen vesieritys ei tulle kyseeseen. Kohtaa voisi korjata esim. poistamalla ja korjaamalla kaikki vaurioitunut betoni ja ohjaamalla vuotovesi rakenteen läpi hallitusti esim. putkittamalla kaivoon.

Toisena vaihtoehtona voisi ajatella kaiken vaurioituneen betonin poistamista ja korjaamista ja rakenteen tekemistä vesitiiviiksi esim. Penetron-tuotteilla ( ASB-yhtiöt Oy / Helsinki ) tai impregnoimalla.

Havainto 2: Kohdasta ei ole rakenneleikkausta mutta talonmiehen mukaan kiinnimuurauksen yhteydessä ei kohtaan asennettu lämmöneristystä joten kyseessä on todennäköinen huoneilmankosteuden kondensoituminen seinäpintaan. Tässä tapauksessa lienee järkevää lämpöeristää kohta kuilun puolelta.

Havainto 3: Kyseessä on todennäköinen vesijohdon sulun vuoto. Itse vuodosta ei ollut enää merkkejä joten jäljelle jää vain vaurioituneen materiaalin poisto ja vaurion korjaus.

Havainto 4: Ikkunan rakenne on sellainen, että sade pääsee sopivalla tuulella virtaaman suoraan sisälle. Lisäksi julkisivussa ei ole minkäänlaista tippanokkaa tai räystästä joten sopivissa olosuhteissa on ikkunaan kohdistuva vesirasite koostuu koko ikkunan yläpuolisesta julkisivuosuudesta.

Ikkunat tulisi vaihtaa ja ikkunan rakenne ja liitymät julkisivuun tulisi valita siten että vesi ei virtaa rakenteisiin. Lisäksi julkisivuun tulisi miettiä myrskypellit kaikkiin vaakasuuntaisiin materiaalikatkoihin.

Havainto 5: Irronneet pellit tulee kiinnittää välittömästi. Rakenteen pinnasta ei saatu poikkeavia kosteusarvoja mutta se ei poista mahdollisuutta että eristeet ovat kastuneet. Rakenteen tila tulee selvittää jatkotutkimuksin mittaamalla kosteudet sekä ottamalla tarvittaessa materiaalinäytteitä.

Havainto 6: Putkikanaalin siivoaminen rakennusjätteestä. Siivouksen yhteydessä on huomioitava asbestipitoiset putkieristeet

Havainto 7: Ei aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Ikkunoiden vaihtotyön yhteydessä tulisi ikkunavälien höyrysulut ja eristykset tarkistaa.

Havainto 8: Ei aiheuta muita toimenpiteitä paitsi jatkuvan seurannan.

ASB-YHTIÖT,  ASB-Consult Oy Ab

______________________________

Riku Hassi  (GSM 040-773 2822)

* 09-540 4470,  fax 09-5481 243