KUUSIKON KOULU			RAPORTTI

Hovitie 11

01380 VANTAA			12.4.2013

TILAUKSENNE MUKAINEN IV-TUTKIMUS- JA KORJAUSEHDOTUSRAPORTTI:

Tutkimuksessa havaitut virheet, viat ja puutteet ilmanvaihdossa, sekä tehdyt toimenpiteet:

Kaikkiin tulokoneisiin on vaihdettu lasikuitueristeet päällystettyyn solukumiin. Poistokoneissa on edelleen lasikuituvillat.

Uudempi rakennus ei kaipaa tällä hetkellä mitään akuuttia korjauksia.

Päätelaitteista ei löytynyt lasikuituvillaa, vaikka joku oli näin esittänytkin.

Ns. vanhan-osan tuloilmakanavat ovat kunnossa eivätkä sisällä miltään osin lasikuituvillaa, ei edes päätelaitteissa.

Rakenneaineinen poistokanava vuotaa noin 45 % kokonaisilmamäärästä.

Tämä tulee korvata uusilla lämpöeristetyillä peltikanavilla ullakolla ja tuoda päätelaitteet huoneiden katosta.

Tutkimme muita mahdollisia reittejä ja totesimme, ettei tilaa ei ole muualla. Ei edes käytävän alakaton yläpuolella.

Keittiössä on riittävä ilmanvaihto ja korvausilmasäleikkö on riittävä.

Keittiön tuloilmalaitteet ovat väärin sijoitettu (vain yhdessä huuvan nurkassa, kun pitäisi olla huuvan ympärillä).

Keittiön alakatossa ei ole tilaa tehdä muutoksia tulokanavien suhteen.

Keittiö on pinta-alaltaan liian pieni toimintaan nähden.

Putkikanaali on alipaineinen aina. Rakennuksen muu ilmanvaihto ei vaikuta tähän. Todettiin mittauksin -118 l/s aina.

Edellä mainitut asiat ja alustava muutossuunnitelma on esitetty sovitusti Timo Sippolalle.

Lisäksi vaihdoimme toisen rikkinäisen putkikaalin huippuimurin uuteen ja korjasimme sen poikkimenneen sähköjohdon.

Huone 106(kuraattori) poistoventtiilit pitivät kovan paineen vuoksi kovaa ääntä ja korjasimme asian lisäämällä PRA-160 säätimen kanavaan.

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail: petri.eerola@jhakanen.fi