KOSTEUSVAURIOSELVITYS

Kuusikon koulun opettajien asuntola, saunatilat

Hovitie 11

01380 VANTAA

ASB-YHTIÖT,

ASB Consult Oy Ab, Helsinki

| Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Riku Hassi (040-773 2822) Rakennusarkkitehti |  |  |
| --- | --- | --- |

SISÄLLYS

KOSTEUSVAURUOSELVITYS	3

Tilaaja	3

Kohde	3

Lähtötilanne	3

Toimeksianto	3

Tutkimuskäynti	3

Rajaukset	3

Merkinnät	3

TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT	4

Tutkimusmenetelmät	4

Päähavainnot	4

Päätelmät	4

Toimenpiteet	5

KUVAT	5

# KOSTEUSVAURUOSELVITYS

## Tilaaja

Vantaan kaupunki / Tekninen toimiala

Talonsuunnittelupalvelut

Kaupunginarkkitehti Arto Alanko (* 09 83911)

Kielotie 13, 01300 VANTAA

## Kohde

Kuusikonkoulun opettajien asuntola, saunatilat

Hovitie 11

01380 VANTAA

Kohteena on 1. kerroksisessa asuntolarakennuksessa sijaitsevat saunatilat. Tilojen yhteydessä oli myös pesutupa.  Rakennus on loivaharjainen ja rivitalomainen. Runkorakenteena on tiili ja betoni. Pitkillä sivuilla on puuverhoilu.  Rakennuksen rakenteet eivät ole täysin selvillä. Leikkauskuva viittaa siihen että lattiarakenteena on kantava laatta jonka päällä on eriste sekä pintalaatta. Ulkopuolella oli näkyvissä alapohjan tuuletusputki joka viittaa tuuletettuun alapohjarakenteeseen.

Pesutupa kuivaustiloineen oli uusittu. Lattiapinnoilla oli akryylimassa.

## Lähtötilanne

Eteistilassa wc:n vastaisessa seinässä oli havaittu kosteuden aiheuttamia pintavaurioita. Rakenteissa oli havaittu korkeita kosteuspitoisuuksia ja rakenteita oli pyritty kuivamaan. Kosteus rakenteisiin oli ilmeisesti tullut vuotavan patteriverkoston seurauksena. Huoltomieheltä saadun tiedon mukaan on patteriverkostoon jouduttu lisäilemään vettä.

Saunatiloja oli saadun tiedon mukaan käytetty viimeksi 2 päivää ennen mittauksia (13.11).

## Toimeksianto

Toimeksiantona oli selvittää rakenteissa havaitun kosteusvaurion laajuus ja tehdä korjaussuunnitelma tilanteen korjaamiseksi.

## Tutkimuskäynti

Tutkimuskäynti tehtiin 26.11.2004 Timo Salosen toimesta.

## Rajaukset

Tutkimukset kohdistettiin lattiaranteisiin ja osin seinärakenteisiin.

## Merkinnät

Havainnot ja vauriot merkittiin liitteenä olevaan pohjapiirrokseen

# TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT

## Tutkimusmenetelmät

Vauriot havaittiin aistinvaraisesti. Rakenteissa olevat kosteudet kartoitettiin pintakosteudentunnistimella (Gann UNI 1). Kohteessa oli aikaisempien mittausten jäljiltä putkitetut mittauspaikat joista mitattiin kosteus Vaisalan HMI 41 näyttölaitteella käyttäen HMP 42 mittapäätä.

## Päähavainnot

Aistinvaraiset havainnot:

Wc:n ja eteisen välinen seinä oli alareunastaan hilseillyt. Vesikiertoinen patteri oli 	poistettu ks. seinästä. Mikrobivaurioita ei havaittu.  Lämpöpattereiden tulo ja poistoputket olivat tiloissa selvästi ruosteessa.

Pintakosteuden tunnistimella tehdyt havainnot:

– pesulatiloista mitatut pintakosteudentunnistimen arvot olivat kuivia

– pukuhuoneiden pintakosteudentunnistimen arvot olivat kuivia

– sauna ja pesuhuoneessa lattian kosteusarvot olivat kohonneita, joskin aivan suihkun kohdalla oli korkeampia lukemia (normaalin rajoissa)

– wc- tila oli lattialtaan ja seinän alareunoiltaan kuiva tai vain vähän kostunut

– eteisen lattian kosteus vaihteli vähän kosteasta selkeästi kosteeseen

– wc:n ja eteisen välinen seinä oli alareunastaan kostea.

Seinät olivat yleisesti ottaen kuivia. Ainoastaan suihkupisteen kohdalla ja vaurioituneen seinän kohdalla olivat seinät alareunastaan kostuneet.

Mittausarvot porareikämittauksella. ( vanhat mittauspisteet )

1. seinä, tiili 50 mm	Rh 68,4   15,9 oC

2. lattia betoni 50 mm	Rh 87,2   15,5 oC

## Päätelmät

Kosteutta rakenteisiin on tullut normaalin käytön myötä ja patteriverkossa sattuneen 	vuodon seurauksena. Pesutiloissa kohonneet kosteuspitoisuudet ovat sinällään normaaleja eikä aiheuta toimenpiteitä, koska varsinaisia vaurioita ei ole näiden kosteuksien seurauksen ole päässyt syntymään. Tilat ovat sellaisenaan käyttötarkoitukseensa sopivat.

Ongelman aiheuttaa patteriverkoston oletettu huonokuntoisuus. Mikäli sitä ei pystytä tarkistamaan tai korjaamaan on jatkossa odotettavissa vastaavanlaisia vesivahinkoja.

Nyt havaitun vesivahingon seurauksena on lattian betonirakenteisiin ja eristeisiin joutunut vettä/kosteutta. Osa kosteudesta on siirtynyt kapilaarisesti seinärakenteeseen jonka johdosta seinän pinta on hilseillyt. Kostunut alue ei ole kovin laaja ja rajautuu muutaman neliön alueelle.

Rakenteista mitatut arvot olivat sellaisia että pinnoittaminen on vahinkoalueella mahdollista kun kosteus rakenteessa on alle 85rh 20 oC.

## Toimenpiteet

Patteriverkoston kunnon tarkistaminen ja mahdollinen korjaaminen.

Seinärakenne ja lattia (vauriokohdassa) on hyvä jättää vielä pinnoittamatta kuivumisen edistämiseksi. Mikäli kuivumista halutaan nopeuttaa, on käytettävä kuivainta. Kuivalla pakkaskaudella pelkkä korkea lämpö edistää rakenteen kuivumista merkittävästi.

Kun kosteus rakenteissa on alle 85rh 20 oC, voidaan rakenteet pinnoittaa halutulla tavalla. Mikäli kosteus rakenteissa jää korkeammaksi, tulee noudattaa pinnoiteaineiden valmistajan suosituksia.

## KUVAT

| Kuva 1 | Vaurioitunut seinä jonka pinta oli hilseillyt. |  | Kuva 2 | Mittaukset suoritettiin vanhoista mittauspisteistä. Lattiarakenteessa oli vielä ylimääräistä kosteutta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 3 | Pesutilojen suihkun alueella oli kosteus rakenteissa kohonnut. Ei aiheuta toimenpiteitä |  | Kuva 4 | Patteriverkoston putket olivat ruosteessa. Putkiston kunto on syytä tarkistuttaa. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 5 | Pesulatilat olivat korjatut ja siistit eikä ylimääräistä kosteutta havaittu. |  | Kuva 6 | Löylyhuoneen lattiassa oli vähän korkeampia kosteuksia. Ei aiheuta toimenpiteitä. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kuva 7 | Pohjapiirros. Varsinainen vaurioalue oli varsin pieni (sininen) |  | Kuva 8 | Leikkauskuva |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab

Helsinki 26.11 2004

_________________________________

Timo Salonen (040 5111 453)