Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 29.4.2010

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA241KUUSIKK as B3 A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 5

01300 VANTAA

ALUSUNTO	VANTAA241KUUSIKK as B3 A, asunnon B3 kosteusvaurio –

epäilyselvitys 20.4.2010

KOHDE		Kuusikon koulu, Hovitie 11 B 3, 01380 Vantaa,

asunto B 3

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

HT4

HT5

HT3

K			   OH

Käytävä

WC/P	      VAR1	           ET		          MH

HT6

HT1

HT2

VAR

Kaaviomainen pohjakuva tutkimuskohteesta

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Eteinen, maalattu betonilattia 			B2 	3.3 – 4.2

Varasto 1, maalattu betonilattia 			B2 	4.8 – 5.6

Käytävä, lattia, 1x PVC 				B2 	1.3 – 1.5

Keittiö, lattia, 1x PVC 				B2 	1.3 – 1.6

Makuuhuone, lattia, 1x PVC 				B2 	1.2 – 1.5

Olohuone, lattia, 1x PVC 				B2 	1.2 – 3.5

WC/pesuhuone, laatoitettu betonilattia 		B3 	1.0 – 2.9

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset suoraviljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuutestreptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HT1.  Makuuhuone, ulkoseinän eristeväli,  		M 	+	-

ikkunan vasemman reunan kohdalta 		homeitiöitä

V  - 	+

Aspergillus versicolor

ei mikrobikasvua

HT2.  Makuuhuone, ulkoseinän ja lattian raosta  	M 	+	-

homeitiöitä

V  - 	-

ei mikrobikasvua

HT3.  Olohuone, ikkunan alta ulkoseinän eristeväli 	M 	+	(+++)

homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

runsaasti pieniä hiukkasia

V  -	-

viittaa bakteerikasvuun

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HT4.  Keittiön ulkoseinä ikkunan alta 			M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	-

ei mikrobikasvua

HT5.  Keittiö, ulkoseinän ja lattian raosta		M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Penicillium 		50 %

Aspergillus sydowii 	38 %

Cladosporium  	12 %

ei mikrobikasvua

HT6.  Makuuhuoneen ulkonurkka, päätyseinän  	M 	- 	+

(massiivikiviseinä) tiivistetyn  jalkalistan alta

V  -	-

vähäistä bakteerikasvua.

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää/kasvuston tiheyttä materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää): -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti.

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Mikroskopoimalla näytteestä saadaan todellinen tulos: mikrobikasvua tai ei mikrobikasvua. Mikroskopoimalla on mahdollista havaita myös elinkykynsä menettänyt mikrobikasvusto, jota ei saada viljelemällä esiin. Mikroskopointi on Sosiaali- ja terveysministeriön Sisäilmaohjeessa 2003:1 suositeltu tutkimusmenetelmä.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Semikvantitatiivisen suoraviljelymenetelmän vastaavuus laimennossarjaviljelyyn on esitetty Sisäilmastoseminaarin 2005 julkaisussa: Marjut Reiman ja Liisa Kujanpää, Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa , sivu 255. Laimennossarjan homevaurioita indikoiva tulos >10.000 cfu/g vastaa suoraviljelymenetelmän tulosta +++.

Asumisterveysohjeen 2003:1, kohdan 7.3.2 Rakennusmateriaalinäyte mukaan: ”Jos vertailunäytettä ei ole käytettävissä, rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 00kpl/g.  Jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin 10 000 kpl/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Rakennuksessa on korkeat, umpinaiset betonisokkelit, joiden kohdalla sisäpuolella on lämmöneriste ja sisäpuolen levytys.

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia.  Ikkunan alta olohuoneen ulkoseinän eristevälistä otetusta näytteestä HT3 todettiin mikroskopoimalla homeitiöitä ja –rihmaston palaoja sekä runsaasti pieniä hiukkasia.

Makuuhuoneesta päätyseinän jalkalistan alta otetusta näytteestä HT6 todettiin mikroskopoimalla vähän bakteerikasvustoja.

Muista otetuista näytteistä ei todettu mikrobikasvua tai saatu viitteitä sellaisesta.

Olohuoneessa yhden viherkasvin mullan pinnalla on valkoisia mikrobikasvustoja.

Espoossa 29.4.2010

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA241kuva1.  Rakennuksessa on korkeat, umpinaiset betonisokkelit.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.