Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI 14.5.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA123LAAJAVK

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 5

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA123LAAJAVK, oireiluluokkien terveyshaittaepäily-

selvitys; mikrobijatkotutkimus, 4.5.2006

KOHDE		Laajavuorenkoulu, Laajaniityntie 6, 01620 Vantaa

LIITTYY		Oireilutilatutkimus; jatkotutkimus Sari Laurivuori-Toivolan

sähköpostiviestin 28.4.2006  perusteella luokka 205.

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Luokka 205 (ovessa oleva numero)

LJK1.  Ikkunoiden välissä, karmien pinnalla oleva  	M 	+ 	+

valkoinen kerrostuma  			homeitiöitä ja –rihmastoa;

bakteerifilmiä

V  + 	+++

Aureobasidium pullulans

Aspergillus fumigatus

Cladosporium

Geotrichum

Phialophora

Ulocladium

LJK2.  Vasen takanurkka, lattian vanhan PVC –laatan 	M 	- 	++

alta (vesipiste seinän toisella puolella, osa 	bakteerikasvua ja –rihmaa

lattian PVC  -laatoista vaihdettu)

V  -	+

Aspergillus versicolor 	60 %

Aspergillus ustus  	10 %

Penicillium  	30 %

LJK3.  Oikeassa ulkonurkassa oleva pystyhalkeama	M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Penicillium

LJK4.  Keskimmäisen ikkunan kohdalta  		M 	+ 	-

verhotankokotelon sisältä  			homeitiöitä

V  -	-

LJK5.  Oikea ulkonurkka, patteriputkikotelon sisältä 	M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Penicillium

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Ikkunoiden välissä puuosien pinnalla on valkoista kerrostumaa. Puuosien pinnalta otetusta näytteestä LJK1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua.  Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja ja runsaasti elinkykyisiä homeitiöiät.

Vasemmasta takanurkasta lattian korjatun kohdan vierestä, seinän reunasta vanhan PVC –laatan alta otetusta näytteestä LJK2 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelyssä valtalajina olivat Aspergillus –suvun homesienten itiöt. Viljelytulos viittaa myös bakteerikasvuun PVC –laattojen alla.

Luokan oikeassa ulkonurkassa on pystysuora halkeama. Halkeamasta otetusta näytteestä LJK3 todettiin vähän homeitiöitä sekä mikroskopoimalla että viljelymenetelmällä. Näytteestä ei saatu viitteitä seinän rakenteissa olevasta mikrobikasvusta.

Verhotankokotelon sisältä otetusta näytteestä LJK4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Oikeasta ulkonurkasta patteriputkikotelon sisältä otetusta näytteestä LJK5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

pinniotevaurioita

LJK2

LJK1

LJK4

LJK3; 5

Kaaviomainen pohjakuva luokasta 205

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Ikkunat

Suosittelemme ikkunoiden värjäytyneiden puuosien samanaikaista puhdistamista ja desinfiointia, harjaamalla, pyyhkimällä/pesemällä Novitrol 483:lla. Likaantunut liuos poistetaan, mutta käsiteltyjä pintoja ei huuhdella. Tarvittaessa puuosien pinta pitää puhdistaa mekaanisesti käyttämällä voimaa sekä sopivia työkalua, jotta pinnat saadaan puhtaiksi. Suosittelemme näkyvien puupintojen käsittelyä imeytyvällä puunsuojalla 1 – 2 kertaa puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen. Käsityksemme mukaan puuosien pintakäsittely desinfioinnin jälkeen on välttämätöntä.

Suosittelemme lisäksi ikkunakarmien ja karmilistojen tiivistämistä niin, että karmivälien kautta ei pääse tulemaan ilmaa sisätiloihin. Karmilistojen reunat on tiivistetty ulkoreunastaan, mutta myös listojen toinen reuna tulisi tiivistää. Tarkoituksena on estää ilmavirtaukset sisälle ikkunoiden rakojen kautta.

Suosittelemme ikkunoiden uusimista seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

Vasen takanurkka

Suosittelemme tiiliväliseinän pinnoitevauriokohdan kostuttamista Novitrol 483:lla pölyämisen estämiseksi ja hilseilevän pinnoitteen poistamista mekaanisesti. Suosittelemme mekaanisesti puhdistetun seinän osan desinfiointia vielä kostuttamalla Novitrol 483:lla. Suosittelemme korjattavan kohdan paikkamaalaamista.

Suosittelemme lattian PVC –laattojen (sekä vanhojen että uusien poistamista) riittävän laajalti luokan vasemman takanurkan vauriokohdasta liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla ja uuden lattianpäällysteen asentamista.

Seinän halkeama

Suosittelemme oikeassa ulkonurkassa olevan pystysuuntaisen halkeaman tiivistämistä elastisella massalla.

Ilmanvaihto

Suosittelemme ilmanvaihdon tasapainottamista siten, että sisätilojen alipaineisuus ulkoilmaan nähden on mahdollisimman vähäinen (n. 5 Pas).

Espoossa 14.5.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliite sähköisessä muodossa:

VANTAA123kuva1.  Ikkunoiden välissä puuosien pinnalla on valkoista kerrostumaa.

Ikkunoiden puuosista otetusta näytteestä todettiin home- ja

bakteerikasvua.

VANTAA123kuva2.  Lähellä takanurkkaa, takaseinän alaosassa on pinnoitevaurio.

Osa lattian PVC –laatoista on vaihdettu jossain vaiheessa.

Seinän reunasta PVC –laatan alta otetusta näytteestä todettiin

mikrobikasvua.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.