Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 26.2.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA153 LAAJAVK A

Mikko Krohn	 			JATKOTUTKIMUS

Kielotie 13				sivuja yhteensä 5

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA153LAAJAVK A, JATKOTUTKIMUS, mikrobitutkimus,

liikuntasali, 15.2.2007

KOHDE		Laajavuorenkoulu, Laajaniityntie 6, 0620 Vantaa, liikuntasali

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

LVU9		        	LVU7; 8	                  LVU5  LVU2  LVU3; 4

LVU10		LVU11		           LVU1

LVU6

Näyttämö

Kaaviomainen pohjakuva liikuntasalista. Pohjakuvaan on merkitty

näytteidenottokohdat.

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Liikuntasali, betoniseinien alareunat 			B2 	3.4 – 4.9

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7    vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

LVU1.  Lattia näyttämön edestä, betonilaatan pinta 	M 	- 	-

pintalattian alta

V  -	-

LVU2.  Lattia läheltä oikeaa ulkonurkkaa, pintalattian alta	M 	+	-

valmiista porareiästä 			homeitiöitä

V  -	++

Aspergillus versicolor

Aspergillus sp.

Tritirachium

Penicillium

LVU3.  Lattia läheltä oikeaa ulkonurkkaa, pintalattian alta	M 	+	-

uudesta porareiästä 				homeitiöitä ja -rihmastoa

V  -	+

Aspergillus candidus	   67 %

Aspergillus versicolor   33 %

LVU4.  Oikea ulkonurkka, jalkalistan alta 		M 	+	-

homeitiöitä ja -rihmastoa

V  -	+

Aspergillus candidus	   67 %

LVU5.  Lattia ulkoseinän reunasta pilarin juuresta	M 	++ 	+

homeitiöitä ja -rihmastoa

V  - 	-/+

steriili homesieni

LVU6.  Näyttämön alta tarkastusaukon kohdalta 	M 	+++ 	-

rakenteen sisällä oleva tummunut lauta  	homeitiöitä ja –rihmastoa,

Aspergillus sp., ym.

V  -	+

Paecilomyces variotii

LVU7.  Lattia ulkoseinän reunasta pilarin juuresta	M 	+ 	-

homeitiöitä ja -rihmastoa

V  - 	++

Aspergillus versicolor

Aspergillus candidus

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

LVU8.  Ulkoseinän reunasta jalkalistan alta 		M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Aspergillus versicolor

LVU9.  Vasen ulkonurkka, lattia ulkoseinän reunasta  	M 	+ 	-

homeitiöitä ja -rihmastoa

V  - 	++

Aspergillus versicolor

LVU10.  Vasen sisänurkka, lattia seinän reunasta  	M 	+ 	-

homeitiöitä

V  - 	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia liikuntasalin betoniseinien alaosista.

Läheltä oikeaa ulkonurkkaa lattian rakenteista otetusta näytteestä LVU2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä (mm. Aspergillus versicolor, Aspegillus sp. Tritirachium). Viljelytulos viittaa homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä.

Ulkoseinän jalkalistan alta otetusta näytteestä LVU8 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä (Aspergillus versicolor). Viljelytulos viittaa homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä.

Näyttämön alle lattiaan oli tehty tarkastusaukko. Pintalattian alla olevissa rakenteissa on käytetty, vanhaa ja harmaantunutta puutavaraa. Vanhasta laudasta otetusta näytteestä LVU6 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua.

Lattian rakenteista otetuista näytteistä LVU2, 3, 4, 5, 6 ja 7 todettiin mikrobikasvua.

Espoossa 26.2.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.