Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 28.6.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA176LAAJAVUORENK A

Mikko Krohn	 			jatkotutkimukset/työmaa-aikaiset

Kielotie 13				tutkimukset

01300 VANTAA 				sivuja yhteensä 5

LAUSUNTO	VANTAA176LAAJAVUORENK A, jatkotutkimukset/työmaa-aikaiset

tutkimukset, mikrobitutkimus 25.6.2007

KOHDE		Laajavuorenkoulu, Laajaniityntie 6, 0620 Vantaa,

liikuntasalin lattia

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

90	            50			        50	                    140

60	    S5   120					               S2    140  S1

LVU9           S4		LVU7; 8	      S3       LVU5  LVU2  LVU3; 4

60	    S6					                   S7

Var

60

S13						     30

400

S14		     30

30							   60

LVU10		LVU11		           LVU1                S8

30	 S12	                S11		            S10	                 S9      30

60	           50			       50		  70

LVU6

Näyttämö

Kaaviomainen pohjakuva liikuntasalista. Pohjakuvaan on merkitty

lattian näytteidenottokohdat. Näytteet LVUn on otettu 15.2.2007 (raportti

VANTAA153), näytteet LJSn on otettu 25.6.2007.

Näytteenottokohta, joista on todettu mikrobikasvua on merkitty punaisella:

LVUn	     tai            S (=LJS)

Näytteenottokohtien etäisyydet seinistä tai niiden kuvitelluilta jatkeilta

on ilmoitettu senttimetreinä.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

3  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

LJS1.  Purkamisen yhteydessä varaston lattiasta  	M 	+++ 	+++

poistettu pintalaudoitus (alapinnaltaan mustunut) 	homeitiöitä ja –rihmastoa

Stemphylium;

bakteerikasvua ja -rihmaa

V  -	 +++

Penicillium

Tritirachium

LJS2.  Salin oikea ulkonurkka, betonilaatan päällä 	M 	+ 	+++

olevan bitumisivelykerroksen pinnasta  		homeitiöitä;

(mujua ja vaaleaa kerrostumaa) 			bakteerikasvua ja –rihmaa

LJS3.  Ulkoseinän pilarista 50 cm, betonilaatan päällä 	M 	+++ 	+++

olevan bitumisivelykerroksen pinnasta  		homeitiöitä ja -rihmastoa

(vaaleaa kerrostumaa) 				Aspergillus sp., ym

bakteerikasvua ja –rihmaa

V  - 	+++

Aspergillus versicolor  100 %

LJS4.  Ulkoseinän 2. pilarista 50 cm, betonilaatan päällä 	M 	+++ 	+++

olevan bitumisivelykerroksen pinnasta  		homeitiöitä ja -rihmastoa;

(vaaleaa kerrostumaa) 				bakteerikasvua ja –rihmaa

LJS5.  Vasen ulkonurkka, betonilaatan päällä 		M 	+++ 	++

olevan bitumisivelykerroksen pinnasta  		homeitiöitä ja -rihmastoa

(vaaleaa kerrostumaa) 				Aspergillus sp. ym.

LJS6.  Vasen ulkonurkka, betonilaatan päällä 	 	M 	+ 	+++

oleva kalkkisuolakerrostuma ja lauta sen 	homeitiöitä ja -rihmastoa;

vierestä	 				bakteerikasvua ja –rihmaa

V  - 	+++

Aspergillus versicolor 100 %

LJS7.  Näyte lattiasta poraamalla pintalattian läpi 	M 	++ 	++

homeitiöitä ja –rihmastoa

LJS8.  Näyte lattiasta poraamalla pintalattian läpi 	M 	+ 	++

homeitiöitä ja –rihmastoa;

bakteerikasvua ja -rihmaa

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

LJS9.  Näyte lattiasta poraamalla pintalattian läpi 	M 	+ 	++

homeitiöitä ja –rihmastoa

LJS10. Näyte lattiasta poraamalla pintalattian läpi 	M 	+ 	+

homeitiöitä

LJS11.  Näyte lattiasta poraamalla pintalattian läpi 	M 	+ 	-

homeitiöitä

LJS12. Näyte lattiasta poraamalla pintalattian läpi 	M 	+ 	+

homeitiöitä

LJS13.  Näyte lattiasta poraamalla pintalattian läpi 	M 	++ 	++

homeitiöitä ja –rihmastoa

LJS14.  Näyte lattiasta poraamalla pintalattian läpi 	M 	+++ 	+++

homeitiöitä ja –rihmastoa

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Näytettä LJS11 lukuun ottamatta kaikista muista otetuista näytteistä todettiin mikrobikasvua.

Tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi näytteet on tutkittu mikroskopoimalla. Vain eniten kasvaneiden näytteiden LJS1, 3 ja 6 viljelynäytteet on tutkittu ja raportoitu.

Näytteistä LJS1, 2, 4, 6 ja 8 todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näissä näytteenottokohdissa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni").

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus sydowii, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Espoossa 28.6.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA176kuva1.  Näyte LJS1 on otettu varaston puretusta pintalattiasta.

VANTAA176kuva2.  Lattian vaurioituneita puurakenteita

VANTAA176kuva3.  Mikrobikasvun aiheuttamia värimuutoksia bitumisivelykerroksen

päällä.

VANTAA176kuva4.  Näytteenottokohta LJS5

VANTAA176kuva5.  Näytteenottokohta LJS6

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.