# VANTAAN KAUPUNGIN TILAKESKUS

Talonsuunnittelu			MUISTIO

Jouni Räsänen			04.08.2006

Alapohjan kosteusmittaus

Koulun alapohjan maanvaraisen laatan kosteus on kesänaikana tehtyjen pintakosteusmittausten perusteella laajoilla alueilla koholla. Mittauksia jatketaan tekemällä rakennekosteusmittauksia, rakenteen todellisen kosteuspitoisuuden selvittämiseksi etenkin märiksi todetuilla alueilla. Liitteenä on pohjapiirustukset, joihin on merkitty pintakosteuden osoittimen antamia kosteuslukemia. Pohjapiirustuksissa rakenteiden normaalista poikkeavat kosteuspitoisuusalueet on merkitty rasterilla.

Tähän mennessä esille tulleiden tulosten perusteella vaikuttaa sille, että lattiarakenteen kosteus on siinä määrin koholla, että alapohjan korjausvaihtoehtoja on selvitettävä hankesuunnitteluvaiheessa. Esille ovat tulleet seuraavat vaihtoehdot:

- kallein ja varmin ratkaisu on alapohjan purkaminen ja alapuolisten maamassojen vaihto sekä uuden rakenteen rakentaminen.

- lattioiden pinnoittaminen hengittävillä materiaaleilla, jotka mahdollistavat alapohjan liiallisen kosteuden haihtumisen huoneilmaan.

- alapohjan alapuolisen hiekkatäytön alipaineistus, jolla imetään hiekan huokosilmaa ja samalla ilman sisältämää kosteutta laatasta pois. Järjestelmä on käytännössä jo asennettu, kun on tehty lattialaatan alapuolisen putkikanaalin alipaineistus, mutta onko järjestelmä riittävän tehokas alipaineistamaan putkikanaalin lisäksi myös viereisten tilojen alapohjat ja voidaanko automatiikalla varmistaa, että järjestelmä tulee olemaan AINA toiminnassa. Tämä tulisi selvittää tekemällä seurantamittauksia sekä rakenteen kosteuden osalta, että rakenteen alipaineistumisen osalta. Tehty putkikanaalin alipaineistus ei kuitenkaan alipaineista kaikkia koulun tilojen alapohjia, vaan lisäksi tarvittaisiin täydentäviä alapohjan imupisteitä, esim. ruokala/keittiö, voimistelusali ym.. Liitteenä on Humi-consulting Oy:n aiheesta laatima alapohjan alipaineistussuunnitelma.

- Onko alapohjan kosteudesta ollut todellista haittaa vai onko oireilut aiheutuneet jostakin muusta, esim. puhdistamattomista ilmanvaihtokanavista, ilmanvaihdon aiheuttaman alipaineen rakenteista repimät epäpuhtaudet huoneilmaan tms..

Jouni Räsänen

rak.suunn.ins.