KOSTEUSVAURIOJÄLKIEN JA SISÄLÄMPÖTILAN KARTOITUS

Tutkimuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva Laajavuoren päiväkoti. Päiväkoti toimii kerrostalokiinteistön As Oy Sakarinsalvan yhteydessä siten, että päiväkodin tiloja on kiinteistön pohjakerroksessa ja 1. kerroksessa. Kiinteistö on valmistunut 1972. Päiväkotiin on tehty joitakin korjaustöitä vuosien saatossa, viimeisin suurempi korjaustyö on tehty vuonna 1985.

Puhelinkeskustelun 6.2.2003 Merja Ryytty / Henry Niemi perusteella päätettiin tutkia Laajavuoren päiväkodin ensimmäisen kerroksen kattoverhouslevyjen kosteusvuotojälkien syy, sekä pohjakerroksen toimistohuoneen ulkoseinän sisäpinnan lämpötilatilanne.

Samassa yhteydessä tehtiin pohjakerroksen toimistohuoneen ulkoseinän ja lattian kosteusmittaukset. Kosteusmittaukset suoritettiin ainetta rikkomattomilla menetelmillä eli pintakosteusmittauksena pintakosteusmittarilla (Doser Doma Hygrometer).

Pintakosteusmittarin anturi mittaa kosteuden noin 25 mm:n syvyydeltä ja saadut tulokset ovat suuntaa antavia, eikä niiden perusteella saa tehdä suoria johtopäätöksiä rakenteen mahdollisista kosteusvaurioista. Yleisesti max. raja-arvona pintakosteusmittauksissa pidetään 3,9 %, mikä vastaa noin 85 RH-%.

## Kosteusvauriojäljet 1. kerroksen kattolevyissä

Ensimmäisen kerroksen alas laskettujen kattojen kohdilla havaittiin 3 kuivaa (vanhaa) kosteusvauriojälkeä. 1. Kerroksen eteisessä verhouslevy pystyttiin nostamaan sivuun ja kosteusvauriojäljen syyksi havaittiin 2. kerroksen valurautainen viemäriputki. Rakennekuvien mukaan kaikkien kolmen kosteusvauriojäljen yläpuolella on kylpyhuonelinjat.

Päiväkodin johtajalta Raisa Laukkoselta saamani tiedon mukaan Laajavuoren päiväkodin sisärakenteiden saneeraustyöt on tarkoitus alkaa elokuussa 2003. Kattoverhouslevyille ei kannata tehdä korjaustoimenpiteitä ennen remontin alkua. Kattorakenteiden korjaustöiden yhteydessä tulee putkistojen kunto ja tiiveys tarkastaa, jotta uusille kattorakenteille ei jatkossa tule vaurioita. Vastuu viemäriputkista on taloyhtiöllä.

## Pohjakerroksen toimistohuoneen lämpötilatutkimus

Pohjakerroksen toimistohuoneen ulkoseinän sisäpinnan ja lattian lämpötilat mitattiin tilassa havaitun kylmyyden vuoksi. Päiväkodin johtajalta Raisa Laukkoselta saamani tiedon ja mittausraportin mukaan toimistotilassa oli 12.11.2002 tehty rakenteiden pintalämpötilamittaukset huoltomestari Jukka Porkan (Vantaan kaupunki) toimesta.

18.2.2003 seinärakenteen pintalämpötila oli +15,4 - +18,6oC. Lattiarakenteen pintalämpötila oli 1 metrin etäisyydellä ulkoseinästä +16,1 - +16,3oC. 3 metrin etäisyydellä lattian pintalämpötilan keskiarvo oli +16,5oC. Ulkolämpötila oli mittaushetkellä -5 oC. Mittaukset tehtiin Testo 454 infrapunamittausanturilla.

Toimistohuoneen lämpötilamittaustulokset ovat yhtenevät huoltomestarin mittaustuloksiin.

Toimistohuoneen ulkoseinän ikkunoiden läheisyydessä oli havaittavissa huomattavaa vedontunnetta. Ikkuna lasit ovat kaksinkertaiset ja tiivisteiltään heikkokuntoiset. Ulkoseinien lämpövuotoja on korjattu vuonna 1985 muutos- ja perusparannustöiden yhteydessä. Ikkunakarmin ulkoverhouspaneelit ovat huonokuntoisia ja osittain irti.

Taloyhtiön suunnitelmissa on koko kiinteistöä koskeva julkisivu- ja ikkunaremontti vuonna 2003-2004. Remontin yhteydessä tulee julkisivun puupaneeliverhous uusia. Lämmöneristyksen ja seinärakenteiden kunto ja rakenneratkaisut tulee tarkistaa remontin yhteydessä. Isännöitsijä Leena Mäkipetäys tietää tarkemmin korjausurakan ajankohdasta.

Pohjakerroksen toimistohuoneen kosteusmittaus

Pohjakerroksen toimistohuoneen ulkoseinän sisäpinnasta ja lattiasta mitattiin rakenteiden pintakosteuksia. Lattiasta ei havaittu kohonneita kosteusarvoja (keskiarvo 2,0% < 3,9% raja-arvo). Ulkoseinän sisäpinnan pintakosteus on jonkin verran kohonnut (keskiarvo 4,2% > 3,9% raja-arvo). Kohonneet pintakosteusarvot voivat johtua ikkunakarmien heikkokuntoisista ulkoverhouspaneeleista ja sen seurauksena rakenteisiin päässeestä sadevedestä. Mikäli seinän lämmöneristeissä on yli määräistä kosteutta, laskee seinän lämmöneristyskyky. Se on havaittavissa seinärakenteen alhaisena pintalämpötilana.

Julkisivuremontin yhteydessä tulee tarkastaa pohjakerrosta ympäröivän pintamaan kuivatus, mitata maanpinnan taso pohjakerroksen lattiatasoon verrattuna ja selvittää salaojituksen olemassaolo ja sen toimivuus.

Muut havainnot

Sisäilmassa on henkilökunnan mukaan ollut ongelmia usean vuoden ajan ja sama oli havaittavissa aistinvaraisesti myös tutkimusten yhteydessä 18.2.2003. Ilmanvaihtokoneen suodattimia on merkintöjen mukaan puhdistettu / huollettu vuoden 1985 jälkeen satunnaisesti. Ilmanvaihtokoneen Arearator (suodatin malli 85) huolto-ohjelmaan kuuluu 19 kohteen huolto 6-12 kuukauden välein. Ilmanvaihtokoneen ja ilmanvaihtoputkiston huolto- ja puhdistustöistä tulee ylläpitää tarkkaa huoltokorttia, jotta huolto- ja puhdistustyöt pystytään suorittamaan tarvittavin määräajoin.

Päiväkodissa oli kiitettävästi kerätty piirustuksia, asiakirjoja  ja pöytäkirjoja suoritetuista korjauksista, päiväkodin laitteista ja kalusteista sekä tulevista korjaustöistä. Tulevan sisäremontin yhteydessä tulisi päiväkodille laatia uusi pintamateriaaleja, laitteita ja kalusteita koskeva huoltokirja tilojen ylläpidon helpottamiseksi.

TutkimusKORTES Oy

Henry Niemi