| Päiväys | 18.6.2014 |
| --- | --- |
| Kiinteistökohde | Leppäkorven koulu |
| Osoite | Korpikontiontie 5 |
| Ilmoittaja ja yhteystiedot | Päivi Hasari, 040-5935419 |

Ilmanvaihto-ongelmien kuvailu. Milloin ja missä tiloissa todettu? Koulun laajennusosan yläkerrassa on ollut ongelmia sisäilman kanssa koulun peruskorjauksesta alkaen (2008-2009). Ongelmia on raportoitu jokseenkin kaikista yläkerran luokkatiloista (E203, E204, E205, E206, E214, E215). Sisäilma on tunkkainen ja ikkunoita pitää pitää auki jatkuvasti, jotta tiloissa voi oleskella. Luokkatiloissa E203 ja E215 työskennelleet opettajat ovat sairastaneet huomattavan usein hengitystiesairauksia poskiontelotulehduksia, keuhkokuumetta ja keuhkoputkentulehduksia, jotka he ovat olettaneet johtuvan sisäilmasta.

Aikaisemmat ilmoitukset, selvitykset ja toimenpiteet (tiedossanne olevat)? Luokkatilasta E204 on tehty sisäilmanselvityspyyntöjä vuosien 2010-2012 aikana. Silloin siinä tilassa työskennelleet opettajat (3 eri henkilöä) sairastivat jatkuvasti. Sairastelu loppui kaikkien kohdalla kun he siirtyivät toisiin tiloihin. Lukuvuoden 2012-2013 aikana luokkatilan E204 sisäilmaa tutkittiin ja siellä tehtiin ulkoseinän tiivistyskorjauksia. Korjauksien jälkeen jäimme odottamaan ilmanpuhdistimia yläkerran ongelmatiloihin. Silloisten tutkimusten perusteella niiden oletettiin auttavan näiden tilojen sisäilmaongelmiin.

Ongelmatilojen henkilömäärät ja käyttöajat päivittäin? Jokaisessa luokkatilassa opiskelee n. 22 oppilasta ja opettaja päivittäin 4-6 tunnin ajan.

Ilmanvaihdon päälläolon ajat: 1/2 ja 1/1 teholla. Missä - lämpötilassa 1/1 kytkeytyy 1/2 teholle?

Maanantai-perjantai 1/1 klo 7-15, ½ klo 15-07.00. 1/1 kytkeytyy ½ teholle n. -10 asteessa. Pe klo 21- ma klo 7 pois päältä.

Tuloilmasuodattimien normaalit vaihtovälit, viimeisin vaihto sekä suodattimien nyt aiheuttama paine-ero? Vaihtoväli 1 vuosi. Vaihdettu viimeksi kesällä 2013 ja vaihto jälleen 06/2014.

IV-kanavien viimeisin nuohous: Vuodenvaihde 2013.

Täytetty lomake lähetetään osoitteisiin "YHT Tilakeskus Hankepalvelut"