KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI

LEPPÄKORVEN KOULU

KORPIKONTIONTIE 5

01450 VANTAA

ASB-YHTIÖT,

ASB Consult Oy Ab, Helsinki

Jouko Sisättö

Insinööri (AMK)

SISÄLLYS

KOSTEUSKARTOITUS	3

TILAAJA	3

KOHDE	3

TOIMEKSIANTO	3

TUTKIMUSKÄYNNIT	3

MITTAUKSET	3

TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT	3

PÄÄTELMÄT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET	4

KUVAT	5

## KOSTEUSKARTOITUS

## TILAAJA

Vantaan kaupunki / Tekninen toimiala

Talonsuunnittelupalvelut

Kaupunginarkkitehti Arto Alanko

Kielotie 13, 01300 VANTAA

## KOHDE

LEPPÄKORVENKOULU

Korpikontiontie 5

01450 VANTAA

Kohteessa oli kaksi koulurakennusta, puu- ja kiviainesrakenteinen. Kivirakenteiseen kouluun on tehty erilaisia laajennuksia ja korjauksia, joista ei ole tarkempaa tietoa ajankohdista ja laajuuksista.

## TOIMEKSIANTO

Toimeksiantona oli kartoittaa edellä mainitun koulurakennuksen tiloista näkyvät kosteus- ja vesivauriot, mahdolliset riskitekijät sekä laatia havainnoista raportti ja toimenpide ehdotukset tilaajan käyttöön.

## TUTKIMUSKÄYNTI

Tutkimuskäynti tehtiin 12.5.2004. Kartoituksen teki ASB-Consult Oy:n insinööri (AMK) Jouko Sisättö.

## MITTAUKSET

Rakenteiden pintakosteuksia havainnoitiin Humitest MC 100S -pintakosteuden tunnistimella.

## TEHDYT HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT

Tutkimusmenetelmät

Rakenteita tutkittiin pääasiassa aistinvaraisesti tarkastellen. Kosteusarvoja havainnoitiin lisäksi rakenteiden pinnasta pintakosteuden tunnistimella. Tutkimuksen eri vaiheita taltioitiin ottamalla valokuvia muistiinpanoja täydentämään.

Päähavainnot

Havainnot ja mittaukset perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin ja pintakosteudenosoittimen lukemiin.

Lattiat

Lattioissa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja.

Ikkunat

Rakennuksissa on monenlaisia ja -ikäisiä ikkunoita, (kuvat 1).

Leppäkorven koulun (Korson kansakoulu) ikkunat ovat kaksilasisia, melko huonokuntoisia ja energiaa tuhlaavia ikkunoita.

Ikkunoiden tekninen käyttöikä on kulumassa umpeen ja ikkunat kannattaa uusia.

Uuden osan ikkunoihin tehdään kunnostus ja huoltomaalaus.

Ulkoseinät

Leppäkorven koulun (Korson kansakoulu) ulkoseinät ovat kuluneet ja pinnoite on monin paikoin irronnut.

## PÄÄTELMÄT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Leppäkorven koulun (Korson kansakoulu) on pinnoiltaan vanha ja kulunut. Suosittelen, että siihen tehdään perusteellinen korjaus. Talotekniikka on vanha ja epäkäytännöllinen, putkiston tekninen käyttöikä on lopussa ja ikkunat ja ovet ovat huonokuntoisia.

Uusi osa ja lisärakennus kannattaa tutkia tarkemmin minkälaisia remontteja ne vaativat.

Räystäslaudoista on maali irronnut ja ne ovat lahon näköisiä (kuva 3).

## KUVAT

Kuva 1. Kuva ikkunasta, josta maali on hilseilyt.	Kuva 2. Kuva ikkunasta.

Kuva 3. Kuva räystäslaudoista.		Kuva 4. Kuva ulkoseinästä, josta maali on hilseillyt.

Kuva 5. Kuva koulun päädystä, jossa on halkeama.

ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab

Helsinki 17.6.2004

______________________________

Jouko Sisättö

j.sisatto@asb.fi

0400 739 755

* 0207 311 140, fax 0207 311 145