LEPPÄKORVEN KOULU

RLVISA - KUNTOARVIO

Helsingissä  30.03.2004

Juha Rantanen

LVI-asiantuntija

Sisällysluettelo

JOHDANTO	5

Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma	5

Kiireelliset toimenpiteet	5

PTS-ehdotus	5

Kuntoarvion tulosten esittely	6

1 YHTEENVETO	7

1.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet	7

Rakennustekniikka	7

LVI-järjestelmät	8

Sähkö- ja tietojärjestelmät	8

1.2	YHTEENVETO	9

1.2.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus	9

1.2.2 LVI-tekninen PTS-ehdotus	10

1.2.3 Sähkötekninen PTS-ehdotus	11

1.3 RLVIAS- PTS  YHTEENVETO	12

2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT	13

3 KUNTOARVION TULOKSET	14

3.1	RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO	14

D  Aluerakenteet	14

D6 Viherrakenteet	14

D7 Päällysrakenteet	14

D8 Aluevarusteet	15

D9 Ulkopuoliset rakenteet	16

E Pohjarakenteet	17

E4 Putkirakenteet	17

F Rakennustekniikka	18

F1 Perustukset	18

F2 Rakennusrunko	18

F3 Julkisivu	18

F4 Yläpohjarakenteet	21

F5, F6 Tilojen pintarakenteet	22

LISÄTUTKIMUKSET	24

6.1. Välittömästi tehtävät lisätutkimukset	24

3.2. LVI TEKNINEN KUNTOARVIO	25

Lämmitysjärjestelmät (G1)	25

Lämmöntuotanto (G11)	25

Lämmönjakelu (G12)	26

Lämmönluovutus (G13)	28

Eristykset (G14)	29

Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2)	29

Vedenkäsittelylaitteet (G21)	29

Vesijohtoverkostot (G22)	30

Viemäriverkostot (G23)	30

Vesi- ja viemärikalusteet (G24)	31

Eristykset (G25)	31

Ilmastointijärjestelmät (G3)	32

Ilmastointikoneet (G31)	32

Poistoilmaelimet (G32)	32

Korvausilmaelimet (G33)	32

Kylmätekniset järjestelmät (G4)	33

3.3. SÄHKÖTEKNINEN KUNTOARVIO	34

Aluesähköistys (H11)	34

Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2)	34

Johtotiet (H3)	35

Johdot ja niiden varusteet (H4)	36

Valaisimet (H5)	37

Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6)	37

Puhelinjärjestelmät (J1)	38

Antennijärjestelmät (J2)	38

Turva ja valvontajärjestelmät (J5)	38

3.4 Energiatalouden arviointi	39

3.4.1 Kohdetiedot	39

3.4.2 Kulutustiedot	39

3.4.3 Toimenpide-ehdotukset	41

3.5 Kiinteistönhoidon kehitystarpeiden arviointi	41

### JOHDANTO

Tässä kuntoarvioraportissa käsitellään Vantaan  kaupungin Leppäkorven koulun kiinteistön tilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan mahdollisia lisätutkimuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS-osaan sisältyvät ehdotettujen toimenpiteiden ajoitus ja kustannusennusteet budjetointia varten.

## Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma

Kuntoarviota voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman laadinnassa. Kiinteistönomistaja laatii tai laadituttaa kunnossapitosuunnitelman

kuntoarvion ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella. Korjausohjelmassa otetaan huomioon paitsi rakennuksen teknisestä kunnosta, myös tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta, asukkaiden toiveista tms. syistä aiheutuvat kunnostus- ja muutostarpeet ja sovitetaan ne taloudellisiin resursseihin.

Raportissa ei oteta kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin, joten ne kiinteistönomistajan tulee selvittää ja ottaa huomioon lopullista korjausohjelmaa

laatiessaan.

## Kiireelliset toimenpiteet

Raportin yhteenveto-osan alussa on tiivistelmä kiinteistön arvioidusta kunnosta ja kiireellisistä toimenpiteistä.

## PTS-ehdotus

Raportin PTS-osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportin PTS-ehdotuksissa esitetyt kustannusarviot ovat ennusteita budjetointia varten.

Ne ovat vuoden 2004 kustannustasossa ja sisältävät arvonlisäveron 22 %.

Yksittäisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden

kustannukset, esimerkiksi vesi- ja viemäriremontti sisältää rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Arvioihin eivät sisälly mahdolliset suunnittelu- ja valvontakustannukset.

PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat:

1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava

2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarvetta

4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava.

## Kuntoarvion tulosten esittely

Kuntoarvion tuloksia käsittelevissä luvuissa on noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä:

– Ensin kuvataan olemassa olevan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet.

– Seuraavaksi todetaan nykytilanne ja kohteessa tehdyt havainnot.

– Lopuksi annetaan toimenpide-ehdotukset. Ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta kiireelliset tekemättömiksi todetut huoltotoimenpiteet on esitetty.

Helsingissä  30.03.2004

Ilkka Piittisjärvi YIT Kiinteistötekniikka Oy

Kuntoarvion vastuuhenkilö

###### Kuntoarvion suorittajat

LVI-järjestelmät:

Juha Rantanen, YIT Kiinteistötekniikka Oy

Aluerakenteet ja rakennustekniikka:

Matti Ruotsala, YIT Kiinteistötekniikka Oy

Sähkö- ja tietojärjestelmät:

Matti Vaara, Masacomp Oy

# 1 YHTEENVETO

## 1.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet

## Rakennustekniikka

Koulu on rakennusteknisiltä osin tyydyttävässä kunnossa. Suurimmat korjaukset lähitulevaisuudessa tulevat kohdistumaan rakennuksen vaippaan. Sisäpuoliset korjaukset ja LVIS-järjestelmien korjaustyöt tulee tehdä samanaikaisesti.

Lisätutkimukset

Vanhan osan rapatun julkisivun kuntotutkimus tulee teettää v. 2004.

Asiakirjatilanne

Kohteesta oli käytössä arkkitehdin pohjapiirustukset.

Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi

Koululla on oma kouluisäntä ja talonmies. Kierroksella oli mukana kohteen talonmies ja rehtori, jotka tunsivat koulun järjestelmät suhteellisen hyvin.

Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot

Kellarikerroksen saunaosaston löylyhuoneen lattiasta, kaivon läheisyydestä, mitattiin kohonneita kosteusarvoja.

## LVI-järjestelmät

Lämpöjohtoverkostossa on osittain alkuperäiset linjansäätö- ja sulkuventtiilit, jotka olisi syytä uusia palloventtiileiksi. Samassa yhteydessä olisi syytä uusia pattereiden venttiilit termostaattisiksi ja tasapainottaa lämpöjohtoverkosto.

Ilman vaihtuvuus on koettu huonoksi ja suositeltavaa olisi kiinteistössä suorittaa ilmastoinnin toiminnan tarkastus.

Käyttövesiputkisto- ja jätevesiviemäriputkisto on alkuperäinen. Salaojat on kiinteistössä uusittu n. 5 vuotta sitten.

Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto ja ilmanvaihdon kanavat on nuohottu viimeksi kouluisännän tietojen mukaan 20 vuotta sitten.

Kiireelliset toimenpiteet

- ilmanvaihtokanavien nuohous, mittaus ja säätö

- ilmanvaihdon toiminnan tarkastus

- lämpöjohtoverkoston venttiilien uusimiset ja verkoston tasapainotus

- käyttövesi- ja viemäriputkistojen kuntotutkimus

## Sähkö- ja tietojärjestelmät

Sähköjärjestelmien piirustuksista oli käytettävissä keskuskaaviot.

Piha-alueen valaistustaso on kohtalalainen. Pihavalaistuksen parantamista kannattaa pohtia, koska se lisää viihtyvyyden lisäksi myös turvallisuutta ja ehkäisee ilkivaltaa.

Opetustilojen valaistustasoissa on jonkin verran eroja eri mittauspisteiden välillä. Pukuhuoneiden valaistustaso oli vaatimaton.

Loistelamppuja uusittaessa olisi järkevää tehdä ns. ryhmävaihtoja, jolloin kyseiseen tilaan vaihdetaan kerralla kaikki loistelamput ja sytyttimet.

B-rakennuksen kellarikerroksessa oli vielä käytössä kangaseristeisiä johtoja.

Suositellaan pikaista saneerausta kellarin sähkölaitteisiin. Kangaseristeiset kaapelit aiheuttavat ylimääräisen tulipaloriskin.

Ovimerkkivalaistus on alkuperäinen ja sen uusiminen on lähivuosina edessä.

Pelastustoimelta on tulossa uudet määräykset merkki- ja turvavalaistuksesta, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin merkkivalaistuksen uusimista suunnitellaan.

Kiireelliset toimenpiteet

Ei kiireellisiä toimenpiteitä

## YHTEENVETO

## 1.2.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus

Kustannustaso 03/2004. Hintoihin sisältyy alv 22%

1) Kuntoluokka			1 Ei korjaustarvetta 	10	 vuoden sisällä

2 Korjaustarve		4 ...10	 vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1 ...4 	 vuoden sisällä

4 Korjaustarve 		0 …1 	 vuoden sisällä

## 1.2.2 LVI-tekninen PTS-ehdotus

Kustannustaso 03/2004. Hintoihin sisältyy alv 22%

1) Kuntoluokka			1 Ei korjaustarvetta 	10	 vuoden sisällä

2 Korjaustarve		4 ...10	 vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1 ...4 	 vuoden sisällä

4 Korjaustarve 		0 …1 	 vuoden sisällä

## 1.2.3 Sähkötekninen PTS-ehdotus

Kustannustaso 03/2004. Hintoihin sisältyy alv 22 %

1)Kuntoluokka	1 Ei korjaustarvetta	10      	vuoden sisällä

2 Korjaustarve 		4…10 	vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1…4  	vuoden sisällä

4 Korjaustarve		0…1  	vuoden sisällä

# 1.3 RLVIAS- PTS  YHTEENVETO

# 2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT

2.1 Kiinteistön perustiedot

Seuraavat perustiedot on saatu tarjouspohjassa olevista tiedoista:

Kiinteistön nimi	               Leppäkorven koulu

Kiinteistön osoite				Korppikontiontie 5, 01450 VANTAA

Rakennuksia					1 kpl

Valmistumisvuosi 				1955

Kerrokset, kpl 		                       2

Tilavuus, m3 	22344

2.2 Korjaushistoria

Tiedot aikaisemmista korjauksista on saatu kiinteistökohtaisista tiedoista

–  salaojien uusiminen 1999

2.3 Asiakirjaluettelo

Käytössä ovat olleet seuraavat asiakirjat:

– lvi kuvat, sähköpiirustukset

2.4 Kuntoarvion toteutus

Kuntoarvion laadinnassa on noudatettu ohjekortissa KH 90-00246, LVI 01-10279. Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Otsikoissa olevat tunnukset viittaavat tähän nimikkeistöön. Raportin otsikointi ja käsittelyjärjestys ovat ohjekortin mallisisällysluettelon mukaiset.

2.5 Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset

Kuntoarvion aikana haastattelimme koulun henkilökuntaa. Suurimmat huolenaiheet heillä olivat ilmastoinnin riittämättömyyden, ikkunoiden vetoisuuden ja vanhojen putkistojen kunnon suhteen.

# 3 KUNTOARVION TULOKSET

# RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO

## D  Aluerakenteet

## D6 Viherrakenteet

D61 Nurmikot

Nurmikkoa kasvaa pääosin voimistelusalin päädyssä sekä uuden puolen takasivulla ja päädyssä. Nurmialuetta ei voitu arvioida päälle sataneen lumen johdosta. Nurmialueet arvioidaan lumettomana aikana.

Uuden puolen nurmialue on erotettu rakennuksen sokkelista sepelikivikaistalla.

D62 Puut

Puita kasvaa edellä mainitulla nurmialueilla ja  sisääntuloväylien ympärillä. Voimistelusalin päädyssä olevien puiden oksat ulottuvat osittain vesikaton päälle. Tämä aiheuttaa turhaan vesikaton roskaamista.

D63 Pensaat

D64 Muut kasvit

Toimenpide-ehdotukset

Karsitaan voimistelusalin päädyssä olevien  puiden oksia.

## D7 Päällysrakenteet

D71 Bitumiset kulutuskerrokset

Etu- ja takapiha  on asfalttipäällysteinen. Pintavedet on ohjattu kallistusten avulla pihalla oleviin sadevesikaivoihin. Kallistukset kaivoihin todettiin riittäväksi. Talonmiehen ilmoituksen mukaan piha-alueet on uusittu muutamia vuosi sitten (v. 2000).

D72 Muut  päällysrakenteet

D72.1  Sorapäällysteet

Leikkialueet on päällystetty, talonmiehen ilmoituksen mukaan, kivituhkalla. Leikkialueita  ei voitu arvioida päälle sataneen lumen johdosta. Leikkialueet tulee arvioida lumettomana aikana

D72.2  Laatoitukset

Vanhan osan takapihan sisäänkäyntikatoksen alusta on laatoitettu klinkkerilaatoilla. Ei huomautettavaa.

D73  Reunatuet, kourut

Toimenpide-ehdotukset

Piha-alueiden asfaltoinnit tulevat ajankohtaisiksi n.10 vuoden kuluttua.

## D8 Aluevarusteet

D81 Aidat

D82 Talovarusteet

Takapihalla on kiinteistön lipputanko. Ei huomautettavaa.

D84 Urheilu- ja leikkikenttävarusteet

Vanhan osan takapihalla on seuraavat leikkipaikkavälineet:

- puurakenteinen , petsattu kiipeilyteline

- puurakenteinen , petsattu kiipeilyseinä

- puurakenteinen , petsattu torniliukumäkeä

- teräsrakenteinen karuselli

Leikkikenttävarusteet ovat erinomaisessa kunnossa.

Voimistelusalin päädyssä olevalla leikkialueella on seuraavat leikkikenttävarusteet:

- puurakenteinen ,petsattu keinu

- puurakenteinen, petsattu torniliukumäki

- puurakenteinen, petsattu kiipeilyteline

Leikkikenttävarusteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Varusteiden pinnoissa, liukumäki ja kiipeilyteline, on havaittavissa auringon uv-säteilyn aiheuttamia vaurioita.

D85 Jätehuoltovarusteet

Etupihalla olevassa jätekatoksessa on seuraavat jätteiden keräysastiat:

- 4 kpl talousjäteastiaa

- 2 kpl paperinkeräysastiaa

- 3 kpl biojäteastiaa

Ei huomautettavaa.

D87 Valaistusrakenteet

Toimenpide-ehdotukset

Vanhan osan takapihan leikkikenttävarusteiden petsauskunnostukseen tulee varautua n. 5 vuoden kuluttua.

Voimistelusalin päädyssä olevat leikkikenttävarusteet tulee maalata/petsata  3 vuoden kuluttua.

## D9 Ulkopuoliset rakenteet

D9.1 Tukimuurit

Vanhan puolen eteläpäädyssä on kellariin johtavien portaiden ympärillä on betonirakenteiset tukimuurit. Tukimuureissa havaittiin maalipinnan irtoilua.

D9.2 Altaat

D9.3 Ajoluiskat

D9.4 Portaat

Vanhan puolen eteläpäädyssä on kellariin johtavat betoniportaat. Käsijohde on maalattua pyöröterästä. Käsijohteessa on maalipinnan kulumia.

Uuden puolen länsipäädyssä on metallirakenteiset sinkityt portaat. Askelmat ovat betonilaattaa. Kaide on maalattua teräspinnakaidetta. Portaat ovat hyvässä kunnossa.

D9.5 Katokset

Eteläpäädyn portaiden päällä on teräsrakenteinen, maalattu katos. Kate on teräsprofiililevyä. Rungossa havaittiin maalipinnan kulumia ja ruostevaurioita.

Uuden puolen sisäänkäynnin yläpuolella on maalattu teräsrunkorakenteinen katos. Ei huomautettavaa.

D9.6 Varastorakennukset

D9.7 Jätesuojat

Etupihalla  on kiinteistön jätekatos/huoltorakennus. Katos on perustettu betonilaatan varaan. Julkisivu on lautaverhoiltu. Aukoissa on teräsverkkoa, joka estää pieneläinten pääsyn katoksen sisälle. Jätekeskuksen ulkopinnat pinnat ovat kuluneet.

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan tukimuurien maalauskunnostus.

Eteläpäädyn portaiden käsijohteiden maalaus.

Uuden puolen ulkoportaan teräspinnakaiteen maalaus.

Vanhan osan eteläpäädyn katosten rungon maalaus tehdään n. 3 vuoden kuluttua.

Uuden puolen sisäänkäyntikatoksen rungon maalaus tehdään n.5…7 vuoden kuluttua.

Jätekeskuksen maalauskunnostus tulee tehdä n. 3 vuoden kuluttua.

## E Pohjarakenteet

## E4 Putkirakenteet

E43 Salaojat

Haastattelujen perusteella uusi puoli on salaojitettu.

Toimenpide-ehdotukset

Ei aiheuta toimenpiteitä.

## F Rakennustekniikka

## F1 Perustukset

F11 Anturat

Käytettävissä olevien rakennepiirustusten mukaan rakennus on perustettu betonisten seinäanturoiden varaan. Ei huomautettavaa.

F12 Perusmuurit, - pilarit ja - palkit

Vanhan osan  sokkelit ovat rapattuja  betonisokkeleita. Rappauspinta on irronnut ja halkeillut (ks. kuva 1). Uuden puolen sokkelit ovat hyvässä kunnossa.

F13 Alapohjat

Rakennuksen alapohja on l maanvarainen betonilaatta. Laatan vahvuus on n. 80 mm:ä. Ei huomautettavaa.

Toimenpide-ehdotukset

Vanhan osan betonisokkeleiden pinnat tulee uusia. Poistetaan vanha pinta piikkaamalla tai hiekkapuhaltamalla. Toimenpiteen jälkeen suoritetaan sokkelin pinnan slammaus ulkotilaan sopivalla laastilla. Lopuksi suoritetaan pinnan  maalaus.

## F2 Rakennusrunko

Rakennuksen runko muodostuu paikalla valetuista kantavista betoniseinistä –palkeista. Välipohjat ovat paikalla valettuja betonilaattoja

Rakennuksen rungossa ei havaittu painumiseen viittaavia vaurioita.

Toimenpide-ehdotukset

Ei aiheuta toimenpiteitä.

## F3 Julkisivu

Uuden ja vanhan osan ulkoseinä on rapattu. Voimistelusalin ulkoseinä on muurattu tiili.

Ikkunat ovat 2-lasisia, sivusaranoituja, maalattuja puuikkunoita.

Ulko-ovet ovat vanhan puolen osalta lakattuja puulasiovia ja uuden puolen osalta maalattuja teräslasiovia.

F31 Ulkoseinät

F31.1 Betonielementtiseinät

F31.2  Tiiliseinät

Voimistelusalin julkisivun tiilimuuraus on hyvässä kunnossa.

F31.3  Rapatut ulkoseinät

Vanhan puolen rapattuun julkisivuun on tehty rappauskorjauksia (ks. kuva 2). Lisäksi pinnassa esiintyy halkeamia (ks. kuva 3).

Uuden puolen rapatussa julkisivussa on merkkejä grafiitin poistosta (ks. kuva 4). Lisäksi rappauspinnassa on ilman saasteiden aiheuttamaa tummumista.

F31.4  Pellitetyt ulkoseinät

F31.5  Puuseinät

F31.6  Levytetyt ulkoseinät

Toimenpide-ehdotukset

Vanhan puolen rapatun julkisivun kunto tulee varmistaa erikseen tehtävällä kuntotutkimuksella.

Suoritetaan uuden puolen julkisivun maalauskunnostus.

F32 Ikkunat

F32.1 Puuikkunat

Vanhan puolen puuikkunoissa havaittiin maalipinnan hilseilyä ja lahovaurioita (ks. kuva 5). Lisäksi ikkunoissa on vedon tunnetta.

Uuden puolen ikkunoiden ulkopuitteissa havaittiin maalipinnan irtoilua ja kulumia.

F32.2  Alumiini-ikkunat

F32.3  Puualumiini-ikkunat

F32.4  Teräsikkunat

F32.5  Muovi-ikkunat

Toimenpide-ehdotukset

Vanhan osan ikkunat alkavat olla elinkaarensa päätepisteessä. Niiden kunnostaminen ei tule tässä tapauksessa kysymykseen.

Puuikkunat tulee uusia esim. 3 – lasisiksi puuikkunoiksi. Ulkopuolen lasi on syytä olla

ns. superselektiivilasi.

Uuden puolen ikkunoille suoritetaan huoltomaalaus n. 3 vuoden kuluttua.

F33 Ulko-ovet

F33.1  Puuovet

Vanhan osan puuovien lakkauspinnoissa on kulumia.

F33.2  Alumiiniovet

F33.3 Teräsovet

Teräslasiovien maalipinta on kulunut.

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan puulasiovien lakkauskunnostukset ja teräslasiulko-ovien maalauskunnostukset.

F34 Julkisivun täydennysosat

F34.1 Parvekkeet

Uuden puolen länsipäädyssä on teräspilareiden varassa betonirakenteinen sisäänkäyntitaso. Tason kaide on maalattu teräspinnakaide. Laatan alapinta on verhoiltu maalatuilla laudoilla. Tason pinnat ja kaide ovat hyvässä kunnossa.

F34.2 Ulkoseinän tikkaat

Voimistelusalin katolle johtavat seinään kiinnitetyt maalatut kattotikkaat. Tikkaat ovat hyvässä kunnossa.

F34.3  Ulkoseinän katokset

F34.4  Ulkoseinän teräsrakenteet

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan tason kaiteiden ja alapinnan laudoituksen maalauskunnostus tehdään n. 5 vuoden kuluttua.

## F4 Yläpohjarakenteet

Vanhan osan  yläpohjan kantavana rakenteena on betonilaatta, joka tukeutuu alapuolisiin kantaviin rakenteisiin.

Vesikaton kantavana rakenteena on puurakenteiset kattotuolit. Varsinaisena vesikattona toimii ruodelaudoituksen päälle asennettu konesaumattu, maalattu peltikatto. Sadevedet ohjataan räystäskourujen ja syksytorvien avulla syöksytorven alla olevaan kaivoon.

Kulku vesikatolla on järjestetty metallirakenteisten maalattujen kulkusiltojen avulla. Räystäillä on metallirakenteiset maalatut putkilumiesteet.

Vesikatossa on korroosion aiheuttamia vaurioita (ks. kuva 6). Lisäksi syöksytorvien maalipinta irtoilee voimakkaasti.

Voimistelusalin kattoa ei voitu arvioida päälle sataneen lumen johdosta.

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan vesikaton maalauskunnostus n. 3 vuoden kuluessa.

Syöksytorvet tulee uusia.

F44  Kattoikkunat

F46  Ulkotasot ja terassit

Vesikaton yläpuolelle ulottuu savitiilistä muurattu piippu. Piipun rakenteissa on voimakasta pakkasrapautumisen aiheuttamia vaurioita.

Toimenpide-ehdotukset

Piipun rakenteet tulee korjata 1…3 vuoden sisällä.

## F5, F6 Tilojen pintarakenteet

Kiinteistön tilat on esitetty vuodelta 1953 ja 1986 olevissa arkkitehdin pohjapiirustuksissa. Piirustukset pitävät melko hyvin paikkansa.

Tilojen toimivuutta ja soveltuvuutta nykyiseen käyttöön ei tässä yhteydessä tarkasteltu. Kosteiden tilojen seinistä ja lattioista mitattiin kosteusarvot GANN Hydromette UNI 1 – pintakosteusmittarilla ja B 50 - pintakosteusanturilla. Samoin tiloista, missä epäiltiin olevan kosteutta. Seuraavassa havaintoja tiloista.

Saunaosasto

Pukuhuoneen lattia on maalattubetonilattia. Lattian maalipinta irtoilee.

Pesuhuone on päällystetty 6 –kulmaisilla klinkkerilaatoilla. Seinät on laatoitettu kaakelilaatoilla. Löylyhuoneen lattia on maalattu betonilattia. Seinät on osittain paneloitu ja verhoiltu minerit-levyillä. Katto on paneloitu. Lylyhuoneen lattian maalipinta on kulunut .

Saunan lauteet ja panelit ovat pahoin kuluneet, samoin lylyhuoneen ovi. Löylyhuoneen lattiasta kaivon ympäriltä mitattiin kohonneita kosteusarvoja. Lylyhuoneen seinässä on halkeama (ks. kuva 7).

Toimenpide-ehdotukset

Uusitaan löylyhuoneen panelit ja lauteet sekä asennetaan lattiaan esim. akryylibetoni. Samalla korjataan seinän halkeama.

Asennetaan pukuhuoneeseen muovimatto. Suoritetaan betoniseinien maalaukset n. 3…5 vuoden kuluttua.

Pesuhuone

Pinnat ovat maalattua betonia. Pinnoitteet ovat irtoilleet voimakkaasti.

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan lattian ja seinien laatoitus.

Talonmiehen porrashuone

Portaat ja lepotasot ovat mosaiikkibetonia. Seinät ovat maalattua betonia. Kaide on maalattua teräsputkiprofiilia, jossa on lakattu puukäsijohde. Porrashuoneen pinnat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan porrashuoneen maalauskunnostus n. 3…5 vuoden kuluttua

2.krs:n käytävä (vanha puoli)

Lattia on päällystetty muovilaatoilla. Seinät ovat maalattuja betoniseiniä. Katto on alas laskettu huokoinen levykatto. Ovet ovat maalattuja puuovia.

Seinän pinnoite irtoilee (ks. kuva 8)

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan seinien maalaukset

Opettajainhuone

Tila on remontoitu v.1995. Lattia on päällystetty muovimatolla. Tila on siistissä kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan seinien maalaukset n. 7 vuoden kuluttua.

E - porrashuone

Portaan pinnat ovat samanlaiset kuin talonmiehen portaassa. Seinissä on kulumia ja likajälkiä.

Toimenpide-ehdotukset

Suoritetaan seinien maalaukset n. 3 vuoden kuluttua.

Luokka FB 204

Lattia on päällystetty muovilaatoilla. Tässä tilassa on ummehtunut haju. Katossa on merkkejä kosteuden tunkeutumisesta rakenteen läpi.

Toimenpide-ehdotukset

Tilassa on suoritettava sisäilmamittaukset.

Ruokala

Lattia on lakattu puulattia. Tilassa kaikuu melko voimakkaasti.

Toimenpide-ehdotukset

Kaikuongelman johdosta alakattomateriaali vaihdetaan huopapintaisiksi akustovillalevyiksi (nyt huokoinen puulevy). Lattian lakkaus joka toinen vuosi.

Ruokalan keittiö

Lattia on massalattia. Puuovet ovat alaosastaan kosteusvaurioiset, koska tilaa pestään päivittäin.

Toimenpide-ehdotukset

Uusitaan puuovet ja asennetaan alaosaan rst-levy

Voimistelusali

Lattia on päällystetty urheilutilan muovimatolla. Seinät ovat maalattuja betoniseiniä. Tila on siistissä kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset

Ei aiheuta toimenpiteitä

## LISÄTUTKIMUKSET

## 6.1. Välittömästi tehtävät lisätutkimukset

- Vanhan osan rapatun julkisivun kuntotutkimus tulee teettää v. 2004.

6.2. Ennen kunnossapitosuunnittelua tehtävät tutkimukset

6.3. Ennen korjaussuunnittelua tehtävät tutkimukset

# 3.2. LVI TEKNINEN KUNTOARVIO

## Lämmitysjärjestelmät (G1)

## Lämmöntuotanto (G11)

Lämmönsiirtimet

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon ja lämmönjakohuoneessa on kaksi siirrintä, jotka palvelevat lämpöjohtoverkostoa ja käyttövesiverkostoa. Lämmönsiirtimet ovat Parcan valmistamia ja ne ovat asennettu vuonna 1984. Käyttöveden siirrin on teholtaan 200 kW ja lämpöjohtoverkoston siirrin on teholtaan 700 kW. Siirtimien kunto on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävä. Lämmönjakohuoneessa olevat putkiosuudet ovat kannakoitu ja eristetty asianmukaisesti.

Toimenpide-ehdotukset

Kyseisten lämmönsiirtimien käyttöikä on noin 20-30 vuotta. Laitteet olisi syytä uusia lähivuosina, mielellään samassa yhteydessä  kuin lämpöjohtoverkoston venttiilit uusitaan. Laitteet uusitaan pakettina ts. koko lämmönjakokeskus (pumput, säätölaitteet, paisuntalaitteet, mittarit jne.) uusitaan yhdellä kertaa.

Laitteiden uusimisesta teetetään suunnitelma. Suunnitelman yhteydessä tarkistetaan sekä kaukolämpöliittymän että laitteiden mitoitus sekä vapautuvan tilan hyötykäyttö.

Kaukolämmön tilausvesivirtaa voidaan mahdollisesti pienentää uusituilla laitteistolla. Tilausvesivirta vaikuttaa kaukolämmön perusmaksun suuruuteen. Sen alentamismahdollisuudet neuvotellaan lämmöntoimittajan kanssa.

Mittarit

Lämmönjakohuoneen painemittarit ovat osoitinmittareita. Mittarit ovat tarkastushetkellä toimivia.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Lämmönjakelu (G12)

Kiertovesipumput

Lämpöjohtoverkoston pumput ovat Kolmeks valmistama ja se on malliltaan AKN- 65/4 ja lämpimän käyttöveden pumppu on myös Kolmeks valmistama malliltaan ASP- 32/4. Pumppujen käyntiäänet olivat tarkastushetkellä hyvät eikä niissä näkynyt vuotoja.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Lämmönjakohuoneen alajakokeskus

Paisunta- ja varolaitteet

Paisuntajärjestelmä on suljettu ja sen tilavuus on 525 litraa. Varoventtiilin avautumispaine on 3,0 bar.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Lämmitysverkosto varusteineen

Lämmitysverkoston pohjajohdot, nousulinjat ja pattereiden lämpöjohdot ovat pääosin alkuperäisiä teräsputkia, jotka on asennettu kierre-, hitsaus-, ja laippaliitoksin. Näkyvissä olevat putkiosuudet olivat suhteellisen siistejä eikä niissä ole ollut vuotoja. Lämpöjohdot eivät saa olla kosketuksissa ulkopuolisen kosteuden kanssa ja hapekasta vettä ei saa lisätä verkostoon.

Toimenpide-ehdotukset

Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilit uusitaan. Sitä ennen lämpöjohtoverkostolle olisi syytä tehdä putkistojen kuntotutkimus yhdessä käyttövesiputkistojen kanssa. Sillä saisi tietoa lämpöjohtoputkiston todellisesta kunnosta. Tutkimuksen jälkeen päätetään venttiilien uusimisen tarkemmasta ajankohdasta.

Lämmönjakohuoneessa on vanhoja venttiiliryhmiä

## Lämmönluovutus (G13)

Lämmityspatterit

Lämmityspatterit ovat teräslevypattereita, radiaattoreita sekä kestopattereita. Niiden kunto on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Patteriventtiilit

Patteriventtiilit ovat kiinteistössä alkuperäisiä käsisäätöisiä venttiileitä sekä vanhoja termostaattisia venttiileitä, joiden kunto on tyydyttävä/heikko. Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilien uusimisen yhteydessä olisi taloudellisesti järkevää uusia myös patteriventtiilit termostaattisiksi venttiileiksi. Näin saadaan lämpö jaettua tasaisemmin kiinteistön eri tiloihin käyttötarkoituksen mukaisesti.

Toimenpide-ehdotukset

Patteriventtiilit uusitaan termostaattisiksi venttiileiksi ja verkosto tasapainotetaan. Samassa yhteydessä uusitaan patterista paluupuolen säätötulppa sekä ilmaruuvit.

Patteriventtiilit ovat huonokuntoisia

## Eristykset (G14)

Lämpöjohtoverkoston eristeet ovat osittain villakourueristeitä, jotka on päällystetty PVC muovilla. Osassa putkistoa on vielä vanhat massaeristeet, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia. Eristeiden kunto on tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Säätölaitteet

Lämmönjakohuoneen alajakokeskuksen säätölaitteet ovat Honeywellin valmistamia ja niiden kunto on tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2)

## Vedenkäsittelylaitteet (G21)

Paineenalennusventtiilit

Kiinteistössä ei ole käyttöveden paineenalennusventtiiliä ja kyseisellä alueella paine on

n. 5,0 …5,2 bar.

Toimenpide-ehdotukset

Asennetaan seuraavassa vesi- ja viemäriremontin yhteydessä paineenalennusventtiili, joka säädetään n. 3,3…3,5 bar tasolle.

Lämpimän käyttöveden erillismittaus

Lämpimän käyttöveden erillismittaus puuttuu. Mittari helpottaisi kulutusseurantaa ja lämminkäyttövesiverkoston vesivuotojen havainnointia.

Toimenpide-ehdotukset

Erillismittari asennetaan seuraavassa vesi- ja viemäriremontissa.

## Vesijohtoverkostot (G22)

Kylmän käyttöveden putket

Kylmävesijohdot ovat alkuperäiset ja runkojohtoina ne ovat asennettu kuumasinkitystä teräsputkesta hamppu- kittiliitoksin. E- rakennuksen ja liikuntasalin osalta kylmävesiputket on asennettu kupariputkesta fosfori-kuparijuotoksin.

Lämpimän käyttöveden putket

Lämminkäyttövesiputket ovat runkojen osalta alkuperäiset ja ne ovat asennettu kupariputkesta messinkijuotoksin ja fosfori-kuparijuotoksin.

Lämpimän käyttöveden menoveden lämpötilaksi oli tarkastushetkellä +53 oC.

Toimenpide-ehdotukset

Lämpimän käyttöveden putket uusitaan seuraavan vesi- ja viemäriremontin yhteydessä.

Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit (G22.1)

Käyttövesiverkoston sulku- ja linjansäätöventtiilit ovat vinoistukkaventtiileitä ja niiden kunto on tyydyttävä/heikko. Osa venttiileistä on palloventtiileitä, joiden kunto on hyvä.

Toimenpide-ehdotukset

Vanhat vinoistukkaventtiilit uusitaan tarvittaessa, kun niissä ilmenee ongelmia esim. sulkemisen suhteen. Kaikki venttiilit uusitaan seuraavassa vesi- ja viemäriremontissa.

## Viemäriverkostot (G23)

Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit ovat valurautaisia, jotka on asennettu muhviliitoksin. Tuuletusviemärit ovat kokoa DN 110. Tuuletusputket ovat tarkastetuin osin muovia. Pohjaviemärit on asennettu lattian alle. Viemäreiden kunto arvioitiin tyydyttäväksi.

Toimenpide-ehdotukset

Vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus olisi syytä tehdä vuoden sisällä.  Vesi- ja viemärilaitteistojen kuntoa ja jäljellä olevaa käyttöikää voidaan selvittää Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohjeessa esitetyillä tutkimusmenetelmillä. Kuntotutkimusmenetelmiä ovat mm. seinämänvahvuusmittaukset, läpivalaisukuvaukset, tähystykset ja viemäreiden sisäpuoliset videokuvaukset.

Salaojat on kiinteistössä uusittu n. 5 vuotta sitten.

## Vesi- ja viemärikalusteet (G24)

Tarkastetussa kiinteistössä oli seuraavia vesi- ja viemärikalusteita:

– posliiniset lavuaari wc tiloissa ja RST altaat siivouskomeroissa

– vesilukot metallisia ja muovisia

– 1- otehanoja

– käyttöveteen liitetyt patterit siivouskomeroissa

– vesilukot metallisia ja muovisia

– 1- otehanoja

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Eristykset (G25)

Käyttövesiverkoston eristeet ovat näkyviltä osin villakourueristeitä ja ne on päällystetty PVC muovilla sekä massaeristeitä, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia. Eristeiden kunto on tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Ilmastointijärjestelmät (G3)

## Ilmastointikoneet (G31)

Kiinteistössä on koneellinen tulo- ja poistoilmanjärjestelmä, joista TIK 1 palvelee E- rakennusta ja sen täysiteho toimii kello 07.00-21.00. TK 1 palvelee keittiötä ja ruokasalia, sen täysiteho toimii kello 08.00-18.00 (puoliteho kello 05.00-08.00). TK 2 palvelee opettajien tiloja ja luokkahuoneita, sen täysteho toimii kello 07.00-18.00 (puoliteho kello 06.00-07.00). TK 3 palvelee veistoluokkaa ja sen täysiteho on kello 06.00-22.00. Voimistelusalin kone on täysiteholla 16.00-23.00 (puoliteho kello 06.00-16.00).  Terveydenhoitotilojen poisto toimii täysiteholla kello 06.00-22.00, tämän koneen takana on myös kuusi luokkahuonetta, näihin tiloihin ei tule koneellista tuloilmaa.

LTO eli lämmöntalteenotto on puurakennuksessa ja E- rakennuksessa olevissa koneissa.

Ilmanvaihdon kanavat ovat galvanoituja kierresaumakanavia ja niiden koko on pääosin

100- 300 mm. Ilmanvaihdon kanavat on nuohottu viimeksi n. 20 vuotta sitten kouluisännän mukaan.

Toimenpide-ehdotukset

Poistoilmakanavat nuohotaan tänä vuonna ja ilmavirrat säädetään. Kiinteistössä olisi syytä tehdä laajempi ilmanvaihdon tarkastus. Ilmanvaihdon perusparannus lähtee liikkeelle vanhan ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan selvittämisellä, jossa vanhan ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus ja laitteiden kunto selvitetään. Toimiva ilmanvaihto takaa laadukkaan sisäilman ja ehkäisee kosteus- ja homehaitoilta.

## Poistoilmaelimet (G32)

Kiinteistöstä mitattiin ilmavirtoja yleisissä tiloissa. Mittaukset suoritettiin anemometritorven ja  TSI Velocicalc- mittauslaitteen avulla. Yleisten tilojen poistot toimivat tyydyttävästi/heikosti. Mittaustulokset olivat wc tilojen 5-8 l/s, siivouskomeroiden 8 l/s ja yleisten tilojen 5-8 l/s.

Toimenpide-ehdotukset

Venttiilit puhdistetaan nuohouksien yhteydessä.

## Korvausilmaelimet (G33)

Kiinteistön korvausilmaventtiilit ovat toimivia venttiileitä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Kylmätekniset järjestelmät (G4)

G41 Kylmäkoneistot

Lämmönjakohuoneeseen on asennettu keittiön kompressori, joka toimii suorahöyrystys-

periaatteella ja se on ilmalauhdutteinen.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

G42 Kylmä- ja jäähdytysjakelu

Jäähdytysputket ovat valmistettu kupariputkesta ja ne ovat hyväkuntoisia tarkastetuin osin.

Lämmönjakohuoneessa oleva kompressori

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

# 3.3. SÄHKÖTEKNINEN KUNTOARVIO

## Aluesähköistys (H11)

Piha- ja aluevalaisimet (H11.1)

Piha - alueen valaistus oli kohtalainen, rakennuksen pihalla on yhteensä seitsemän valaisinpylvästä. Lisäksi B-rakennuksen seinällä kaksi valonheitintä.

Rakennuksen sisääntulolipoilla on ns. kuutiovalaisimet.

Toimenpide-ehdotukset

Valaisimiin normaali vuosittainen puhdistus- ja lamppuhuolto.

Selvitettävä pihavalaistuksen riittävyys / lisäystarve.

Hämäräkytkimet ja kello-ohjaukset (H1.2)

B-osalla NK3/JK01 keskuksessa on kellokytkin ja hämäräkytkin ulkovalojen ohjaukseen.

D-osalla RK11 keskuksessa on kellokytkin ulkovalojen ohjaukseen.

E-osalla RK 13 keskuksessa on kellokytkin ja hämäräkytkin ulkovalojen ohjaukseen.

Toimenpide-ehdotukset

Ulkovalojen ohjausten keskittäminen yhteen paikkaan helpottaisi järjestelmän hallittavuutta.

## Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2)

Pääkeskukset (H22.1)

Sähköpääkeskus sijaitsi B-osalla pääkeskushuoneessa. Pääkeskuksessa on lähdöt nousu- ja ryhmäkeskuksille, jotka on esitetty nousujohtokaaviossa.

Pääkytkimen nimellisvirta on 400 A ja päävarokkeet 3 x 315 A.

Pääkeskuksessa on käytössä kuusi lähtöä, Asuntola 3x100 A AMCMK 3x35+16, NK1 3x250 A MMK 3X185+90 (NK1 on alkuperäinen pääkeskus), RK12 3x25 A (hissikeskus), NK2 3x100 A AMMK 3x70+35, JK102 3x160 A AMMK 3x120+70, NK3 3x125 A MCMK 3x70+35.

Kompensointi 3x160 A AMMK 3x70+21, Kompensointi muodostuu kompensointiparistosta ja säätimestä (valmistaja Nokia). kompensointiparistojen teho on 80 kVAr ja virta 116 A.

Toimenpide-ehdotukset

Tarkistetaan kompensoinnin kunto ja riittävyys.

Muut keskukset (H22.2)

Ryhmäkeskukset

RK11 (D-rakennus) pääkytkin 3x125 A , keskuksen nimellisvirta 125 A. Keskuksessa IV:n K-0-A kytkimet ja lisäaikakellot. Keskuksessa 98 sulaketta, joista kaikki käytössä.

NK2 (E-rakennus) käyttöpiirustukset puuttuvat. Keskuksen nimellisvirta on 160 A.

Keskuksessa on IV:n K-0-A kytkimet, 90 kpl K2 tulppasulaketta, joista 26 kpl vapaana sekä kolme kpl K3 tulppasulaketta, jotka kaikki ovat käytössä.

RK13 (E-rakennus), nimellisvirta 125 A, 42 kpl K2 tulppasulaketta, joista 11 kpl vapaana.

NK3/JK101 (B-rakennus), nimellisvirta 160 A, 75 kpl K2 tulppasulaketta, joista 21 kpl vapaana. Keskuksessa lähdöt myös keskuksille JK103 63 A , JK104 35 A, JK201, JK202 50 A, JK 301 63 A.

JK102 (keittiö) nimellisvita 160 A, 90 kpl K2 tulppasulaketta, joista 41 kpl vapaana ja

keittiökoneille 12 kpl K3 tulppasulaketta, jotka kaikki ovat käytössä.

JK201 (E-rakennus) ) nimellisvirta 50 A, 42 kpl K2 tulppasulaketta, joista 13 kpl vapaana.

Toimenpide-ehdotukset

NK2 keskukselle hankittava käyttöpiirustukset.

Ohjauskeskukset

Ohjaus/valvontakeskus sijaitsee kouluisännän huoneessa.

Ohjaus/valvontakeskuksessa on kytkimet valaistusohjaukseen sekä IV:n

pakko-ohjaukseen sekä ulosohjausvalojen indikointi. Keskuksessa on myös Enston

vuosikello FD315.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Johtotiet (H3)

Rakennuksen huoneiden ja yleistentilojen asennukset oli tehty hylly-, ja uppoasennuksena.

## Johdot ja niiden varusteet (H4)

H 4.1	Liittymisjohdot

Liittymisjohto on alumiinimaakaapeli AXCMK 3 x 300+240.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

H 4.2 	Maadoitukset

Kiinteistössä ei ole erillistä maadoituselektrodia.

Pääkeskuksella on maadoituskisko, josta lähtee useita kaapeleita, joita ei ole merkitty minne ne menevät.

Lämmönjakohuoneessa lämpöputket on maadoitettu.

Toimenpide-ehdotukset

Maadoitusten merkkaus maadoituskiskoon tai maadoituskaavioon.

H 4.4	Voimaryhmäjohdot

Kaapelit muovieristeisiä kaapeleita, jotka olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Kellarissa käytössä myös vanhoja kangaseristeisiä kaapeleita.

Toimenpide-ehdotukset

Saneerataan pikaisesti vanhat kangaseriteiset kaapelit nykyaikaisiksi muovieristeisiksi kaapeleiksi. Kangaseristeiset kaapelit aiheuttavat ylimääräisen tulipaloriskin.

H 4.5	Valaistusryhmäjohdot

Kaapelit muovieristeisiä kaapeleita, jotka olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Osa asennuksista uppoasennuksia, joita ei pääse näkemään.

Kellarissa käytössä myös vanhoja kangaseristeisiä kaapeleita.

Toimenpide-ehdotukset

Saneerataan pikaisesti vanhat kangaseriteiset kaapelit nykyaikaisiksi muovieristeisiksi kaapeleiksi. Kangaseristeiset kaapelit aiheuttavat ylimääräisen tulipaloriskin.

## Valaisimet (H5)

Kiinteistön yleisten tilojen valaisimet olivat hyvässä kunnossa olevia, pääosin loistelamppuvalaisimia, uppovalaisimina on myös PL-lamppuvalaisimia. Käytävillä valaistusvoimakkuus vaihteli 50 ja 300 luxin välillä. Voimistelusalissa on loistelamppuvalaistus ja valaistusteho luokkaa 200 lux. Näyttämöllä on himmennettävät virtakiskot, johon on kiinnitetty hehkulamppukohdevalaisimia.

Pukuhuoneissa on hehkulamppuvalaistus, jonka valaistusteho on ainoastaan noin 50 luxia. Luokkahuoneen loisteputkivalaistuksen valaistusvoimakkuus on noin 500 luxia.

Keittiön toimistossa on loisteputkivalaisin, jonka valaistus teho on käyttäjien mielestä riittämätön.

Toimenpide-ehdotukset

Yleisten tilojen valaisimille tulee suorittaa normaali vuosihuolto ja puhdistus.

Loistelamppuja uusittaessa olisi järkevää tehdä ns. ryhmävaihtoja, jolloin kyseiseen tilaan vaihdetaan kerralla kaikki loistelamput ja sytyttimet. Suositellaan lisättäväksi keittiön toimiston valaistusta.

## Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6)

Keittiön sähkövarusteet

Keittiössä oli normaalit laitoskeittiökojeet, kuten uuni, astianpesukone, keittimet ja kylmiö.

Keittiön lämpökojeilla on ohjauskytkin, jolla laitteiden sähkönsyöttö saadaan kytkettyä päälle ja pois. Keittiöön toivottiin lisää pistorasioita.

Toimenpide-ehdotukset

Suositellaan lisättäväksi keittiöön pistorasioita.

Luokkien sähkövarusteet

Luokkahuoneissa on ATK-pisteitä, antennipiste, keskusradio ja kello.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Puhelinjärjestelmät (J1)

Rakennuksessa on lankapuhelinverkko. Talojakamoon ei päästy.

Toimenpide-ehdotukset

Puhelinpisteiden määrä / riittävyys tarkistettava.

## Antennijärjestelmät (J2)

Kiinteistössä on oma antenniverkko. Koska kiinteistö on rakennettu ainakin kolmessa eri vaiheessa, on todennäköistä, että antenniverkossa on hyvinkin eri ikäisiä komponentteja.

Kiinteistössä kannattaisi tehdä antennijärjestelmän tarkistusmittaukset, huomioiden myös DigiTV:n vaatimukset.

Toimenpide-ehdotukset

Suositellaan tehtäväksi antennijärjestelmän tarkistusmittaukset

## Turva ja valvontajärjestelmät (J5)

Rakennuksessa on aikakellojärjestelmä (Enston vuosikello FD315).

Rakennuksessa on ovimerkkivalojärjestelmä, jonka keskuslaite on Esmi HTX-108085. Järjestelmä on akkuvarmistettu sähkökatkoksen varalle.

Rakennuksessa on myös HHL merkkinen rikosilmoitusjärjestelmä.

Lämmönjakohuoneessa on Rilken 30 silmukkainen LVI-hälytyskeskus.

Toimenpide-ehdotukset

Ovimerkkivalojärjestelmän akkujen uusiminen 3 -5 vuoden välein.

Ovimerkkivalaistus on alkuperäinen ja sen uusiminen on lähivuosina edessä.

Pelastustoimelta on tulossa uudet määräykset merkki- ja turvavalaistuksesta, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin merkkivalaistuksen uusimista suunnitellaan.

# 3.4 Energiatalouden arviointi

## 3.4.1 Kohdetiedot

Kohde on 1955 valmistunut koulu Vantaalla. Kohteen tilavuus on 22344 m³. Alajakokeskus on syytä uusia lähivuosina. Lisäksi PTS-ehdotuksessa on mainittu linjasäätö- ja patteriventtiilien uusiminen sekä tässä yhteydessä tehtävä verkoston perussäätö. Kuntoarvion yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella kiinteistön lämpötilat ovat lämmityskaudella epätasaiset.

## 3.4.2 Kulutustiedot

Lämmitysenergian ja sähkönkulutustiedot on saatu energiantoimittajilta. Vedenkulutustiedot ovat Vantaan kaupungin omasta seurantatietokannasta. Ominaiskulutukset on laskettu huomioiden vuotuiset lämmitystarveluvut, sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen osuus kokonaiskulutuksesta. Oletuksena oli, että lämpimän käyttöveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta oli n. 24 %.Vertailutiedot perustuvat 1996-2001 energiakatselmoituihin kiinteistöihin, lähde Motiva.

Lämpöenergian kulutus

| Lämpöenergian kulutus | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitattu kulutus (MWh/a) | 972,3 | 1133,6 | 1157,5 |
| Normitettu kulutus (MWh/a) | 1056 | 1202 | 1215 |
| Ominaiskulutus (kWh/r-m³,a) | 47,3 | 53,8 | 54,4 |
| Ero vertailuarvoon (kWh/r-m³,a) | 0,5 (1%) | 7,0 (15,0%) | 7,6 (16,2%) |

Kohteen ominaiskulutus on hieman normaalia korkeampi, kun sitä vertaa vastaavien rakennusten tilastolliseen keskiarvokulutukseen   46,8 kWh/r-m³, a. Korkeaan ominaiskulutukseen vaikuttaa ainakin osaltaan se, että kohteen kaikkia IV-koneita ei ole varustettu LTO-pattereilla. Vuoden 2003 normitetussa kulutuksessa on arvioitu vedenkulutukseksi 4100 m³/a, koska tarkempaa tietoa ei ollut saatavissa.

Kohteen lämpöenergian arvioitu kulutusjakauma on seuraava:

TYÖKALU XLS:TÄ PÄIVITETTÄVÄT TAULUKOT

| Lämpöenergian kulutusjakauma 2003 | MWh/a | % |
| --- | --- | --- |
| Ilmanvaihto | 541 | 44,5 % |
| Lämmitys | 596 | 49,1 % |
| Lämmin käyttövesi | 77 | 6,4 % |
| Yhteensä | 1215 | 100 % |

##### Vedenkulutus

| Kiinteistön vedenkulutus | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedenkulutus (m³/a) | 2787,5 | 2931,6 | 4182,4 |
| Ominaiskulutus (dm³/rm³,a) | 125 | 131 | 187 |
| Ero vertailutasoon (dm³/rm³,a) | 9 (7%) | 15 (13%) | 71 (60%) |

Kohteen ominaiskulutus on ollut aiempina vuosina keskimääräistä tasoa, kun sitä vertaa vastaavien kiinteistöjen tilastolliseen keskiarvokulutukseen  116,4  dm³/rm³,a. Vuonna 2002 vedenkulutus on noussut huomattavasti. Mitään erityistä syytä tälle ei katselmuksen yhteydessä löydetty, eikä myöskään kohteen henkilökunnalla ollut tarkempaa tietoa kulutusnousun syistä. Käytössä ei ollut vuoden 2003 vedenkulutustietoja. Mikäli kulutus on ollut korkea myös vuonna 2003 on syytä selvittää syy kulutuksen nousuun tarkemmin.

##### Kaukolämmön sopimusteho

Kiinteistön sopimustehoa tarkasteltiin vuotuisen kulutuksen, sekä huipun käyttöajan perusteella. Vertailu on tehty vuoden 2002 kulutuksen perusteella.

| Vuosi | ominaisteho ( W/r-m³) | arvioitu maksimiteho (kW) | huipun k.a. (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 32,2 | 467 | 1687 |

Tilausteho on tällä hetkellä  720  kW. Arvion mukaan tilausteho on liian korkea ja se on syytä tarkastaa. Tilaustehon tarkempi määritys voidaan tehdä esim. ohjeen KH 25-00146 mukaisesti mittauksiin perustuen. Tilaustehon mahdollisesta alentamisesta tulee neuvotella lämmöntoimittajan kanssa.

Esimerkiksi tilaustehon laskemisella 500 kW:iin saavutetaan seuraava vuotuinen säästö perusmaksussa.

| Tilausteho (kW) | Perusmaksu (€/a) |
| --- | --- |
| 720 | 14448 |
| 500 | 11300 (arvio) |
| säästö (€/a) | 3148 |

Sähköenergian kulutus

| Sähköenergian kulutus | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitattu kulutus (kWh/a) | 219904 | 221374 | 214587 |
| Ominaiskulutus (kWh/r-m³,a) | 9,8 | 9,9 | 9,6 |
| Ero vertailuarvoon (kWh/r-m³,a) | 0,2 (2 %) | 0,3 (3 %) | 0 (0 %) |

Kohteen ominaiskulutus on normaali, kun sitä vertaa vastaavien kiinteistöjen tilastolliseen keskiarvokulutukseen 9,6 kWh/r-m³, a.

## 3.4.3 Toimenpide-ehdotukset

Raportissa ehdotettujen energiatalouteen vaikuttavien toimenpiteiden kustannukset ja kulutussäästöt on esitetty seuraavassa taulukossa.

| Toimenpide | Kustannukset € | Kulutussäästö | Kustannussäästö €/a | Takaisinmaksuaika a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termostaattiventtiilien asennus ja verkoston perussäätö. | 35 000 | - | - | - |
| Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta | 30 000 | - | - | - |
| Tilaustehon tarkastus | - | - | 3148 | - |
| Yhteensä | 75 000 |  | 3148 |  |

Perussäädön ja alajakokeskuksen uusimisesta ei ole arvioitu kustannussäästöjä, koska katselmuksessa ei tehty tarkempia mittauksia. Tehtyjen haastattelujen perusteella kiinteistössä on talvikaudella kylmä, joten on hyvin mahdollista, että lämmönkulutus tulee nousemaan näiden toimenpiteiden jälkeen.

# 3.5 Kiinteistönhoidon kehitystarpeiden arviointi

Huoltokirjaa ei ole laadittu. Huoltokirjan laadintaa ja käyttöönottoa suositellaan. Huoltokirja on apuväline huoltomiehelle kiinteistössä tarvittavien hoito- ja huoltotehtävien oikea-aikaiseksi suorittamiseksi.

## RAKENNUSTEKNISET KUVAT KIINTEISTÖSTÄ

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

Kuva 6

Kuva 7

Kuva 8