Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI  18.9.2003

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA19

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA19, mikrobitutkimus 4.9.2003

KOHDE		Lintukallion päiväkoti, Lintukallionkuja 9, 01620 Vantaa,

IV -kanavat ja IV -kone

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VA22.  IV -kone, tuloilmasuodattimen päästöpuoli 	V  -	-/+

Cladosporium

M 	- 	-

VA23.  3. Ryhmähuone, tuloilmakanavan suu 		V  -	-/+

(hieman pölyinen)				 steriili homesieni

M 	-	-

( nokea, siitepölyä ja

lasikuituja ym.)

VA24.  30. Liikunta, tuloilmakanavan suu 	 	V  -	-/+

(pölyinen) 					Chaetomium

M 	- 	-

(siitepölyä ja nokea, ym.)

VA25.  48. Ryhmähuone, tuloilmakanavan suu 		V  -	+

(melko pölyinen) 				Penicillium 		50 %

Cladosporium 	25 %

Aspergillus ochraceus 	25 %

M 	+ 	-

homeitiöitä ja -rihmastoa;

(siitepölyä ja nokea, ym.)

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Ilmanvaihtokoneen suodatinkammio oli puhdas. Suodattimet on vaihdettu 15.10.02. Tuloilmasuodattimet olivat silmämääräisesti arvioiden likaisia. Kammiossa ei ollut havaittavissa kastumisjälkiä. Tuloilmasuodattimen päästöpuolelta otetusta näytteestä VA22 ei todettu mikrobikasvua.

Huoneen 3 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä VA23 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua mikroskopoimalla. Mikroskopoimalla todettiin nokea, lasikuituja ja siitepölyä, ym. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Tuloilmakanavan suu oli pölyinen.

Liikuntatilan 30 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä VA24 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua mikroskopoimalla. Mikroskopoimalla todettiin nokea ja lasikuituja, ym. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä

Huoneen  48 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä VA25 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin nokea ja siitepölyä, ym. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella tuloilmasuodattimien vaihtamista sekä ilmanvaihtokanaviston puhdistamista.

Espoossa   18.9.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.