Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 16.6.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA203LOUHELANPK B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 2

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-	VANTAA203LOUHELANPK B, oireilutilojen terveyshaittaselvitys

EHDOTUKSET 	27.5.2008

KOHDE		Louhelan päiväkoti, Eräkuja 3, 01600 Vantaa

LIITTYY 		Kosteusvaurioepäilyilmoitus 16.1.2008

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Alatalo, keittiö 12

Suosittelemme keittiön 12 tiskipöydän vaurioituneiden levyjen poistamista tai koko tiskipöydän uusimista. Samalla tulisi varmistaa, ettei uusia vuotoja pääse tapahtumaan.

Alatalo, lattioiden raot

Suosittelemme lattioiden ja ulkoseinien välisten rakojen puhdistamista ja tiivistämistä elastisella massalla (esimerkiksi saniteettisilikonilla) mahdollisimman ilmatiiviiksi.

Alatalo, alipaineisuus

Suosittelemme rakennuksen alipaineisuuden mittaamista ja tarvittaessa säätämään niin, että se on mahdollisimman lähellä 5 Pa. Tarkoituksena on minimoida vuotovirtaukset sisälle rakenteiden kautta.

Espoossa 16.6.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.