KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI

Pallastunturinkuja 27

Vantaa

6.8.2008

SISÄLLYSLUETTELO:

KOHDETIEDOT	3

KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT:	3

YLEISKUVAUS KOHTEESTA:	3

SELVITYS VAHINGON AIHEUTTAJASTA JA LAAJUUDESTA:	3

KORJAUSEHDOTUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET	4

POHJAKUVA RAKENNUKSESTA / PERIAATEPIIRROS:	4

MITTAUSPÖYTÄKIRJA	5

KÄYTETTY MITTAUSKALUSTO	6

YHTEENVETO	7

KOHDETIEDOT

| Työkohde: | Pallastunturinkuja 27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vantaa |  |  |
| Tilaaja: | Kari Liimatainen | Puh: | 0400-695 758 |
|  | Rakennus Vekara Oy |  |  |
| Kartoitusaika: |  |
| Kartoittaja: | Dan Forsström | Puh: | 010-66 11 913 |
|  | Cramo Finland Oy |  |  |
| Läsnäolijat: | Dan Forsström Cramo Finland OY Eero Jokimies Cramo Finland Oy |

KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT:

| Rakennustyyppi: | Koulurakennus |
| --- | --- |
| Rakennusmateriaali: | Kivi/Betoni |
| Lattialämmitys: | Ei |
| Muuta: | Väestösuoja |

YLEISKUVAUS KOHTEESTA:

- Tilaaja kertoman mukaan, purkutöiden yhteydessä havaittu kosteutta kokolattiamaton alla.

- Väestösuoja saneerattu siten että väestösuojassa suihku ja wc tilat jossa kosteus havaittiin.

SELVITYS VAHINGON AIHEUTTAJASTA JA LAAJUUDESTA:

- Pintakosteusindikaattorilla havaittavissa kohonneita vertailuarvoja suihkujen läheisyydessä.

- Porattu betonin mittaus reikiä alueille jossa havaittu kohonneita vertailuarvoja, betonin mittausreiät mitattu ja todettu märiksi (kts. tulokset mittapöytäkirjasta).

KORJAUSEHDOTUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET

- Kostuneitten rakenteiden koneellinen kuivaus, ja tilojen uudelleen saneeraus nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti.

POHJAKUVA RAKENNUKSESTA / PERIAATEPIIRROS:

Kuva on ohjeellinen, eikä se ole mittakaavassa:

MITTAUSPÖYTÄKIRJA

|  | kohonnut arvo |  | lievästi kohonnut arvo |  | normaali arvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SK =	   suhteellinen kosteus, ilmaistaan prosentteina. Luku ilmaisee vallitsevan kosteuden verrattuna kyllästyskosteuteen.

T = 	   Lämpötila

abs. =	   absoluuttinen kosteus, ilmaisee kosteuspitoisuuden g (vettä) / kg (ilma) tai vastaavasti g (vettä) / m3 (ilma)

k-piste = kastepiste, se lämpötila, missä kosteus alkaa tiivistymään, jos lämpötilat alittavat kyseisen lukeman.

| Mittareiät on porattu ja puhdistettu imuroimalla | 23.06.2008 |
| --- | --- |
| Anturit asennettu | 19.6.2008 |
| Mittaus suoritettu | 23.6.2008 |
| => tasaantumisaika | 1 tunti |

Eristetilan lämpötilakorjaus: tarkistettava IX-diagrammista.

Betonin lämpötilakorjaus : 	Lämpötilan ollessa alle 20 ºC, lisääntyy SK 0,3 % / 1 ºC.

Lämpötilan ollessa yli   20 ºC, vähenee SK 0,3 % / 1 ºC.

Lähde: Lars-Olof Nilsson, Fuktmätning del 2

| KÄYTETTY MITTAUSKALUSTO |
| --- |
|  | Vaisala HMP 44 - anturi / HMI 41 | Sall.max. RH 75 % ±5 (eristetila) Sall.max. RH 80 % ±5 (betoni) Lämpötilassa + 20 ºC |
|  | Gann RTU 600 | Pintakosteusmittari suuntaa-antava |

Ohjeelliset arvot materiaalin kosteuspitoisuuden, lämpötilan ja ajan merkityksestä homehtumisriskiin.

| Vaurioitumisriski |
| --- |
| Suhteellinen kosteus | < 70 % | 70 – 80 % | 80 – 90 % | > 90 % |
| Ulkovaipan sisäosat, väliseinät ja välipohjat | - Vähäinen, vaikka kosteusrasitus on jatkuvaa | - Vähäinen, jos kosteusrasitus esiintyy vuositasolla lyhyinä jaksoina | - Vähäinen, jos kosteusrasitus esiintyy lyhyinä jaksoina | - Rakenne on pääsääntöisesti korjattava, ellei kosteuspitoisuus esiinny vain lyhyinä jaksoina esim. pesutilojen pinnoilla |
| Rakennuksen ulkovaipan ulko-osat | - Vähäinen, vaikka kosteusrasitus on jatkuvaa | - Vähäinen, jos kosteusrasitus esiintyy vuositasolla lyhyinä jaksoina tai pidempiaikaisesti kylminä vuodenaikoina | - Vähäinen, jos kosteuspitoisuudet esiintyvät lyhyinä jaksoina tai kylminä vuodenaikoina | - Rakenne on pääsääntöisesti korjattava, jos kosteuspitoisuudet esiintyvät pitkinä jaksoina, ellei lämpötila ole samanaikaisesti < 0 ºC |

YHTEENVETO

| Käsiteltävä ala yhteensä : | n.35 | (m2) |
| --- | --- | --- |
| Kuivattava ala yhteensä : | n.15 | (m2) |

| Paikka ja aika: | Vantaalla, 6.8.2008 |  |
| --- | --- | --- |
| Raportin laatija: | Dan Forsström |  |

Raportti on laadittu epäiltyjen vahinkojen selvittämiseen, eikä sitä täten saa käyttää kiinteistön kunnon tai sen osan arvon määrittämiseen.

Cramo Finland oy vastaa ainoastaan mittausajankohtana, mittauspisteistä saatujen mittaustulosten oikeellisuudesta.

# Text boxes

1  2  3  4

11

12

9

10

5  6  7  8

Eristetilan mittapisteet

A, B,C…

kastunut alue eristetilassa ja pinnassa

Kostea alue pinnassa

Vahinkokohta

kostea alue eristetilassa

kostea alue katossa

kastunut seinärakenne

Betonin mittapisteet

1,2,3…