# Sisäilman mikrobit

Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä kpl/m3 eli pesäkkeen muodostavien hiukkasten määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Sieni-itiöt, pitoisuus, kpl/m3 | Bakteerit, pitoisuus, kpl/m3 | Sädesienet, pitoisuus, kpl/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Lastenhuone 3 | Vähän kalusteita, muutto kesken | 10.4.06 | Yhteensä Tritirachium sp. steriili | 35 10% 90% | 99 | 0 |
|  |  |  | 18.4.06 | Yhteensä Penicillium spp. Aspergillus sp. Cladosporium sp. hiivat tunnistamaton steriili | 85 25% 8% 4% 17% 8% 38% | 88 | 0 |
| M2 | Käytävä | Mittauspiste siivouskomeroiden kohdalla | 10.4.06 | Yhteensä Penicillium spp. Aspergillus sp. hiivat tunnistamaton steriili | 100 7% 3% 3% 17% 70% | 85 | 0 |
|  |  |  | 18.4.06 | Yhteensä Penicillium spp. Geotrichum spp. Aspergillus spp. Cladosporium sp. hiivat tunnistamaton steriili | 120 26% 15% 12% 3% 3% 6% 35% | 190 | 4 |
| M3 | Aula | Mittauspiste sisääntulon kohdalla | 10.4.06 | Yhteensä Geotrichum sp. steriili | 60 6% 94% | 85 | 4 |
|  |  |  | 18.4.06 | Yhteensä Penicillium spp. Aspergillus sp. Geotrichum sp. hiivat steriili | 92 23% 15% 8% 12% 42% | 64 | 4 |
| M4 | Lastenhuone 1 | Vähän kalusteita, muutto kesken | 10.4.06 | Yhteensä Penicillium spp. Aspergillus sp. Cladosporium sp. tunnistamaton steriili | 39 18% 18% 9% 18% 37% | 35 | 0 |
|  |  |  | 18.4.06 | Yhteensä Cladosporium sp. Geotrichum sp. steriili | 25 14% 14% 72% | 49 | 0 |
| M5 | Tarvikevarasto | Vähän kalusteita, muutto kesken | 10.4.06 | Yhteensä Penicillium spp. Cladosporium sp. Aspergillus sp. hiivat steriili | 78 23% 5% 5% 9% 58% | 160 | 7 |
|  |  |  | 18.4.06 | Yhteensä Aspergillus spp. Geotrichum spp. Cladosporium sp. hiivat steriili | 60 50% 15% 10% 5% 20% | 100 | 0 |
| M6 | Ulkoilma |  | 10.4.06 | Yhteensä Cladosporium spp. Botrytis sp. steriili | 210 11% 2% 87% | 93 | 0 |
|  |  |  | 18.4.06 | Yhteensä Geotrichum spp. Cladosporium spp. Botrytis sp. steriili | 170 33% 8% 3% 56% | 31 | 0 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilman lämpötila, °C | Sisäilman suhteellinen kosteus, % | Ulkoilman lämpötila, °C | Ulkoilman suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4.06 | 20,0…21,6 | 27…30 | 6,1 | 76 |
| 18.4.06 | 20,5…22,7 | 27…30 | 4,8 | 77 |

Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 mukaan:

Sieni-itiöt

- pitoisuustaso 100-500 kpl/m3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava,

- pitoisuustaso yli 500 kpl/m3 talviaikana on kohonnut,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja.

Bakteerit

- pitoisuustaso yli 4500 kpl/m3 on kohonnut.

Sädesienet

- pitoisuustaso yli 10 kpl/m3 talviaikana on kohonnut,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 10 kpl/m3).

# Sisäilman ammoniakki

Sisäilman ammoniakkipitoisuudet analysoitiin ioniselektiivisellä menetelmällä. Pitoisuudet on esitetty mikrogrammoina kuutiometrissä, µg/m3. Ammoniakkipitoisuudet olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Ammoniakki- pitoisuus, µg/m3 | Lämpötila, °C | Suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Lastenhuone 1 | Vähän kalusteita, muutto kesken | 10.4.06 | alle 14 | 20,9 | 27 |
|  |  |  | 18.4.06 | 13 | 22,4 | 27 |
| A2 | Tarvikevarasto | Vähän kalusteita, muutto kesken | 10.4.06 | 16 | 20,9 | 30 |
|  |  |  | 18.4.06 | 15 | 20,7 | 31 |

Kohonneena sisäilman ammoniakkipitoisuutena pidetään yli 40 µg/m3:n ammoniakkipitoisuutta sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 mukaan.

Sisäilmastoluokituksen 2000 mukaiset luokitustasot ovat: 	S1  ≤  30 µg/m3

S2  ≤  30 µg/m3

S3  ≤  40 µg/m3.

# Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax –putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti Työterveyslaitoksen laboratoriossa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Lastenhuone 1 | Vähän kalusteita, muutto kesken | 18.4.06 | 120 |
| V2 | Tarvikevarasto | Vähän kalusteita, muutto kesken | 18.4.06 | 170 |

Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat:

| Yhdiste | Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m3 |
| --- | --- |
|  | V1 | V2 |
| Aromaattiset yhdisteet: |  |  |
| Bentseeni | 0,5 | 0,7 |
| Tolueeni | 1 | 1 |
| Ksyleenit (p,m) | 0,5 | 0,6 |
| Aromaattiset yhdisteet yhteensä | 2 | 2,3 |
| Alkaanit: |  |  |
| 2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani | - | 14 |
| Alkaanit yhteensä | - | 14 |
| Terpeenit: |  |  |
| alfa-Pineeni | 1 | 2 |
| beta-Pineeni | 0,6 | 1 |
| Limoneeni | 50 | 62 |
| 2-Metyleenibornaani** | 9 | 8 |
| Terpeenit yhteensä | 60,6 | 73 |
| Karbonyylit: |  |  |
| Heksanaali | - | 1 |
| Heptanaali | - | 0,7 |
| Oktanaali | 0,9 | 1 |
| Nonanaali | 2 | 4 |
| Dekanaali | 1 | 2 |
| Bentsaldehydi | 1 | 2 |
| Asetoni*** | 2 | 2 |
| Karbonyylit yhteensä | 6,9 | 12,7 |
| Esterit: |  |  |
| 2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti | - | 13 |
| 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidioli-isobutyraatti (TXIB) | - | 0,8 |
| Esterit yhteensä | - | 13,8 |
| Alkoholit: |  |  |
| 2-Propanoli*** | 3 | 4 |
| 2-Metyyli-1-propanoli | 0,5 | - |
| 1-Butanoli | 1 | 2 |
| 1,2-Propaanidioli | 0,9 | 0,9 |
| 2-Etyyli-1-heksanoli | 1 | 0,9 |
| Alkoholit yhteensä | 6,4 | 7,8 |
| Alkoholi- ja fenolieetterit: |  |  |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanoli | - | 1 |
| 1-Butoksi-2-propanoli** | 8 | 9 |
| 2-(2-Butoksietoksi)etanoli | - | 5 |
| Dipropyleeniglykolimetyylieetteri** | 4 | 9 |
| 1-Metoksi-2-propanoli | 3 | 4 |
| Alkoholi- ja fenolieetterit yhteensä | 15 | 28 |
| Muut yhdisteet: |  |  |
| Tunnistamattomat Si-yhdisteet** | 4 | 2 |
| Dekametyylisyklopentasiloksaani | 5 | 5 |
| Muut yhdisteet yhteensä | 9 | 7 |
| Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m3 | 99,9 | 158,6 |

*  Määritetty tolueeniekvivalenttina, tunnistus Wileyn massaspektritietokanta. Ei kuulu TVOC-alueeseen.

** Määritetty tolueeniekvivalenttina, tunnistus Wileyn massaspektritietokanta. Pitoisuudet semikvantitatiivisia.

*** TVOC-alueen ulkopuolella.

Sisäilmastoluokituksen 2000 mukaiset luokitustasot TVOC-arvon osalta ovat:

S1  ≤  200 µg/m3

S2  ≤  300 µg/m3

S3  ≤  600 µg/m3.

# Painesuhdemittaukset

Tilojen painesuhteet ulkoilmaan ja muihin tiloihin nähden mitattiin mikromanometrin avulla. Ilmavirtaus kahden tilan välillä havaitaan jo yhden pascalin paine-erolla, jolloin ilmavirtaus voidaan todeta mittauspisteeseen päästettävän savun avulla. Tulokset olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Tila | Vertailutila | Pvm | Tila ali-/ ylipaineinen | Paine-ero Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE1 | Lastenhuone 1 | Ulkoilma | 10.4.06 | Alipaineinen | 29…31 |
|  |  | Ulkoilma | 18.4.06 | Alipaineinen | 28 |
| PE2 | Lastenhuone 2 | Ulkoilma | 10.4.06 | Alipaineinen | 30 |
|  |  | Ulkoilma | 18.4.06 | Alipaineinen | 27…29 |
| PE3 | Lastenhuone 3 | Ulkoilma | 10.4.06 | Alipaineinen | 30…32 |
|  |  | Ulkoilma | 18.4.06 | Alipaineinen | 28 |
| PE4 | Kahvihuone | Ulkoilma | 10.4.06 | Alipaineinen | 30 |
|  |  | Ulkoilma | 18.4.06 | Alipaineinen | 28 |
| PE5 | Keittiö | Ulkoilma | 10.4.06 | Alipaineinen | 29…31 |
|  |  | Ulkoilma | 18.4.06 | Alipaineinen | 35…38 |

# Sääolosuhteet

Sää oli mittausten aikana seuraava:

| Pvm | Lämpötila, °C | Suhteellinen kosteus, % | Tuulen suunta | Tuulen nopeus, m/s | Pilvisyys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4.06 | 1,9 | 97 | etelä | 5 | pilvinen |
| 18.4.06 | 5,5 | 80 | lounas | 8 | puolipilvinen |