# VAHINKOKARTOITUS

Länsimäen sosiaali – ja terveysasema

1.kerros / huoneet 133, 134, 122 ja käytävä

kellarikerros / kokoushuone 021 ja sähköpääkeskus 011

Keilakuja 1, 01280 VANTAA

Vesivahinko

- KARTOITUS 1. – 3.10.2003

## Työnumero:	12189

## Laatija:		Jarmo Karvonen 050-3855688

Sähköposti : jarmo.karvonen@lassila-tikanoja.fi

Rakenteiden kosteuden mittaaja / henkilösertifikaatti H / ko 059/03 / VTT

Lassila & Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus

Ohrahuhdantie 4, 00680 HELSINKI

## Pvm:		1. – 3.10.2003	kartoitus

Kohde:		Länsimäen sosiaali – ja terveysasema

Osoite:	Keilakuja 1, 01280 VANTAA

1.kerros / huoneet 133, 134, 122 ja käytävä

kellarikerros / kokoushuone 021 ja sähköpääkeskus 011

Tilaaja:		Vantaan kaupunki / Tekninen toimiala

Korjausrakennuspalvelut / Itäpiiri

Raimo Eklund

Tervahaudantie 1, 01400 VANTAA

Puhelin:		 040-5886275, sähköposti: raimo.eklund@vantaa.fi

Yhteyshenkilö:	-

Vahinkotapahtuma:	Altaan juoksuputken pää on vahingossa ollut ulkopuolella ja vesi valunut lattialle

Ajo-ohje:	Länsimäki / VANTAA

Tiedot rakennuksesta:

Rakennus on valmistunut 1993 ja on  kantavilta rakenteiltaan betonirunkoinen. Alapohja on maanvarainen. Välipohja on ontelolaattaa:

MAANVARAINEN LAATTA / alapohja		Rakenne ylhäältä lukien	Huoneet 011 ja 021

ONTELOLAATTA / välipohja		Rakenne ylhäältä lukien

Väliseinät ovat tiili / betonirakenteisia / puu- ja levyrakenteisia. KV – putket ovat pinnassa vahinkoalueella.

Selvitys vahingosta:

Huoneessa 134 / varasto 6 on tapahtunut vesivahinko, kun altaan reunan yli oli kääntynyt juoksuputki ja hana oli vahingossa mennyt päälle. Vesi tulvi huoneen edustalle käytävälle ja eteni keittiön puolelle vähäisin määrin sekä sähköpääkeskuksen ja kiinteistönhuoltohuoneen 122 suuntaan. Huoneessa 134 oli lattiakaivo suljettu aiemmin välikannella, jonka takia vesi pääsi tulvimaan kynnyksen yli

Kartoituksessa havaittiin seuraavaa

- 1. KERROS

- HUONE 134 / varasto 6 ( kylmä huone )

- A = n. 4.5 m²

- Tilassa on pysyvästi lämpötila n. + 8 °C

- Lattian pinnoitteena on akryylibetonipinta

- Seinät ja katto ovat villa - peltilevyelementtejä

- Lattian pinnassa havaittiin kauttaaltaan kohonnutta kosteutta, Protimeter 12…20

- Ei porattu mittauspisteitä lattiaan tähän tilaan; lämpötilasta johtuen rakenteita ei voida mitata

- HUONE 133 / huone 7 ( kylmä huone )

- A = n. 6 m²

- Tilassa on pysyvästi lämpötila n. + 8 °C

- Lattian pinnoitteena on akryylibetonipinta

- Seinät ja katto ovat villa - peltilevyelementtejä

- Vesi ei päässyt tähän tilaan

- Ei porattu mittauspisteitä lattiaan tähän tilaan; lämpötilasta johtuen rakenteita ei voida mitata

- KÄYTÄVÄ

- A = n. 30.6 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on pinnoitettu lasikuitutapetilla ja maalattu

- Lattian pinnassa havaittiin kauttaaltaan kohonnutta kosteutta n. 2 m² : n alalla, Protimeter 12…20

- Porattiin mittauspisteitä lattiaan, joista havaittiin vahinkoalueella kohonnutta kosteutta betonilaatassa

- Kevyiden väliseinien pinnoissa havaittiin kohonnutta kosteutta n. 2 jm : n matkalla maksimissaan lattiasta 10 cm vasten keittiötä ja huoneita 133 ja 134

- Porattiin mittauspiste seinään, joista havaittiin vahinkoalueella ilmatilan olevan normaalissa kosteustilassa

- HUONE 122 / Kiinteistönhuolto

- A = n. 9.4 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on pinnoitettu lasikuitutapetilla ja maalattu

- Vesi oli levinnyt käytävää pitkin tämän tilan kohdalle ja lisäksi irtovedet oli poistettu tämän tilan lattiakaivoon

- Lattian pinnassa ei havaittu kohonnutta kosteutta, Protimeter 6…9

- Porattiin mittauspisteitä lattiaan, joista ei havaittu kohonnutta kosteutta betonilaatassa

- Kevyiden väliseinien pinnoissa ei havaittu kohonnutta kosteutta

- KEITTIÖ

- Vettä oli päässyt n. ½ m ² : n alalle käytävän oven kohdalta

- SÄHKÖKESKUS

- Vesi ei päässyt tähän tilaan

- POHJAKERROS

- HUONE 021

- A = n. 24.6 m²

- Lattian pinnoitteena on muovimatto

- Seinät on maalattu

- Katto on maalattu sekä liimattu akustiikkalevyjä

- Vesi oli tullut alas ontelolaattojen saumasta

- Lattian pinnassa havaittiin kohonnutta kosteutta kauttaaltaan, Protimeter 12…16

- Porattiin 2 mittauspistettä lattiaan, joista ei havaittu kohonnutta kosteutta betonilaatassa

- Väliseinien pinnoissa ei havaittu kohonnutta kosteutta

- Ulkoseinän pinnoissa havaittiin kohonnutta kosteutta 1 kohtaa 0.8 jm : n matkalla 15 cm katosta; katso pohjakuva

- Katon pinnassa havaittiin hieman kohonnutta kosteutta kauttaaltaan, Protimeter 8…12 sekä maalipintavaurioita

- Kohdassa, jossa on ulkoseinän yläosassa kohonnutta kosteutta oli 1 akustiikkalevy vaurioitunut vedestä

- Katon pinnassa havaittiin kylmäkondesaatiosta johtuvia homejälkiä kylmävarastojen kohdalla

- Lämpötilat katon pinnassa vaihtelivat em. alueella:

- Varasto 6 / + 14.5 … + 16.5 °C

- Varasto 7 / +16 … + 19 °C

- Muualla tilassa + 18 … + 22 °C

- Mittaukset on suoritettu Raytek Raynger ST – lämpötilamittarilla ( laser )

- Porattiin katon ontelolaatan onteloihin mittauspisteet, joista ei havaittu ontelon ilmatilassa kohonnutta kosteutta

- Vettä oli tippunut myös käytävälle pieni lammikko samassa linjassa, kuin huoneen 021 katon akustiikkalevyn vauriokohta

- HUONE 011 / sähköpääkeskus

- Tähän tilaan ei tullut vettä

Toimenpide-ehdotus:

- 1.KERROS

- Huone 134

- Lattiakaivon aukipitäminen

- Pinnoitteita ei tarvitse avata

- Huone 133, sähkökeskus, Huone 122, Keittiö

- Ei toimenpiteitä

- Käytävä

- Lattiapinnoitteiden avaus märältä alueelta betonilaattaan asti

- Kevyen väliseinän avaus alaosastaan vaurioalueelta

- Koneellinen kuivatus

- POHJAKERROS

- Huone 021

- Akustiikkalevyt vaihdetaan vaurioalueelta

- Seinän yläosasta poistetaan maalipinta vaurioalueelta

- Katosta poistetaan maalipinta vaurioalueelta

- Lisälämmöneristys kylmien huoneiden kohdalta, jotta sisäilman kosteus ei pääsisi tiivistymään kylmempään pintaan

- Koneellinen kuivatus

Mittaustulokset:

| PVM | 1.10.2003 |  |  | 3.10.2003 |  | 1.kerros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp NRO | RH % | t °C | Ix g / ilma-kg | RH % | t °C | Paikka, materiaali |
| 1 |  |  |  | 90 | 18 | Käytävä / lattia / betoni 10 cm syvä |
| 2 |  |  |  | 85 | 20 | -”- / 5 cm syvä |
| 3 |  |  |  | 93 | 20 | -”- |
| 4 | 67 | 21 | 10.0 |  |  | -”- / väliseinä / ilmatila 5 cm lattiasta 5 cm syvä |
| 5 |  |  |  | 62 | 21 | Käytävä / lattia / betoni 5 cm syvä |
| 6 |  |  |  | 59 | 21 | -”- |
| 7 |  |  |  | 78 | 20 | -”- |
| 8 |  |  |  | 53 | 20 | -”- |
| 9 |  |  |  | 75 | 21 | -”- |
| 10 |  |  |  | 51 | 21 | -”- |
| 11 |  |  |  | 75 | 21 | H. 122 / lattia / betoni 5 cm syvä |
| 12 |  |  |  | 68 | 20 | -”- |
| Sisäilma | - | - | 8.0 | 48 | 22 | Kello 15 3.10 |
| Ulkoilma | - | - | 6.0 | 54 | 15 | -”- |

| PVM | 1.10.2003 |  |  | 3.10.2003 |  | pohjakerros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp NRO | RH % | t °C | Ix g / ilma-kg | RH % | t °C | Paikka, materiaali |
| 1 | 59 | 18 | 7.5 |  |  | H. 021 / katto / ontelolaatan ontelo |
| 2 | 78 | 15 | 8.0 |  |  | -”- |
| 3 | 80 | 15 | 8.5 |  |  | -”- |
| 4 | 81 | 15 | 8.5 |  |  | -”- |
| 5 | 74 | 16 | 8.5 |  |  | -”- |
| 6 | 79 | 15 | 8.5 |  |  | -”- |
| 7 | 79 | 15 | 8.5 |  |  | -”- |
| 8 | 79 | 14 | 8.0 |  |  | -”- |
| 9 | 62 | 16 | 7.0 |  |  | -”- |
| 10 | 67 | 15 | 7.0 |  |  | -”- |
| 11 | 79 | 15 | 8.5 |  |  | -”- |
| 12 | 65 | 18 | 8.5 |  |  | -”- |
| 13 | 60 | 17 | 7.5 |  |  | -”- |
| 14 | 64 | 19 | 9.0 |  |  | -”- |
| 15 | 61 | 20 | 9.0 |  |  | -”- |
| 16 | 60 | 20 | 9.0 |  |  | -”- |
| 17 | 59 | 21 | 9.0 |  |  | -”- |
| 18 | 65 | 21 | 10.0 |  |  | -”- |
| 19 |  |  |  | 75 | 19 | -”- / lattia / betoni 5 cm syvä |
| 20 |  |  |  | 79 | 19 | -”- |
| Sisäilma | 46 | 22 | 7.5 |  |  | Kello 13.30 1.10 |
| Ulkoilma | 52 | 13 | 5.0 |  |  | -”- |

Mittauskalusto:

- Protimeter Surveymaster SME;

- pintamittari: asteikko 1 – 20, sallittu alle 10

- puumittari: sallitut arvot alle 19 p-%/ vertailuarvot

- Vaisala HMP42 ja 44;

- Eristekerroksen maksimi suhteellinen kosteus 75 % lämpötilassa + 20 ° C

- Suurin sallittu kosteus kastuneen betonin uudelleenpinnoittamiseksi on RH % 80 (sisäryl2000) tai päällystetaulukon mukaan

- Suurin sallittu kosteus uuden betonin uudelleenpinnoittamiseksi on RH % 85 (sisäryl2000) tai päällystetaulukon mukaan

- Mittausreikien poraamisen jälkeen eristetila on mitattu n. 1/ 2 h : n jälkeen heti ja betonin / tiilen mittauspisteet on imuroitu ja tiivistetty ja annettu kosteuden tasaantua n. 2 vrk

- Mittaustulosten ( RH ) tarkkuus + / - 2 %

Pohjakuva :	Ei mittakaavassa	1. kerros

Maton sauma

Sähköjohtojen läpiviennit

KÄYTÄVÄ                    H. 122

HUONE 133

Kura-allas

HUONE134

KEITTIÖ

Mittapiste lattia betoni / eriste

Mittapiste seinä / eriste

Vahinkokohta

###### Kohonnutta kosteutta lattiassa

Kohonnutta kosteutta seinän alareunassa

Pohjakuva :	Ei mittakaavassa	pohjakerros

Sähköjohtojen läpiviennit

Sähköpääkeskus 011

VIEMÄRILINJAT KATOSSA

VETTÄ TIPPUI LATTIALLE         YLÄPUOLELLA VESIVAHINKOKOHTA

käytävä

kylmin alue katossa varaston 6 kohdalla

vanha vesivauriojälki

HUONE 021

ontelosauma

Mittapiste lattia betoni / eriste

Mittapiste seinä / eriste

Vahinkokohta

###### Kohonnutta kosteutta lattiassa		Kohonnutta kosteutta katossa

Kohonnutta kosteutta seinän yläreunassa

Kuvat kohteesta:

Tässä vahinkoraportissa on selvitetty kyseisen vahingon aiheuttamaa aluetta, eikä täten raporttia voida pitää rakennuksen kunnon tai hinnan määritteenä.

# Text boxes

- Pinnoite, muovimatto

- Teräsbetonilaatta, paksuus

- Lämmöneriste, styrox

- Salaojasora tai -hiekka, paksuus       -      cm

- Maaperä

- Pinnoite, muovimatto

- Ontelolaatta, paksuus   265 mm

- Pinnoite

- kerros / KÄYTÄVÄ

vahinkopaikan suuntaan

Sähkökeskus

Pinnat OK

Läpi viennit / katso pohjakuva

HUONE 122

Irtovedet lattialta poistettiin tänne lattiakaivoon

Pinnoitteen alla rakenteet OK

Vesi levisi huoneen 7 eteen, muttei päässyt sisäpuolelle

Vesi valui myös kura - altaaseen

134 / varastohuone 6

Juoksuputken pää oli altaan ulkopuolella

Hanna oli jäänyt vahingossa päälle

Lattiakaivo oli suljettu välikannella, joten vesi tulvi käytävälle

HUONE 021

Yleiskuvaa huoneesta

Katossa vanha vesivauriojälki

Katso pohjakuva

Homepilkkua katossa kylmäkondensaatiosta johtuen

Vesivauriojälki tästä vahingosta

Avattava akustiikkalevyjä sekä seinä – ja kattopinnoitteita märältä alueelta

Kuvattu ovelle päin

Pinnat OK