Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				RAPORTTI 25.11.2006

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu		VANTAA144LÄNSIMTERK

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA144LÄNSIMTERK, huoneen 306 terveyshaittaepäilyselvitys

14.11.2006

KOHDE		Länsimäen Sosiaali- ja Terveysasema, Keilakuja 1, 01280 Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Huone 306, lattia, 1x PVC 				B2 	2.9 – 3.7

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

LTK1.  Laskeumapölyä 				M 	+ 	-

homeitiöitä;

sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä,

nokea, siitepölyä, ei lasikuituja

V  -	+

Cladosporium   	37 %

Aureobasidium pullulans 13 %

Aspergillus sydowii  	13 %

steriili homesieni  	37 %

LTK2.  Tuloilmakanava (betonilaatan ontelo)  		M 	+ 	-

homeitiöitä;

nokea, siitepölyä, lasikuituja

V  -	+

Cladosporium

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Kohteessa saadun tiedon mukaan huoneessa aistittiin ensimmäisen kerran märkä, tunkkainen hajua jouluna 2005.

Käsienpesualtaan viemärin läpivienti lattiassa ei ole tiivis. Tiiviste on kovettunut eikä tiivisty kunnolla käsienpesultaan poistoputkeen. Läpivienti tiivistettiin käynnin yhteydessä tilapäisesti ilmastointiteipillä.

Käytävässä on viherkasvi, jonka mullan pinnalla on laaja silmin havaittava mikrobikasvusto.

Huoneesta otetusta laskeumapölynäytteestä LTK1 ei todettu tavanomaisesta poikkeavaa mikroobistoa tai pienhiukkasia.

Ontelolaatan ontelon kautta tulevasta tuloilmakanavasta otetusta näytteestä LTK2 todettiin mikroskopoimalla homeitiöitä vähän, siitepöly, nokea ja lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittelemme käsienpesualtaan poistoputken lattiassa olevan tiivisteen vaihtamista uuteen.

Suosittelemme käytävässä olevan viherkasvin poistamista tai vaihtamista muoviseen jäljitelmään.

Espoossa 25.11.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliite sähköisessä muodossa:

VANTAA144kuva1. 	Huoneen 306 ulkopuolella käytävää on viherkasvi, jonka

mullan pinnalla on laaja silmin näkyvä mikrobikasvusto.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.