Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 2.6.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA201LÄNSIMÄENSOST B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 2

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-	VANTAA201LÄNSIMÄENSOST B, oireilutilojen mikrobitutkimus

EHDOTUKSET  	23.5.2008

KOHDE		Länsimäen Sosiaali- ja Terveysasema, Keilakuja 1,

01280 Vantaa, huoneet 208, 221, 222, 223, 224, 245, 306 ja 309

sekä IV -kone

KÄYTETTÄVISSÄ	Länsimäen Sosiaali- ja Terveysaseman työntekijöiden

OLLUT AINEISTO  	oirekuvailuja

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Huone 306

Suosittelemme julkisivun elementtisaumojen tarkistamista lattian kostean alueen kohdalta ja varmistamaan, ettei vesi voi päästä ulkokautta lattian onteloihin. Suosittelemme tarvittaessa lattian piikkaamista auki kosteasta kohdasta, jotta lattian kosteuslähde saataisiin selville ja eliminoitua.

Suosittelemme muovimaton poistamista huoneen lattiasta liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia ja suojaamista pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla, lyhyttä kuivatusta ja uuden tasoitteen sekä lattianpäällysteen asentamista paikoilleen.

Ikkunat

Suosittelemme ikkunoiden välien puhdistamista pölystä.

IV –kone

Suosittelemme varmistamaan, ettei IV –koneessa ole helposti pilaantuvia pahvisia karkeasuodattimia.

Huone 245

Suosittelemme huoneen 245 tuloilmakanavan puhdistamista, koska kanavasta otetusta näytteestä sekä huoneen laskeumapölynäytteestä todettiin lasikuituja.

Espoossa 2.6.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.