# Sisäilman mikrobit

Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä cfu/m3 eli pesäkkeen muodostavien yksiköiden määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m3 | Bakteerit, pitoisuus, cfu/m3 | Aktinomykeetit, pitoisuus, cfu/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Neuvola | Toimistohuone 3 | 5.11.13 | Yhteensä Cladosporium sp. Polyscytalum sp. steriilit | 35 37 % 13 % 50 % | 1 040 | 0 |
|  |  |  | 8.11.13 | Yhteensä Aureobasidium sp. steriilit | 18 25 % 75 % | 110 | 0 |
| M2 | Neuvola | Toimistohuone 19 | 5.11.13 | Yhteensä Penicillium spp. hiivat steriilit | 53 17 % 8 % 75 % | 1 612 | 10 |
|  |  |  | 8.11.13 | Yhteensä Geotrichum sp. steriili | 40 11 % 89 % | 84 | 0 |
| M3 | Musiikki-opisto | Luokkahuone 10 | 5.11.13 | Yhteensä Penicillium spp. Aspergillus niger Cladosporium sp. hiivat steriilit | 71 13 % 6 % 6 % 6 % 69 % | 1 770 | 0 |
|  |  |  | 8.11.13 | Yhteensä Geotrichum sp. Penicillium sp. steriilit | 35 38 % 13 % 49 % | 57 | 4 |
| M4 |  | Ulkoilma | 5.11.13 | Yhteensä Cladosporium sp. Penicillium spp. Penicillium sp. hiivat steriilit | 230 27 % 10 % 4 % 4 % 55 % | 66 | 0 |
|  |  |  | 8.11.13 | Yhteensä Cladosporium sp. Penicillium sp. Penicillium spp. hiivat steriilit | 340 8 % 3 % 4 % 1 % 84 % | 44 | 0 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilman lämpötila, °C | Sisäilman suhteellinen kosteus, % | Ulkoilman lämpötila, °C | Ulkoilman suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11.13 | 21,1 – 23,2 | 35 – 40 | 8,2 | 86 |
| 8.11.13 | 19,7 – 22,7 | 30 – 35 | 10,3 | 64 |

Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2008, Kansanterveyslaitoksen Koulujen kosteus- ja homevauriot – opas 2008, Työterveyslaitos 2011) mukaan:

Sieni-itiöt

- pitoisuustaso 100 – 500 cfu/m3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta asuinhuoneistossa talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava,

- pitoisuustaso yli 500 cfu/m3 talviaikana asuinhuoneistossa on kohonnut,

- kivirakenteisten koulurakennusten pitoisuustaso talviaikana on yleensä alle 50 cfu/m3,

- toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 50 cfu/m3,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja,

Bakteerit

- pitoisuustaso yli 4 500 cfu/m3 on kohonnut,

- toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 600 cfu/m3,

Aktinomykeetit

- pitoisuustaso yli 10 cfu/m3 talviaikana on kohonnut,

- toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 5 cfu/m3,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 5 tai 10 cfu/m3).

# Rakennusmateriaalien mikrobit

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät normaalista poikkeavia. Näytteistä tehtiin suoraviljelyt elatusalustoille, joista tutkittiin homesienien, bakteereiden ja sädesienien kasvu. Elatusalustat olivat 2 % mallasuuteagar (M2) ja dikloraaniglyseroli-18-agar (DG18) homesienille sekä tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar bakteereille ja sädesienille.

Suoraviljelynäytteissä todettiin mikrobeja seuraavasti. Pitoisuudet on esitetty kasvustojen (pesäkkeiden) määrinä elatusalustoilla käyttäen suhteellista asteikkoa, jossa:

-	= pesäkkeiden määrä = 0

+	= pesäkkeiden määrä = 1 – 20

++	= pesäkkeiden määrä = 21 – 50

+++	= pesäkkeiden määrä = 51 – 200

++++	= pesäkkeiden määrä = yli 200.

Homesienien kohdalla on esitetty, mistä homesienisuvuista näytteissä oli kysymys.

| Näytteen-ottopiste | Tila | Tilan ja näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Homesienet | Bakteerit | Aktino-mykeetit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M2 |  |  |
| MR1 | Neuvola | Toimistohuone 3 | 5.11.13 | Yhteensä | - | + | - |
| MR2 | Neuvola | Toimistohuone 19 | 5.11.13 | Yhteensä | - | ++ | - |
| MR3 | Neuvola | Toimistohuone 8 | 5.11.13 | Yhteensä | - | - | - |
| MR4 | Musiikkiopisto | Luokka 11 | 5.11.13 | Yhteensä | - | + | - |

Materiaaleissa on normaalistikin todettavissa mikrobi-itiöitä ja rihmastoa. Materiaalien pintojen mikrobimääriä pidetään poikkeavina silloin, kun mikrobiviljelyssä todettujen pesäkkeiden määrä on selvästi tavanomaista suurempi tai kun mikrobien koostumus on poikkeava. Korkeina ja selvästi poikkeavina pidetään tasoa +++ tai ++++ olevia mikrobimääriä. Myös vähäisemmät mikrobimäärät (tasoa + tai ++) voidaan luokitella poikkeaviksi ja kohonneiksi silloin, kun kysymyksessä on ns. kosteusvaurioindikaattori (mm. Acremonium-suku) tai aktinomykeetti.

# Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa

Tutkittujen huonetilojen seinä- ja lattiarakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI 1. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä 0 – 160. Rakenteessa voi olla vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta.

Tutkituissa tiloissa ei todettu kohonneita kosteuslukuarvoja.

# Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut

Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Keräysaika | Mineraalikuidut, kpl/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPK1 | Neuvola, 2. krs | Toimistohuone 3 | 22.10. – 5.11.13 | alle 0,07 |
|  |  |  | 22.10. – 5.11.13 | alle 0,07 |
| PPK2 | Musiikkiopisto, 3. krs | Luokka 10 | 22.10. – 5.11.13 | alle 0,07 |
|  |  |  | 22.10. – 5.11.13 | alle 0,07 |

Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen ohjearvoksi (säännöllisesti siivottavat pinnat) on ehdotettu 0,2 kpl/cm2 (Työterveyslaitos 2011).

# Rakennusmateriaalien asbesti

Materiaalinäyte otettiin 3. kerroksen lattiapinnoitteesta (luokka 11). Näytteistä tutkittiin asbesti elektronimikroskoopin ja röntgenmikroanalysaattorin avulla Mikrofokus Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Materiaalinäytteiden todettiin sisältävän seuraavaa:

| Näytteen-ottopiste | Kerros | Tila | Materiaalinäytteen kuvaus | Pvm | Materiaalinäytteen asbestisisältö |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM1 | 3. kerros | luokka 11 | vinyylilaatta | 5.11.2013 | sisältää asbestia (krysotiiliasbesti) |