# Sisäilman mikrobit

Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä cfu/m3 eli pesäkkeen muodostavien yksiköiden määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m3 | Bakteerit, pitoisuus, cfu/m3 | Sädesienet, pitoisuus, cfu/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 19 | Psykologi | 16.1.2009 | Yhteensä Penicillium sp. Chrysosporium sp. steriilit | 18 20% 20% 60% | 53 | 4 |
|  |  |  | 17.1.2009 | Yhteensä Penicillium spp. | 28 100% | 120 | 0 |
| M2 | 9 | Psykoterapeutti | 16.1.2009 | Yhteensä Penicillium sp. Paecilomyces sp. Sphaeropsidales-ryhmä | 11 34% 33% 33% | 85 | 0 |
|  |  |  | 17.1.2009 | Yhteensä Penicillium sp. Trichotecium sp. steriilit | 18 40% 20% 40% | 110 | 0 |
| M3 | 12 |  | 16.1.2009 | Yhteensä Geomyces sp. Penicillium sp. Cladosporium sp. Aspergillus versicolor steriilit | 21 33% 17% 17% 16% 17% | 160 | 0 |
|  |  |  | 17.1.2009 | Yhteensä Penicillium sp. Acremonium sp. steriilit | 18 60% 20% 20% | 160 | 0 |
| M4 | 4 | Sosiaalityöntekijä | 16.1.2009 | Yhteensä Acremonium sp. | 4 100% | 110 | 0 |
|  |  |  | 17.1.2009 | Yhteensä Penicillium sp. | 7 100% | 74 | 0 |
| M5 |  | Ulkoilma | 16.1.2009 | Yhteensä Penicillium sp. Cladosporium sp. hiivat steriilit | 110 20% 7% 40% 33% | 730 | 0 |
|  |  |  | 17.1.2009 | Yhteensä Penicillium sp. Aspergillus fumigatus hiivat steriilit | 130 42% 5% 32% 21% | 790 | 7 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilman lämpötila, °C | Sisäilman suhteellinen kosteus, % | Ulkoilman lämpötila, °C | Ulkoilman suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1.2009 | 20,8…23,3 | 12…14 | -4,8 | 39 |
| 17.1.2009 | 17,2…22,4 | 10…15 | -5,1 | 38 |

Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2008, Kansanterveyslaitoksen Koulujen kosteus- ja homevauriot –opas 2008) mukaan:

Sieni-itiöt

- pitoisuustaso 100-500 cfu/m3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta asuinhuoneistossa talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava,

- pitoisuustaso yli 500 kpl/m3 talviaikana asuinhuoneistossa on kohonnut,

- kivirakenteisten koulurakennusten pitoisuus talviaikana on yleensä alle 50 cfu/m3,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja.

Bakteerit

- pitoisuustaso yli 4500 cfu/m3 on kohonnut.

Sädesienet

- pitoisuustaso yli 10 cfu/m3 talviaikana on kohonnut,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 10 cfu/m3).

# Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa

Huonetilojen rakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI 1. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä 0-160. Rakenteessa on vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta.

Tutkitussa kohteessa ei todettu poikkeavia kosteuslukuarvoja.

# Sisäilman ammoniakki

Sisäilman ammoniakkipitoisuus määritettiin keräämällä ilmanäyte pumpun avulla rikkihapolla käsiteltyyn aktiivihiileen. Ammoniakki analysoitiin nestekromatografisesti dansulfonamidina UV-detektorilla Työterveyslaitoksen Työympäristön kehittäminen –osaamiskeskuksen Turun toimipisteen laboratoriossa. Pitoisuudet on esitetty mikrogrammoina kuutiometrissä, µg/m3. Ammoniakkipitoisuudet olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Ammoniakki- pitoisuus, µg/m3 | Lämpötila, °C | Suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 9 | Toimistohuone | 16.1.09 17.1.09 | <20 <20 | 22,0 22,4 | 13 10 |

Kohonneena sisäilman ammoniakkipitoisuutena pidetään yli 40 µg/m3:n ammoniakkipitoisuutta sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 mukaan.

# Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax –putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti Työterveyslaitoksen Työympäristön kehittäminen –osaamiskeskuksen Helsingin toimipisteen laboratoriossa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 9 | Toimistohuone | 16.1.09 | 45 |

Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat:

| Yhdiste | Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m3 |
| --- | --- |
|  | V1 |
| Aromaattiset yhdisteet: |  |
| Bentseeni | 0,7 |
| Tolueeni | 1 |
| Ksyleenit (p,m) | 0,7 |
| Aromaattiset yhdisteet yhteensä | 2,4 |
| Alkaanit: |  |
| Tetradekaani | 0,8 |
| 2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani | 3 |
| Alkaanit yhteensä | 3,8 |
| Karbonyylit: |  |
| Nonanaali | 1 |
| Dekanaali | 1 |
| Bentsaldehydi | 1 |
| Asetofenoni | 1 |
| Karbonyylit yhteensä | 4 |
| Esterit: |  |
| 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti (Texanol) | 1 |
| Esterit yhteensä | 1 |
| Alkoholit: |  |
| 1-Butanoli | 3 |
| 1,3-Butaanidioli** | 1 |
| 1,2-Propaanidioli | 21 |
| 2-Etyyli-1-heksanoli | 0,8 |
| Alkoholit yhteensä | 25,8 |
| Alkoholi- ja fenolieetterit: |  |
| 2-(2-Etoksietoksi)etanoli | 0,8 |
| 2-Fenoksietanoli | 0,7 |
| Alkoholi- ja fenolieetterit yhteensä | 1,5 |
| Muut yhdisteet: |  |
| Dekametyylisyklopentasiloksaani | 2 |
| Muut yhdisteet yhteensä | 2 |
| Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m3 | 40,5 |

** Määritetty tolueeniekvivalenttina, tunnistus Wileyn massaspektritietokanta. Pitoisuudet semikvantitatiivisia.

Sisäilman haihtuville orgaanisille yhdisteille ei ole ohjearvoa.

# Pinnoille laskeutuva pöly

Pinnoille laskeutuvaa pölyä kerättiin tiloihin kolmen viikon ajaksi asetettujen keräysalustojen avulla. Näytteet tutkittiin elektronimikroskooppilla ja röntgenmikroanalysaattorilla Mikrofokus Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Pinnoille laskeutuvan pölyn todettiin sisältävän seuraavaa:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Iv-kone | Keräysaika | Pölynäytteen koostumus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP1 | 9 | Toimistohuone | TK5 | 16 - 30.1.2009 | Pintapölynäyte koostuu tavanomaisista huonepölyhiukkasista. |

# Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut

Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Keräysaika | Mineraalikuidut, kpl/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PK1/1 PK1/2 | 9 | Toimistohuone | 16 - 30.1.2009 | alle 0,07 alle 0,07 |

Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen ohjearvoksi on ehdotettu 0,2 kpl/cm2 (Työterveyslaitos 2006).

# Sisäilman PM10-hiukkaset – massapitoisuus

Sisäilman PM10 -pitoisuutta seurattiin jatkuvatoimisella TSI DustTrak 8520 -mittalaitteella. Siinä mittaus perustuu laser-fotometriaan. Tuloksena saadaan PM10 –pitoisuuden keskimääräinen massapitoisuus ja massapitoisuuden muutokset ajan funktiona. Seuraavassa taulukossa on esitetty PM10 –massapitoisuudet:

| Mittauspiste | Tila | Pvm | Aika | PM10- pitoisuus, µg/m3 | PM10- pitoisuus, µg/m3, keskiarvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM1 | Huone 9, lipaston päällä, tilan 8 väliseinän vieressä | 22.1.2009 | Aamupäivä klo 9-12 Iltapäivä klo 12-16 | 6-16 2-9 | 10 4 |

PM10 –massapitoisuuden ajalliset muutokset on esitetty graafisesti erillisissä liitteissä.

# Sisäilman hiukkasmäärien seuranta - lukumääräpitoisuus

Sisäilman hiukkasmääriä selvitettiin päiväaikaan jatkuvatoimisella mittalaitteella sekä ilta- ja yöaikaan 15 minuutin jaksoissa. Mittalaitteena oli TSI:n hiukkaslaskuri P-Trak 8525, jonka mittausalue on 0,02 - 1 mikrometriä. Tulokset on esitetty käyttäen yksikköä kappaletta kuutiosenttimetrissä ilmaa, kpl/cm³. Tulokset olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Mittauspisteen kuvaus | Pvm | Aika | Lukumääräpitoisuus, kpl/cm3 | Lukumääräpitoisuus, kpl/cm3, keskiarvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HL1 | Huone 9, lipaston päällä, tilan 8 väliseinän vieressä | 22.1.2009 | Aamupäivä 9-12 Iltapäivä 12–16 | 787 - 3 909 934 - 1 290 | 1 843 1 083 |

Mittausjaksojen ajalta saadut tulokset on esitetty graafisesti erillisissä liitteissä.

# Ilmanvaihtokanavien mineraalikuidut

Ilmanvaihtokanavien sisäpintojen pölyä kerättiin kokoomanäytteinä. Näytteenottomateriaalin pinnalle painettiin geeliteippilevy, josta tutkittiin valomikroskooppisesti mineraalikuitupitoisuus laboratoriossa. Geeliteippilevyn pinnoilla todettiin mineraalikuituja (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti:

| Näytteen-ottopiste | Iv-kone | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Mineraalikuituja, kpl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPK1 | Tulo | Käytävältä huoneen 15 edestä | 22.1.2009 | 101 |

# Sisäilmaolosuhteiden seurantamittaukset

Tutkittavassa tilassa (huone 9) seurattiin sisäilman hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Mittaukset tehtiin Telairen ja TSI:n sisäilman laatuanalysaattoreilla. Tulokset olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Tila | Mittauspisteen kuvaus | Seuranta-aika | CO2-pitoisuus, ppm | Lämpötila, °C | Suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 9 | Toimistohuone | 16 - 22.1.2009 | 421-651 | 22,5 - 24,4 | 12 - 24 |

Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus vaihtelee normaalisti välillä 350 – 400 ppm.

Sisäilmastoluokituksen 2008 mukaiset luokitustasot ovat:	S1 ≤ 750 ppm

S2 ≤ 900 ppm

S3 ≤ 1200 ppm.

Seurantamittausten graafiset kuvaajat on esitetty erillisissä liitteissä, joista nähdään mitattujen suureiden vaihtelut eri vuorokauden aikoina.

# Painesuhdemittaukset

Tilojen painesuhteet ulkoilmaan ja muihin tiloihin nähden mitattiin mikromanometrin ja merkkisavun avulla. Ilmavirtaus kahden tilan välillä havaitaan jo yhden pascalin paine-erolla, jolloin ilmavirtaus voidaan todeta mittauspisteeseen päästettävän savun avulla. Tulokset olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Iv-kone | Tila | Vertailutila | Pvm | Tila ali-/ ylipaineinen | Paine-ero Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE1 | TK5 | Huone 4 | Käytävä | 16.1.09 17.1.09 | Ylipaineinen Ylipaineinen | 6-7 11 |
| PE2 | TK5 | Huone 4 | Ulkoilma | 16.1.09 17.1.09 | Alipaineinen Alipaineinen | 2-4 2-4 |
| PE3 | TK5 | Huone 9 | Käytävä | 16.1.09 17.1.09 | Ylipaineinen Ylipaineinen | 11-12 4 |
| PE4 | TK5 | Huone 9 | Ulkoilma | 17.1.09 | Alipaineinen | 7-9 |
| PE5 | TK5 | Huone 12 | Käytävä | 16.1.09 17.1.09 | Alipaineinen Alipaineinen | 6-7 2 |
| PE6 | TK5 | Huone 12 | Ulkoilma | 16.1.09 17.1.09 | Alipaineinen Alipaineinen | 3-4 5-6 |
| PE7 | TK5 | Huone 19 | Käytävä | 16.1.09 17.1.09 | Ylipaineinen Ylipaineinen | 3-4 2 |
| PE8 | TK5 | Huone 19 | Ulkoilma | 16.1.09 17.1.09 | Alipaineinen Alipaineinen | 3-4 3-5 |

# Ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaukset

Huonetilojen ilmavirtoja määritettiin TSI AccuBalance 8370 –ilmavirtamittarilla, Alnor GGA-55P -termoanemometrilla ja ilmavirtojen mittapäällä sekä TSI:n mikromanometrilla ja mittaamalla venttiileiden asentoja. Mitattuja ilmavirtoja verrataan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoihin, jotka koskevat uuden rakennuksen ilmanvaihtoa. Mittausten kokonaismittausvirhe on (20%. Ilmavirrat olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Pvm | Tila | Mitattu tuloilmavirta, dm3/s | Ohjearvo (D2), ulkoilmavirta, dm3/s | Mitattu poistoilmavirta, dm3/s | Ohjearvo (D2), poistoilmavirta, dm3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 22.1.09 | Huone 19 | 43 | 24 | 24 | ei ohjearvoa |
| I2 | 22.1.09 | Huone 9 | 45 | 34 | 19 | ei ohjearvoa |