Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI  17.9.2003

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA18

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA18, mikrobitutkimus 4.9.2003

KOHDE		Metsikköpolun päiväkoti, Kukinkuja 14, 01620 Vantaa,

IV -kanavat ja IV -kone

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VA19.  48. Ryhmähuone, tuloilmakanavan suu 		V  -	+

(melko puhdas)				 	Penicillium

M 	+  	-

homeitiöitä ja -rihmaton paloja;

( nokea, ym.)

VA20.  30. Liikunta, tuloilmakanavan suu 	 	V  -	-/+

(pölyinen) 					Lecythophora

M 	+  	-

homeitiöitä ja -rihmastoa;

(siitepölyä runsaasti,

nokea, ym.)

VA21.  3. Leikki/lepohuone, tuloilmakanavan suu 	V  -	+

(melko pölyinen) 				Aspergillus niger

Aspergillus candidus

M 	+  	-

homeitiöitä ja -rihmastoa;

(siitepölyä ja nokea, ym.)

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Ilmanvaihtokoneen suodatinkammio ja suodattimet olivat puhtaita. Kammiossa ei ollut havaittavissa kastumisjälkiä. Tämän vuoksi mikrobinäytteiden ottamista

IV -koneesta ei pidetty tarpeellisena.

Leikki/lepohuoneen 48 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä VA19 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja -rihmaston paloja. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin nokea, ym. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Tuloilmakanavan suu oli melko puhdas.

Liikuntatilan 30 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä VA20 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin nokea ja runsaasti siitepölyä, ym. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Tuloilmakanavan suu oli pölyinen.

Leikki/lepohuoneen 3 tuloilmakanavan suulta otetusta näytteestä VA21 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Lisäksi mikroskopoimalla todettiin nokea ja siitepölyä, ym. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Tuloilmakanavan suu oli pölyinen.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella ilmanvaihtokanaviston puhdistamista.

Espoossa   17.9.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.