Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus	TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 26.11.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA213MAAUUNINPPK  B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-	VANTAA213MAAUUNINPPK  B, rakenneavausten pikamikrobitutki -

EHDOTUKSET	mus 19.11.2008

KOHDE		Maauuninpolun päiväkoti, Maauuninpolku 1, 01450 Vantaa,

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

VARASTOT 30 ja 31

Suosittelemme varastojen katon betonipintaan nojaavien puuosien poistamista.

Suosittelemme kaikkien puuosien ja eristevillojen poistamista kattoikkunoiden juuresta. Kaikki vanhat puuosat on syytä poistaa, koska niissä on runsasta mikrobikasvua huolimatta siitä, että niissä on vain paikoitellen ja vähän kastumisjälkiä. Suosittelemme kaikkien jäljellejäävien pintojen desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla.

Suosittelemme kattoikkunan juuren konstruoimista uudelleen niin, ettei lämmin ja kostea sisäilma pääse rakenteiden sisälle ja aiheuttamaan kondenssia kylmillä pinnoilla. Suosittelemme käyttämään kestopuuta tai vähinään Novitrol 483:lla suojattua puutavaraa, jos rakenteisiin joudutaan käyttämään uusia puuosia.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Tietoa on myös Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RATU –kortissa 82 – 0239 Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku.

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohta

III 7.6 MIKROBIOLOGISET OLOT, s 75: ”... Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Tämän vuoksi kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt on poistettava.”

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohdan 7.6 Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen, s. 83 mukaan ”Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen vaatii yleensä kosteusvaurioihin perehtyneiden rakennusalan asiantuntijoiden ammattitaitoa oikeiden rakennusteknisten korjausratkaisujen löytämiseksi… Kostuneet rakennusmateriaalit, jotka ovat mikrobien vaurioittamia, on yleensä vaihdettava puhtaisiin materiaaleihin. Korjaustöiden aikana on huolehdittava korjauskohteen riittävästä eristämisestä esimerkiksi osastoimalla.”

ULKOSEINÄT

Ulkoseinien avauksen yhteydessä todettiin, että seinien alareunoissa on kovalevykaistoja ja niissä runsasta, haisevaa mikrobikasvustoa.

Suosittelemme ulkoseinien alareunojen avaamista kovalevykaistojen ja eristevillojen poistamista sekä jäljellejäävien, puhdistettujen pintojen desinfiointia ja suojaamista Novitrol 483:lla. Tämän jälkeen seiniin voidaan asentaa uudet villat, jos seinään voidaan tehdä lämpö- ja kosteusteknisesti oikein toimiva rakenne. Suosittelemme tiiliverhouksen alapuolisen tuuletuksen järjestämistä avaamalla seinien alareunoista tiilisaumoja.

Rakennuksen tiiliverhous kastuu viistosateilla. Suosittelemme tiiliverhouksen käsittelyä siloksaaniliuoksella (Novosilan). Käsittely estää tehokkaasti veden imeytymisen kapillaarisesti tiiliverhoukseen. Käsittely ei muuta ulkoseinien ulkonäköä eikä muodosta mitään kalvoa tiilien pintaan. Käsittelyliuos saadaan sekoittamalla 1 litra

Novosilan:ia 10 litraan vettä.

Espoossa 26.11.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.