Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus		 	TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 2.4.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA197MARTINLAAKSONK B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-	VANTAA197MARTINLAAKSONK B, oireilutilojen mikrobitutkimus

EHDOTUKSET	18. ja 19.3.2008

KOHDE		Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 4, 01620 Vantaa

KÄYTETTÄVISSÄ	Koulun oireiluselvitys

OLLUT AINEISTO

Humi-Gropu Oy, kosteusmittausraportti 071101.

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Kirjasto

Suosittelemme pölyn poistamista hyllyjen päältä.  Suosittelemme harkitsemaan takatilan seinän alareunan avaamista ikkunan kohdalta ja rakenteen visuaalista tarkastamista.  Avaamisen tarkoituksena on selkeämmän kuvan saaminen rakenteen todellisesta kunnosta. Mikrobinäytteestä NK4 saatiin viitteitä mahdollisesta homekasvusta. Toimen mahdollisuus on, että näytteestä todettu mikrobisto on peräisin epätavallisesta ulkoilman vuotovirtauksesta rakneteessa.

EN1

Suosittelemme liitutaulun alareunassa olevan listan tiivistämistä ja sulkemista päistään niin, että taulun pesuvedet eivät pääse valumaan seinän alareunaan ja vaurioittamaan sitä. Pesuveden käyttöön on myös syytä kiinnittää huomiota.

Suosittelemme liitutauluseinän alaosan avaamista ja kaikkien pilaantuneiden materiaalien poistamista. Suosittelemme jäljellejäävien, puhdistettujen pintojen desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla sekä seinän alaosan konstruoimista uudelleen. Suosittelemme, että seinän alaosa rakennetaan sellaiseksi, että mahdolliset seinää pitkin tulevat valumavedet tai lattialle joutunut vesi ei pääse tunkeutumaan seinän materiaaleihin ja rakenteisiin.

BL2

Suosittelemme tiilisen liitutauluseinän sähkökotelon johtimien suojaputkien tiivistämistä mahdollisimman ilmatiiviiksi tarkoitukseen sopivalla massalla. Tarkoituksena on estää vuotovirtaukset sisälle sähköjohtimien suojaputkien kautta. Suosittelemme tarvottaessa myös itse kotelon tiivistämistä.

BL1

Suosittelemme lattian ja seinien välisten rakojen puhdistamista ja tiivistämistä elastisella massalla.

Suosittelemme ulkoseinän pilarin juuressa olevan viemäriputkikotelon purkamista, katossa ja lattiassa olevien läpivientien sekä mahdollisten muiden vuotovirtausreittien tiivistämistä. Suosittelemme kotelon korvaamista uudenaikaisilla kourueristeillä ja suojaputkella.

Auditorio

Suosittelemme maalin ja tasoitteen poistamista (osastoituna ja alipaineistettuna) riittävän laajalti sivuseinän pinnoitevauriokohdista puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme puhdistettujen betonipintojen desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla. Käsittelyn jälkeen pinnat voidaan tasoittaa ja maalata.

Ylhäältä päin laskettuna sivuseinustan kuudennen porrasaskelman muovimatto on kuprulla. Suosittelemme muovimaton ja tasoitteen poistamista puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme puhdistetun betonipintojen desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla sekö uuden muovimaton asentamista paikoilleen.

Sekä seinän että lattian puhdistuksen aikaista pölyämistä voidaan haluttaessa vähentää kostuttamalla työstettävät kohdat Novitrol 483:lla.

Ranskanluokka

Suosittelemme liitutaulan alareunassa olevan listan tiivistämistä ja sulkemista päistään niin, että taulun pesuvedet eivät pääse valumaan seinän alareunaan ja vaurioittamaan sitä. Pesuveden käyttöön on myös syytä kiinnittää huomiota.

Suosittelemme liitutauluseinän alaosan avaamista ja kaikkien pilaantuneiden materiaalien poistamista. Suosittelemme jäljellejäävien, puhdistettujen pintojen desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla sekä seinän alaosan konstruoimista uudelleen. Suosittelemme, että seinän alaosa rakennetaan sellaiseksi, että mahdolliset seinää pitkin tulevat valumavedet tai lattialle joutunut vesi ei pääse tunkeutumaan seinän materiaaleihin ja rakenteisiin.

Suosittelemme kattoikkunan tiivistämistä niin, että sen kautta ei pääse enää tulemaan vettä sisälle. Suosittelemme pilaantuneiden levyjen, eristevillojen ja mahdollisten muiden esiin tulevien pilaantuneiden materiaalien poistamista. Suosittelemme jäljellejäävien puhdistettujen pintojen desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla.

MA2

Suosittelemme isomman tiskipöydän alaosan vaurioituneiden pohja- ja sivulevyjen uusimista tai koko tiskipöydän vaihtamista uuteen. Pelkkä isomman tiskipöydän poistaminen riittää, jos opetustilan nykyisessä käytössä riittää yksi pesupiste: pieni tiskipöytä.

Suosittelemme lattian PVC –laattojen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla ja lattian laatoittamista keraamisilla laatoilla. Lattiaa ei tarvitse kuivattaa, jos se laatoitetaan.

IV –koneet

Suosittelemme lasivillaeristeiden poistamista IV –koneista.

KO2

Suosittelemme oikeassa ulkonurkassa olevan kotelon avaamista ja pilaantuneiden materiaalien poistamista sekä jäljellejäävien pintojen puhdistamista ja desinfiointia. Suosittelemme koteloon rakennusteknisiä parannuksia, joilla voidaan estää vaurioiden uusiutuminen esimerkiksi tekemällä kotelo kosteutta kestävistä materiaaleista.

Suosittelemme takatilassa olevan vaurioituneen kaapin poistamista sisätiloista.

Suosittelemme lattian PVC –laattojen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla ja lattian laatoittamista keraamisilla laatoilla. Lattiaa ei tarvitse kuivattaa, jos se laatoitetaan.

KU2

Suosittelemme liitutauluseinän alaosan avaamista ja kaikkien pilaantuneiden materiaalien poistamista. Suosittelemme jäljellejäävien, puhdistettujen pintojen desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla sekä seinän alaosan konstruoimista uudelleen. Suosittelemme, että seinän alaosa rakennetaan sellaiseksi, että mahdolliset seinää pitkin tulevat valumavedet tai lattialle joutunut vesi ei pääse tunkeutumaan seinän materiaaleihin ja rakenteisiin. On mahdollista, että seinä ei ole vaurioitunut liitutaulun puhdistusvesistä vaan seinän levytyksen takana olevan maanvaraisen seinän kosteudesta.

Lopullinen korjaussuunnitelma on mahdollista laatia seinän avaamisen jälkeen, kun saadaan parempi käsitys vaurion laajuudesta ja vaurion aiheuttaneista syistä. On mahdollista, että vauriot ovat vähäisiä.

Tekstiililuokka ja tekstiilivarasto 1.026

Suosittelemme tekstiililuokan lattiassa olevan halkeaman korjaamista.

Suosittelemme lattioiden PVC –laattojen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti lattioiden kosteilta alueilta järkevässä laajuudessa. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla ja lattian laatoittamista keraamisilla laatoilla. Lattiaa ei tarvitse kuivattaa, jos se laatoitetaan.

Suosittelemme maalin ja tasoitteen poistamista riittävän laajalti varaston sivuseinän pinnoitevauriokohdasta puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme puhdistetun betonipinnan desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla. Käsittelyn jälkeen seinä voidaan tasoittaa ja maalata.

Seinän puhdistuksen aikaista pölyämistä voidaan haluttaessa vähentää kostuttamalla työstettävät kohdata ensin Novitrol 483:lla.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Tietoa on myös Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RATU –kortissa 82 – 0239 Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku.

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohta

III 7.6 MIKROBIOLOGISET OLOT, s 75: ”... Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Tämän vuoksi kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt on poistettava.”

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohdan 7.6 Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen, s. 83 mukaan ”Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen vaatii yleensä kosteusvaurioihin perehtyneiden rakennusalan asiantuntijoiden ammattitaitoa oikeiden rakennusteknisten korjausratkaisujen löytämiseksi… Kostuneet rakennusmateriaalit, jotka ovat mikrobien vaurioittamia, on yleensä vaihdettava puhtaisiin materiaaleihin. Korjaustöiden aikana on huolehdittava korjauskohteen riittävästä eristämisestä esimerkiksi osastoimalla.”

Espoossa 2.4.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.