MARTINLAAKSON KOULU

RLVISA - KUNTOARVIO

Vantaalla  26.11.2003

Toni Salminen

Tarkastaja

Sisällysluettelo

JOHDANTO	5

Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma	5

Kiireelliset toimenpiteet	5

PTS-ehdotus	5

Kuntoarvion tulosten esittely	6

1 YHTEENVETO	7

1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet	7

1.1.1 Piha-alueet	7

Kiireelliset toimenpiteet	7

1.1.2 Rakennuksen rakenteet	7

Kiireelliset toimenpiteet	7

1.1.3 Yleistilat	7

Kiireelliset toimenpiteet	7

1.1.5 LVI-järjestelmät	8

Kiireelliset toimenpiteet	8

1.1.6 Sähkö- ja tietojärjestelmät	8

1.2	YHTEENVETO	9

1.2.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus	9

1.2.2 LVI-tekninen PTS-ehdotus	10

1.2.3 Sähkötekninen PTS-ehdotus	11

1.3 RLVIAS- PTS  YHTEENVETO	12

2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT	13

2.1 Kiinteistön perustiedot	13

2.2 Korjaushistoria	13

2.3 Asiakirjaluettelo	13

2.4 Kuntoarvion toteutus	13

2.5 Asukaskyselyn keskeiset tulokset	13

3 KUNTOARVION TULOKSET	14

3.1    RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO	14

D      ULKOALUEET	14

F       RAKENNUSTEKNIIKKA	16

F4    YLÄPOHJARAKENTEET	19

F6   SISÄPINNAT	19

3.2. LVI TEKNINEN KUNTOARVIO	22

Lämmitysjärjestelmät (G1)	22

Lämmöntuotanto (G11)	22

Lämmönjakelu (G12)	22

Lämmönluovutus (G13)	24

Eristykset (G14)	25

Rakennusautomaatiojärjestelmät	25

Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2)	26

Vedenkäsittelylaitteet (G21)	26

Vesijohtoverkostot (G22)	26

Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit (G22.1)	26

Viemäriverkostot (G23)	27

Vesi- ja viemärikalusteet (G24)	27

Eristykset (G25)	28

Ilmastointijärjestelmät (G3)	28

Ilmanvaihdon kanavat (G33.1)	29

Poistoilmaelimet (G33.2)	29

Korvausilmaelimet (G33.3)	29

Kylmätekniset järjestelmät (G4)	30

3.3. SÄHKÖTEKNINEN KUNTOARVIO	30

Aluesähköistys (H11)	30

Piha- ja aluevalaisimet (H11.1)	31

Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2)	31

Pääkeskukset (H22.1)	31

Muut keskukset (H22.2)	32

Johtotiet (H3)	32

Johdot ja niiden varusteet (H4)	32

Valaisimet (H5)	33

Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6)	34

Puhelinjärjestelmät (J1)	34

Antennijärjestelmät (J2)	34

Turva ja valvontajärjestelmät (J 5)	35

3.4 Energiatalouden arviointi	35

3.5 Kiinteistönhoidon kehitystarpeiden arviointi	37

### JOHDANTO

Tässä kuntoarvioraportissa käsitellään Martinlaakson koulun Martinlaaksonpolku 4 sijaitsevan kiinteistöjen tilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan mahdollisia lisätutkimuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS-osaan sisältyvät ehdotettujen toimenpiteiden ajoitus ja kustannusennusteet budjetointia varten.

## Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma

Kuntoarviota voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman laadinnassa. Kiinteistönomistaja laatii tai laadituttaa kunnossapitosuunnitelman

kuntoarvion ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella. Korjausohjelmassa otetaan huomioon paitsi rakennuksen teknisestä kunnosta, myös tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta, asukkaiden toiveista tms. syistä aiheutuvat kunnostus- ja muutostarpeet ja sovitetaan ne taloudellisiin resursseihin.

Raportissa ei oteta kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin, joten ne kiinteistönomistajan tulee selvittää ja ottaa huomioon lopullista korjausohjelmaa

laatiessaan.

## Kiireelliset toimenpiteet

Raportin yhteenveto-osan alussa on tiivistelmä kiinteistön arvioidusta kunnosta ja kiireellisistä toimenpiteistä.

## PTS-ehdotus

Raportin PTS-osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportin PTS-ehdotuksissa esitetyt kustannusarviot ovat ennusteita budjetointia varten.

Ne ovat vuoden 2003 kustannustasossa ja sisältävät arvonlisäveron 22 %.

Yksittäisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden

kustannukset, esimerkiksi vesi- ja viemäriremontti sisältää rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Arvioihin eivät sisälly mahdolliset suunnittelu- ja valvontakustannukset.

PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat:

1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava

2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta

3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarvetta

4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava.

## Kuntoarvion tulosten esittely

Kuntoarvion tuloksia käsittelevissä luvuissa on noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä:

– Ensin kuvataan olemassa olevan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet.

– Seuraavaksi todetaan nykytilanne ja kohteessa tehdyt havainnot.

– Lopuksi annetaan toimenpide-ehdotukset. Ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta kiireelliset tekemättömiksi todetut huoltotoimenpiteet on esitetty.

Helsingissä  26.11.2003

Ilkka Piittisjärvi YIT Kiinteistötekniikka Oy

Kuntoarvion vastuuhenkilö

Kuntoarvion suorittajat

LVI-järjestelmät:

Toni Salminen, YIT Kiinteistötekniikka Oy

Aluerakenteet ja rakennustekniikka:

Rauno Pakkanen  Tutkimuskortes Oy

Sähkö- ja tietojärjestelmät:

Matti Vaara, Masacomp Oy

# 1 YHTEENVETO

## 1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet

## Rakennustekniikka

Kiinteistö on ikäisekseen tyydyttävässä kunnossa.

Ulkoverhouksen betonipinnoissa on jonkin verran teräskorroosion aiheuttamia lohkeamia. Teräskorroosiovauriot ovat aiheutuneet liian lähelle betoninpintaa jääneistä teräksistä. Julkisivuelementit ja peltijulkisivu ovat hyväkuntoisia lukuun ottamatta töherryksiä ja niiden puhdistamisesta aiheutuneita jälkiä. Räystäs-, ikkuna- yms. pellit ovat hilseilleet ja ovat osin ruosteisia. Julkisivun puuosat ovat pääosin huonokuntoisia.

Ikkunat ovat pääosin kiinteitä kolmilasisia ja ne ovat hyväkuntoisia, tosin puuosat kaipaavat huoltomaalausta. Ulko-ovet ovat alkuperäisiä ja niiden kunto on tyydyttävä.  Lämpö- ja tiiveysteknisistä syistä niiden vaihtamista uusiin kannattaa harkita myöhemmässä vaiheessa.

Huopakatto on hyväkuntoinen, veden lätäköitymistä on lähinnä IV-konehuoneiden katoilla.

Sisäpuolen tilat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Rakenteellisia ongelmia ei juurikaan ole, mutta yleisvaikutelma on nuhruinen ja sisätilat kaipaavat pintaremonttia.

## Välittömästi korjattavat puutteet

Ei ole

## Lisätutkimukset

Julkisivuelementtien kuntotutkimus 1 – 3 vuoden kuluessa.

## Kosteusvauriot

Kohonneita kosteuspitoisuuksia pintakosteusmittarilla löytyi pukuhuoneiden suihkutilojen kahden alimman seinälaatan alla vesipisteiden läheisyydessä, lukemat eivät kuitenkaan olleet hälyttäviä. Liikuntasalin katsomon takana olevassa seinässä on merkittäviä kosteusvaurioita.

## 1.1.5 LVI-järjestelmät

Lämpöjohtoverkostossa on  osittain alkuperäiset linjansäätö- ja sulkuventtiilit, jotka olisi syytä uusia palloventtiileiksi. Samassa yhteydessä olisi syytä uusia pattereiden venttiilit termostaattisiksi ja tasapainottaa verkosto.

Käyttövesiputkisto- ja jätevesiviemäriputkisto on osittain alkuperäistä viemärit valurautaisia ja kylmävesi sinkittyä teräsputkea.

Huoneistoissa on koneellinen ilmanvaihto ja ilmanvaihdon nuohousajankohdasta ei ole tietoa.

## Kiireelliset toimenpiteet

- vesikalusteiden korjaukset

- ilmanvaihtokanavien nuohous

## 1.1.6 Sähkö- ja tietojärjestelmät

Sähköjärjestelmien piirustuksista oli käytettävissä keskuskaaviot ja tasopiirustukset.

Piha-alueen valaistustaso on kohtalalainen. Pihavalaistuksen parantamista kannattaa pohtia, koska se lisää viihtyvyyden lisäksi myös turvallisuutta ja ehkäisee ilkivaltaa.

Opetustilojen valaistustasoissa on jonkin verran eroja eri mittauspisteiden välillä. Käytävillä oli käytössä vain osa valaisimista, josta johtuen käytävien valaistustaso oli vaatimaton.

Loistelamppuja uusittaessa olisi järkevää tehdä ns. ryhmävaihtoja, jolloin kyseiseen tilaan vaihdetaan kerralla kaikki loistelamput ja sytyttimet.

Paloilmoitin on ESMI PFY1800, johon on vaikea saada varaosia, joten on syytä varautua paloilmoituskeskuksen ja mielellään myös ilmaisimien uusimiseen.

Sähköteknisessä PTS-ehdotuksessa on paloilmaisimille annettu kappalehinta, joten kokonaiskustannuksen saamiseksi on ilmaisimien määrä selvitettävä.

Ovimerkkivalaistus on alkuperäinen ja sen uusiminen on lähivuosina edessä.

Pelastustoimelta on tulossa uudet määräykset merkki- ja turvavalaistuksesta, jotka kannattaa                     ottaa huomioon ennen kuin merkkivalaistuksen uusimista suunnitellaan.

## YHTEENVETO

## 1.2.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan PTS-ehdotus

Kustannustaso 09/2003. Hintoihin sisältyy alv 22%

1) Kuntoluokka			1 Ei korjaustarvetta 	10	 vuoden sisällä

2 Korjaustarve		4 ...10	 vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1 ...4 	 vuoden sisällä

4 Korjaustarve 		0 …1 	 vuoden sisällä

## 1.2.2 LVI-tekninen PTS-ehdotus

Kustannustaso 09/2003. Hintoihin sisältyy alv 22%

1) Kuntoluokka			1 Ei korjaustarvetta 	10	 vuoden sisällä

2 Korjaustarve		4 ...10	 vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1 ...4 	 vuoden sisällä

4 Korjaustarve 		0 …1 	 vuoden sisällä

## 1.2.3 Sähkötekninen PTS-ehdotus

Kustannustaso 09/2003. Hintoihin sisältyy alv 22 %

1)Kuntoluokka	1 Ei korjaustarvetta	10      	vuoden sisällä

2 Korjaustarve 		4…10 	vuoden sisällä

3 Korjaustarve 		1…4  	vuoden sisällä

4 Korjaustarve		0…1  	vuoden sisällä

# 1.3 RLVIAS- PTS  YHTEENVETO

# 2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT

## 2.1 Kiinteistön perustiedot

Seuraavat perustiedot on kerätty isännöitsijän toimittamasta kiinteistön isännöitsijältä.

Rakennustyyppi 				Liike- ja palvelurakennus

Rakennuksia				           1 kpl

Valmistumisvuosi 				1974

Kerrokset, , kpl 		                       1-2

Huoneistoja

Portaita

Tilavuus, m3 					39700

## 2.2 Korjaushistoria

Tiedot aikaisemmista korjauksista on saatu kouluisäntä Tuomo Ahtiaiselta

## 2.3 Asiakirjaluettelo

Käytössä ovat olleet seuraavat asiakirjat:

– LVI- piirustukset. Rakennuspiirustukset ja -selostus

## 2.4 Kuntoarvion toteutus

Kuntoarvion laadinnassa on noudatettu ohjekortissa KH 90-00246, LVI 01-10279. Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio. Otsikoissa olevat tunnukset viittaavat tähän nimikkeistöön. Raportin otsikointi ja käsittelyjärjestys ovat ohjekortin mallisisällysluettelon mukaiset.

Kiinteistötarkastuksessa kävimme teknisissä tiloissa  ja luokkahuoneissa

## 2.5 Asukaskyselyn keskeiset tulokset

Kiinteistössä ei järjestetty tämän kuntoarvion yhteydessä asukaskyselyä.

# 3 KUNTOARVION TULOKSET

# 3.1    RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO

## D6 Viherrakenteet

Puita on lähellä seinää itäpäädyssä, se saattaa lisätä seinän kosteusrasitusta ( kuva 1 ).

## D7 Päällysrakenteet

Alueiden kallistukset näyttävät riittäviltä, ja sokkelien reunoilla on sepelitäyttö. Paikoin maanpinta on liian lähellä julkisivuelementtiä ( kuva 2 )

## D9 Ulkopuoliset rakenteet

Sisäänkäyntien katokset ovat välttävässä kunnossa rakenteellisesti, ulkonäöllisesti heikossa ( kuva 3 ). Teräsrungot ja peltikatteet ovat kaikissa ruostuneita, lukuun ottamatta uusittua katosta itäsivulla. Tukimuurit ovat rapautuneet ja säröilleet ( kuva 4 ).

Toimenpide-ehdotukset

Katokset tulee uusia 1 – 4 vuoden kuluessa. Tukimuurit pitää suihkupuhdistaa ja pinnoittaa.

## E4 Putkirakenteet

### E43 Salaojat

Toimivuus tarkastettava erillisellä tutkimuksella,

## F1 Perustukset

Rakennus on perustettu teräsbetonisen anturan varaan, eteläosassa sokkeli ja kellarillisissa osissa perusmuuri. Perusmuurissa ja sokkelissa on muutamia teräskorroosion aiheuttamia lohkeamia liian pintaan jääneiden terästen takia, pahimmillaan lohkeamat ovat sisäpihan perusmuurissa ( kuvat 5, 6 ja 7 ). Sokkeleissa on myös jonkin verran pakkasrapautumisen aiheuttamaa säröilyä.

Toimenpide-ehdotukset

Perusmuurien ruosteiset teräkset on piikattava esiin, puhdistettava ne ja ruostesuojattava, paikattava aukot laastilla ja ylitasoitettava pinnat. Myös rapautuneet pinnat tulee poistaa, paikata ja ylitasoittaa. Samassa yhteydessä tulee tarkastaa maanpinnan alla olevan perusmuurin vesieristys.

## F2 Rakennusrunko

### F21 Väestönsuoja

Väestönsuoja sijaitsee alakerroksessa ja sitä käytetään bändien harjoitustilana.

### F23 Portaat

Kaikki sisäportaat ovat tyydyttävässä kunnossa, kaiteet ovat hieman matalia nykyisiin määräyksiin nähden.

### F24 Kantavat väliseinät

Liikuntasalin paikallavaletuissa seinissä halkeamia on jonkin verran, lähinnä työsaumojen kohdilla ( kuva 8).

Toimenpide-ehdotukset

Halkeamat tulisi injektoida, samalla kun jokin pintaremontti on käynnissä.

### F25 Pilarit

Kantavat teräsbetoniset pilarit hyväkuntoisia.

### F26 Palkit

Teräsbetoniset kantavat palkit ovat pääosin hyväkuntoisia.

## F3 Julkisivut

### F31 Ulkoseinät

Ulkoseinät ovat pääosin sandwich- elementtejä. Ne ovat pääosin hyväkuntoisia eikä lohkeamia tai käyristymisiä juurikaan ole. Alkavia teräskorroosion aiheuttamia halkeamia oli muutama ( kuva 9 ). Koska julkisivuilla on havaittavissa myös kosteusrasitusta ( kuva 10 ), kannattaa julkisivuille tehdä kuntotutkimus 1 – 3 vuoden kuluessa.  Saumat ovat hyväkuntoiset, mutta paikoin oli massaa poistettu ( kuva 11 ). Julkisivuja on töhritty, ja töhryt sekä puhdistuksesta jääneet jäljet huonontavat muutoin siistiä ulkonäköä ( kuva 12 ). Peltijulkisivut ovat myös hyvässä kunnossa. Räystäs-, ikkuna-, yms. suojapelleistä on maali hilseillyt monin paikoin ja pelti on ruostunut ( kuvat 13 ja 14 ).

Toimenpide-ehdotukset

Töhryt poistetaan. Suojapellit puhdistetaan ja maalataan uudelleen tai vaihdetaan uusiksi. Saumaukset korjataan.

### F 32 Ikkunat

Ikkunat ovat kolme lasisia kiinteitä lämpölasielementtejä. Tuuletusikkunat ovat kaksi lasisia. Ne ovat hyväkuntoisia, muutamia tiivisteen rikkoontumisia tai irtoamisia oli havaittavissa. Puuosat ovat pääasiallisesti tyydyttävässä kunnossa sisäpuolella ( kuva 15 ), mutta ulkopuolella jopa heikossa kunnossa, kuten myös peltiosat ( kuva 16 ).

Toimenpide-ehdotukset

Silikonitiivistysten tarkastaminen ja korjaaminen tarvittaessa. Ikkunapuitteiden huoltomaalaus sisä- ja ulkopuolelta. Ulkopuolella tarvittaessa pahiten vaurioituneiden puuosien vaihto.

### F 33 Ulko-ovet

Ulko-ovet ovat alkuperäisiä teräsovia ja ulkonaisesti tyydyttävässä kunnossa. Niiden eristyskyky ja tiiveys ovat välttävät ( kuva 17 ).

Toimenpide-ehdotukset

Ovet ovat uusittava 5 – 10 vuoden kuluttua.

### F 34.2 Tikkaat

Katolle vievät alkuperäiset metallirakenteiset portaat ovat tyydyttävässä kunnossa. Myös näissä huoltomaalaus tarpeellinen.

## F4 Yläpohjarakenteet

### F 41 Yläpohja

Yläpohjan rakenne ei hallussamme olevista piirustuksista selvinnyt.

### F41.1 Vesikatto ja katon varusteet

Rakennuksen huopakatteellinen tasakatto on pääosin tyydyttävässä kunnossa, kaadot ovat suhteellisen hyvät eikä vettä lammikoitunut kuin paikallisesti. Pahin paikka on portaiden vieressä oleva kapea väylä ( kuva 18 ). Lähes kaikkien ilmastointihuoneiden katoille lammikoitui vesi ( kuva 19 ). Kattoikkunoiden tiivisteet paikoin rikki ( kuva 20 ).

Toimenpide-ehdotukset

Kattokallistukset saatava riittäviksi varsinkin IV-konehuoneiden katoilla. Kattoikkunoiden tiivisteet uusittava, tarvittaessa rikkinäisten ikkunoiden vaihto.

### F42 Räystäät ja kourut sekä syöksytorvet

Koska syöksytorvet ovat rakennuksen sisäpuolella, on niiden huoltoon ja toimivuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota.

## F5 Täydentävät sisäosat

### F 51 Sisäovet

Sisäovet ovat alkuperäisiä ja tyydyttävässä kunnossa ja lukot toimivat moitteettomasti. Muutamissa ovissa maalaustarvetta ( kuva 21 ).

## F6 Tilojen pintarakenteet

### F61 Seinäpinnat

Seinäpinnat pääosin välttävässä kunnossa. Maalipinnat ovat nuhruisia ja sisäseinälevyjen pinta on useassa paikassa irronnut ( kuva 22 ). Liikuntasalin katsomon seinän yläosassa ikkunoiden alla pahoja kosteusvaurioita ( kuva 23 ). Seinissä on erittäin vähän halkeamia, tiiliseinissä painumisen aiheuttamia ja mm. liikuntasalin korkeassa seinässä työsaumat halkeilleet samoin pesuhuoneessa työsauma halkaissut laatoitusta ( kuva 24 ). Muutamasta laatasta on irronnut lasitus ( kuva 25 ).

Toimenpide-ehdotukset

Kaikki seinäpinnoille lukuun ottamatta jo remontoitua siipeä,  tulisi tehdä pintaremontti 3-5 vuoden kuluessa.

### F62 Kattopinnat

Sisäkatot ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa

### F63 Lattiapinnat

Kaikki lattiapinnat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Muutamia linoleum laattoja on irronnut pääasiallisesti liikuntasaumojen ja ulko-ovien lähistöllä ( kuva 26 ). Lämmönjakohuoneen ( kuva 26 ) ja auditorion näyttämön ( kuva 27 ) lattiat vaativat kunnostusta.

Toimenpide- ehdotukset

Irronneet ja rikkoutuneet linoleum- laatat uusitaan. Näyttämön ja lämmönjakohuoneen lattiat hiotaan ja pinnoitetaan. Ne voidaan tehdä myös suuremman pintaremontin yhteydessä.

# 3.2. LVI TEKNINEN KUNTOARVIO

## Lämmitysjärjestelmät (G1)

## Lämmöntuotanto (G11)

Lämmönsiirtimet

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon ja lämmönjakohuoneessa on kaksi siirrintä, jotka palvelevat lämpöjohtoverkostoa (teho 1200 kW) ja käyttövesiverkostoa

(teho 600 kW). Siirtimien valmistajana on Cetetherm. Lämmönjakohuoneessa olevat putket on eristetty villakourulla ja päällystetty PVC muovilla.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

Mittarit

Lämmönjakohuoneen painemittarit ovat osoitinmittareita. Mittarit ovat tarkastushetkellä toimivia.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Lämmönjakelu (G12)

Kiertovesipumput

Lämpöjohtoverkoston pumppu on kolmeks valmistama ja se on malliltaan AL 1102/4 ja lämpimän käyttöveden pumppu on myös kolmeks valmistama malliltaan AP- 25/4. Molempien pumppujen käyntiäänet olivat tarkastushetkellä hyvät eikä niissä näkynyt vuotoja.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Paisunta- ja varolaitteet

Paisuntajärjestelmä on suljettu ja sen tilavuus on 800 litraa. Varoventtiilin avautumispaine on 2,5 bar.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Lämmitysverkosto varusteineen

Lämmitysverkoston pohjajohdot, nousulinjat ja pattereiden lämpöjohdot ovat alkuperäisiä teräsputkia, jotka on asennettu kierre-, hitsaus-, ja laippaliitoksin. Näkyvissä olevat putkiosuudet olivat suhteellisen siistejä.

Toimenpide-ehdotukset

Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilit uusitaan.

Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilit

## Lämmönluovutus (G13)

Lämmityspatterit

Lämmityspatterit ovat teräslevypattereita. Niiden kunto on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Patteriventtiilit

Patteriventtiilit ovat luokkahuoneissa alkuperäisiä käsisäätöisiä venttiileitä, joiden kunto on tyydyttävä/heikko. Lämpöjohtoverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilien uusimisen yhteydessä olisi taloudellisesti järkevää uusia myös patteriventtiilit termostaattisiksi venttiileiksi. Näin saadaan lämpö jaettua tasaisemmin kiinteistön eri tiloihin käyttötarkoituksen mukaisesti. Patteriventtiilien hankinnat on tehty asennus puuttuu.

Toimenpide-ehdotukset

Patteriventtiilit uusitaan termostaattisiksi venttiileiksi ja verkosto tasapainotetaan. Samassa yhteydessä uusitaan patterista paluupuolen säätötulppa sekä ilmaruuvit.

Patteriventtiilit ovat huonokuntoisia

## Eristykset (G14)

Lämpöjohtoverkoston eristeet ovat villakourueristeitä, jotka on päällystetty kipsiharsokankaalla.

Eristeiden kunto on tyydyttävä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä asbestikartoitus on tehty 2002.

## Rakennusautomaatiojärjestelmät

Säätölaitteet

Kiinteistön lämmönjakohuoneessa  on ECO- Paronen säätölaitteet, jotka on asennettu alajakokeskuksien uusimisen yhteydessä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2)

## Vedenkäsittelylaitteet (G21)

Paineenalennusventtiilit

Kiinteistössä ei ole käyttöveden paineenalennusventtiiliä ja kyseisellä alueella paine on

n. 5,0  bar.

Toimenpide-ehdotukset

Asennetaan paineenalennusventtiili, joka säädetään n. 3,3…3,5 bar tasolle.

## Vesijohtoverkostot (G22)

Kylmän käyttöveden putket

Kylmävesijohdot ovat alkuperäiset ja runkojohtoina ne ovat asennettu kuumasinkitystä teräsputkesta hamppu- kittiliitoksin.

Lämpimän käyttöveden putket

Lämminkäyttövesiputket ovat runkojen osalta alkuperäiset ja ne ovat asennettu kupariputkesta fosfori-kuparijuotoksin.

Lämpimän käyttöveden menoveden lämpötila oli tarkastushetkellä +55 oC.

Toimenpide-ehdotukset

Vesi- ja viemärilaitteistojen kuntoa ja jäljellä olevaa käyttöikää voidaan selvittää Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohjeessa esitetyillä tutkimusmenetelmillä, joita ovat esim. läpivalaisukuvaukset ja videokuvaukset.

## Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit (G22.1)

Käyttövesiverkoston sulku- ja linjansäätöventtiilit ovat vinoistukkaventtiileitä sekä palloventtiileitä ja niiden kunto on tyydyttävä/heikko.

Toimenpide-ehdotukset

Vanhat vinoistukkaventtiilit uusitaan tarvittaessa, kun niissä ilmenee ongelmia esim. sulkemisen suhteen. Kaikki venttiilit uusitaan seuraavassa vesi- ja viemäriremontissa.

## Viemäriverkostot (G23)

Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit ovat muoviviemäreitä, jotka on asennettu muhviliitoksin. Tuuletusviemärit ovat kokoa DN 100.

Pohjaviemärit on asennettu lattian alle. Viemäreiden kunto arvioitiin tyydyttäväksi. kouluisännän kertoman mukaan jätevesiviemärissä on ollut toimintahäiriöitä.

Toimenpide-ehdotukset

Suositellaan viemäreiden sisäpuolista kuvausta toiminnallisen kunnon kartoittamiseksi.

Käyttövesiverkoston sulkuventtiilit ovat palloventtiileitä ja vinoistukkaventtiileitä

## Vesi- ja viemärikalusteet (G24)

Tarkastetuissa WC tiloissa oli seuraavia  vesi- ja viemärikalusteita:

- posliiniset pesualtaat, taustalaatoitukset

- WC-istuimet, 9 litran huuhtelusäiliöt sekä 6 litran huuhtelusäiliöt

- yksiotesekoittajat

Tarkastettujen  pesuhuoneiden vesi- ja viemärikalusteet:

–  suihkusekoittimet 1-otesekoittajat, seinämalli

–  lattiakaivot muovikaivoja

–  posliiniset pesualtaat

Toimenpide-ehdotukset

- 2-  otehanojen uusinnat

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

Lämmönjakohuoneen vesi- ja viemärikalusteet

Lämmönjakohuoneessa on 2- oteseinähana.

Toimenpide-ehdotukset

Hanan uusinta

## Eristykset (G25)

Käyttövesiverkoston eristeet ovat villakourueristeitä ja ne on päällystetty kipsiharsokankaalla.

Eristeiden kunto on tyydyttävä. Uusitut eristeosuudet on villakourueristeitä päällystetty PVC muovilla.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Ilmastointijärjestelmät (G3)

Rakennusten vesikatolle on asennettu huippuimurit. Tuloilmakojeita on yhdeksän kappaletta. Kojeista ei kuulunut epätavallisia ääniä.

## Ilmanvaihdon kanavat (G33.1)

Ilmanvaihdon kanavat ovat galvanoituja kierresaumakanavia ja niiden koko on pääosin

100- 200 mm. Ilmanvaihdon nuohouksesta ei ole tietoa.

Toimenpide-ehdotukset

Poistoilmakanavat nuohotaan tänä vuonna ja jatkossa 10 vuoden välein.

## Poistoilmaelimet (G33.2)

Luokkahuoneisiin on asennettu lautasventtiilit ja niiden kunto on tyydyttävä. Lautasventtiilit puhdistetaan nuohouksien yhteydessä.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä

## Korvausilmaelimet (G33.3)

Korvausilma säleikköjä

Toimenpide-ehdotukset

Puhdistetaan nuohouksen yhteydessä

Venttiilit olivat paikoin erittäin likaisia

## Kylmätekniset järjestelmät (G4)

Kylmäkoneita on keittiön pakastimelle ja kylmiölle lisäksi yksi vesijäähdytteinen kone kotitalous 1 luokalle.

Toimenpide-ehdotukset

Kylmäkoneikkojen muutos ilmalauhdutteisiksi

# 3.3. SÄHKÖTEKNINEN KUNTOARVIO

## Aluesähköistys (H11)

## Piha- ja aluevalaisimet (H11.1)

Piha - alueen valaistus oli kohtalainen, rakennuksen pihalla on yhteensä 12 valaisinpylvästä. Lisäksi pihalla on teos, jolla on erikoisvalaistus, kaksi maahan upotettua valaisinta ja kaksi kohdevaloa pihavalopylväässä.

Rakennuksen sisääntulolipoilla on epäsuoravalaistus, joka on toteutettu loistelamppuvalaisimilla ja lisäksi numerovalaisimet.

Opettajan huoneen puoleisella pihalla on valaisinpylväs, jonka suoja kupu on erittäin likainen ja huonokuntoinen.

Toimenpide-ehdotukset

Valaisimiin normaali vuosittainen puhdistus- ja lamppuhuolto.

Likaisen ja huonokuntoisen valaisinkuvun uusiminen.

Selvitettävä pihavalaistuksen riittävyys / lisäystarve.

Hämäräkytkimet ja kello-ohjaukset (H1.2)

Pääkeskuksella on kellokytkin ja hämäräkytkin ulkovalojen ohjaukseen.

Ulkovalojen ja numerovalojen käyttökytkin on automaattiasennossa.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2)

## Pääkeskukset (H22.1)

Sähköpääkeskus sijaitsi pääkeskushuoneessa. Pääkeskuksessa on lähdöt nousukeskuksille sekä kiinteistöosa.

Pääkytkimen nimellisvirta on 1000 A ja päävarokkeet 3 x 500/800 A.

Pääkeskuksen lähdöt ovat ns. uuninluukkuja. Kiinteistöosan pääkytkin on 3x125 A.

Pääkeskushuoneessa on mittauskeskukset kiinteistölle, ulkokentälle, kirjastolle, asunnolle 1 ja asunnolle 2.

Toimenpide-ehdotukset

Huolehdittava, että henkilöt, jotka joutuvat tekemisiin näiden ns. uuninluukkulähtöjen kanssa, tietävät kuinka toimitaan turvallisesti ja vältetään sähkötapaturmat.

## Muut keskukset (H22.2)

Ryhmäkeskukset

Rakennuksessa on yhdistetty pää- ja nousukeskus, josta lähdöt kiinteistön ryhmäkeskuksille:

lähtö 8 ulkokentät 250/250 A, lähtö17 AS.1 MMJ 4x4 20/100 A, lähtö18 AS.2 MMJ 4x4 20/100 A, lähtö 19 kirjasto MMJ 4x16 63/100 A, lähtö 23 R02 AMMK 3x70+35 125/200 A, lähtö 24 R17 AMMK 3x90+50 200/200 A, lähtö 25 R22 AMMK 3x70+35 125/200 A, lähtö 26 R109 AMMK 3x70+35 125/200 A, lähtö 27 kompensointi AMMK 2x3x95+50 355/600 A, lähtö 28 kompensointi AMMK 2x3x70+35 250/400 A, lähtö 29 R03 MMJ 4x4 20/100 A,  lähtö 30 R04 MMJ 4x4 20/100 A, lähtö 31 R05 MMJ 4x6 25/100 A, lähtö 32 R11 AMMK 3x70+35 100/100 A, lähtö 33 R12 MMJ 4x16 63/100 A, lähtö 34 R13 MMJ 4x16 63/100 A, lähtö 35 R14 MMJ 4x16 63/100 A, lähtö 36 R15 MMJ 4x16 63/100 A, lähtö 37 R18 AMMK 3x70+35 100/100 A, lähtö 38 R21 MMJ 4x16 63/100 A, lähtö 39 R23 MMJ 4x6 25/100 A, lähtö 40 R24 ja R25 MMJ 4x25 80/100 A, lähtö 41 R31,R32 ja R33 MMJ 4x25 80/100 A,

lähtö 42 hissi MMJ 4x6 25/100 A, lähtö 43 purunpoisto MMJ 5x16 63/100 A. lähtö 44 R09 125/125 A, lähtö 45 R107 100/100 A, lähtö 46 R01 AMMK 3x120+70 200/200 A.

Kompensointi muodostuu kahdesta kompensointiparistosta, joilla on yhteinen säädin.

kompensointiparistojen tehot ovat 160 kVAr ja 120 kVAr.

Toimenpide-ehdotukset

Tarkistetaan kompensoinnin kunto ja riittävyys.

Ohjauskeskukset

## Ohjauskeskus sijaitsee kouluisännän huoneessa. Ohjauskeskuksessa on

## kytkimet valaistusohjaukseen sekä IV:n pakko-ohjaukseen.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

## Johtotiet (H3)

Rakennuksen huoneiden ja yleistentilojen asennukset oli tehty hylly-, ja uppoasennuksena.

## Johdot ja niiden varusteet (H4)

H 4.1	Liittymisjohdot

## Neljä alumiinimaakaapelia APAKM 3 x 185 +185.

Toimenpide-ehdotukset

Ei toimenpiteitä.

H 4.2 	Maadoitukset

Kiinteistössä ei ole erillistä maadoituselektrodia.

Pääkeskuksella on maadoituskisko, josta lähtee useita kaapeleita, joita ei ole merkitty minne ne menevät.

Toimenpide-ehdotukset

Maadoitusten merkkaus maadoituskiskoon tai maadoituskaavioon.

H 4.4	Voimaryhmäjohdot

Kaapelit muovieristeisiä kaapeleita, jotka olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Kellarissa huoltokäytävällä on kaapelihyllyllä paljaita kaapelin johtimia.

Toimenpide-ehdotukset

Päätetään kaapelit asianmukaisesti rasioihin.

H 4.5	Valaistusryhmäjohdot

Kaapelit muovieristeisiä kaapeleita, jotka olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Osa asennuksista uppoasennuksia, joita ei pääse näkemään.

Rakennuksen ulkoseinällä on kaapelikieppejä, joita ei ole päätetty.

Toimenpide-ehdotukset

Päätetään kaapelit asianmukaisesti rasioihin.

## Valaisimet (H5)

Kiinteistön yleisten tilojen valaisimet olivat hyvässä kunnossa olevia, pääosin loistelamppuvalaisimia, korkeassa aulassa on myös elohopealamppuvalaisimia. Käytävillä valaistusvoimakkuus vaihteli 50 ja 100 luxin välillä. käytävillä oli päällä vain ½ tai 1/3 valaisimista. Voimistelusalissa on elohopealamppuvalaistus ja valaistusteho luokkaa 400-500 lux. Näyttämöllä on himmennettävät virtakiskot, johon kiinnitetään valaisimet tarvittaessa.

Pukuhuoneissa on loistelamppuvalaistus, jonka valaistusvoimakkuus on 150-190 luxia.

Luokkahuoneissa on loistelamppuvalaistus, jonka valaistusteho vaihtelee 300 ja 500 luxin välillä.

Opettajanhuoneen loisteputkivalaistuksen valaistusvoimakkuus on 180-200 luxia. Hammashoitolan valaistusvoimakkuus on 900 luxia.

Auditoriossa on loisteputkivalaistus ja säädettävä hehkulamppuvalaistus. Auditorion näyttämöllä on erillinen näyttämövalaistus.

Toimenpide-ehdotukset

Yleisten tilojen valaisimille tulee suorittaa normaali vuosihuolto ja puhdistus.

Loistelamppuja uusittaessa olisi järkevää tehdä ns. ryhmävaihtoja, jolloin kyseiseen tilaan vaihdetaan kerralla kaikki loistelamput ja sytyttimet.

## Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6)

Keittiön sähkövarusteet

Keittiössä oli normaalit laitoskeittiökojeet, kuten uuni, astianpesukone, keittimet ja kylmiö.

Keittiön lämpökojeilla on ohjauskytkin, jolla laitteiden sähkösyöttö saadaan päälle ja pois.

Hammashoitola

Hammashoitolassa on samassa tilassa maadoitettuja ja maadoittamattomia pistorasioita.

Muutamista pistorasioista oli peitelevyjä rikkoutunut eripuolelle rakennusta.

Toimenpide-ehdotukset

Maadoittamattomat pistorasiat on muutettava maadoitetuiksi pistorasioiksi.

Rikkinäiset peitelevyt on uusittava.

## Puhelinjärjestelmät (J1)

Rakennuksessa on lankapuhelinverkko. Talojakamo sijaitsee pääkeskustilan vieressä.

Talojakamoon ei päästy.

Rakennuksessa on myös pikapuhelinjärjestelmä henkilökunnan tilojen välillä.

Rakennuksen katolla on myös matkapuhelinjärjestelmän tukiasema.

Toimenpide-ehdotukset

Puhelinpisteiden määrä / riittävyys tarkistettava.

## Antennijärjestelmät (J2)

Kiinteistössä on oma antenniverkko. Antennimasto sijaitsee katolla. Antennimastossa on erilliset VHF, UHF ja ULA antennit. UHF antenni kiinnitys on pettänyt ja antenni roikkuu vinossa. Ryhmäkeskuksella109  on antennihaaroittimia, joiden ylimääräisistä lähdöistä puuttuu päätevastukset. Uudella osalla on luokissa antennipisteet ja vanhalla osalla vain osassa luokista on antennipisteet.

Toimenpide-ehdotukset

UHF antennin uudelleen kiinnitys ja uudenosan antenniverkon tarkistus.

Digitv palvelut lisääntyvät lähivuosina ja on tarpeen varautua antenniverkon mahdolliseen uudistustarpeeseen.

## Turva ja valvontajärjestelmät (J 5)

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitusjärjestelmä ESMI PFY 1800. Järjestelmässä on sekä savu että lämpöilmaisimia. Esimerkiksi opettajan huoneessa, auditorion ohjaamossa ja joissakin luokissa on lämpöilmaisimet (nykyisten määräysten mukaan ko. tiloissa pitää olla savuilmaisimet) ja D-oven tuulikaapissa on savuilmaisin (tuulikaapeissa käytetään lämpöilmaisinta).

Rakennuksessa on myös aikakellojärjestelmä.

Rakennuksessa on Esmin vuosikello WDP-Y8 ja kaksi laajennusosaa, jota käytetään IV:n ohjaukseen.

Rakennuksessa on ovimerkkivalojärjestelmä, jonka keskuslaite on Esmi HTX-81098/d, jossa on 27 lähtöä. Järjestelmä on akkuvarmistettu sähkökatkoksen varalle.

Rakennuksen on keskusradiojärjestelmä ja sen kuulutuskoje sijaitsee aulassa.

Toimenpide-ehdotukset

Paloilmoittimen akkujen uusiminen 3-5 vuoden välein.

Paloilmoitin on sellainen, johon varaosien saaminen alkaa olla vaikeaa, joten on syytä varautua paloilmoittimen uusimiseen.

Ovimerkkivalojärjestelmän akkujen uusiminen 3 -5 vuoden välein.

Ovimerkkivalaistus on alkuperäinen ja sen uusiminen on myös lähivuosina edessä.

Pelastustoimelta on tulossa uudet määräykset merkki- ja turvavalaistuksesta, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen kuin merkkivalaistuksen uusimista suunnitellaan.

# 3.4 Energiatalouden arviointi

Lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja vedenkulutuksen toteutuneet kulutustiedot on saatu isännöitsijältä. Kuntoarviossa tehtiin perustasoinen energiatalouden selvitys. Ominaiskulutukset on laskettu huomioiden vuotuiset lämmitystarveluvut, sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen osuus kokonaiskulutuksesta. Vertailutiedot ovat Motivan tietokannasta (suoritetut energiakatselmukset 1996-2001).

Lämpöenergian kulutus

| Lämpöenergian kulutus | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitattu kulutus (MWh/a) | 978 | 1161 | 1264 |
| Normitettu kulutus (MWh/a) | 1223 | 1259 | 1340 |
| Ominaiskulutus (kWh/r-m³,a) | 25,9 | 26,6 | 28,3 |

Kohteen ominaiskulutus on normaalia huomattavasti alempi, kun sitä vertaa koulujen tilastolliseen keskiarvokulutukseen   46,8 kWh/r-m³, a.

Seuraavassa lämmitysenergian arvioitu kulutusjakauma vuodelta 2002.

TYÖKALU XLS:TÄ PÄIVITETTÄVÄT TAULUKOT

| Lämpöenergian kulutusjakauma 2002 | MWh/a | % |
| --- | --- | --- |
| Ilmanvaihto | 491 | 36,6 |
| Lämmitys | 773 | 57,6 |
| Lämmin käyttövesi | 77 | 5,8 |
| Yhteensä | 1340 | 100 |

Kuntoarvioraportissa ehdotettuja lämpöenergiankulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä ovat:

- Patteriventtiilien uusinnat ja verkoston säätö

##### Vedenkulutus

| Kiinteistön vedenkulutus | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedenkulutus (m³/a) | 4081 | 4097 | 3924 |
| Ominaiskulutus (dm³/rm³,a) | 86 | 87 | 83 |

Kohteen ominaiskulutus on keskimääräistä tasoa , kun sitä vertaa koulujen tilastolliseen keskiarvokulutukseen   n. 116,4  dm³/rm³,a.

Kuntoarvioraportissa ehdotettuja vedenkulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä ovat:

- Kylmätilojen muutos ilmalauhdutteisiksi

- Paineenalennusventtiilin asennus käyttövesiverkostoon

##### Kaukolämmön sopimusteho

Kiinteistön sopimustehoa tarkasteltiin vuotuisen kulutuksen, sekä huipun käyttöajan perusteella.

| Vuosi | ominaisteho ( W/r-m³) | arvioitu maksimiteho (kW) | huipun k.a. (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 17,8 | 519 | 1596 |
| 2001 | 17,8 | 484 | 1499 |
| 2000 | 17,8 | 469 | 1456 |

Kohteen tilausteho on 840 kW. Arvion mukaan tilausteho on liian korkea. Tilaustehon tarkempi määritys voidaan tehdä esim. ohjeen KH 25-00146 mukaisesti mittauksiin perustuen. Tilaustehon mahdollisesta alentamisesta tulee neuvotella lämmöntoimittajan kanssa.

Sähköenergian kulutus

| Sähköenergian kulutus | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitattu kulutus (kWh/a) | 466921 | 499228 | 522726 |
| Ominaiskulutus (kWh/r-m³,a) | 9,9 | 10,6 | 11,1 |

Kohteen ominaiskulutus on normaali, kun sitä vertaa koulujen tilastolliseen keskiarvokulutukseen   9,6 kWh/r-m³,a.

Kuntoarvioraportissa ehdotettuja sähköenergiankulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä ovat:

- Ei toimenpiteitä

# 3.5 Kiinteistönhoidon kehitystarpeiden arviointi

Huoltokirjaa ei ole laadittu. Huoltokirjan laadintaa ja käyttöönottoa suositellaan. Huoltokirja on apuväline huoltomiehelle kiinteistössä tarvittavien hoito- ja huoltotehtävien oikea-aikaiseksi suorittamiseksi.